УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГУ МЧС России                                                                                               Председатель КЧС и ОПБ

по Липецкой области                                                                                                          Добринского муниципального района

Липецкой области

___________ М.В.Салфетников                                                                                         ___________ И.А. Требунских

____ _____________________г.                                                                                         ____ _______________________г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя Управления                                                                                          Заместитель руководителя

Росприроднадзора по                                                                                                          Верхнее-Донского Управления

Липецкой области                                                                                                                Ростехнадзора

__________ Н.В.Корвяков                                                                                                   _____________ В.А. Долматов

____ _________________г.                                                                                                  ____ ____________________г.

ПЛАН

по предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

на территории Добринского муниципального района

Липецкой области.

п.Добринка

2

ЛИСТ

корректировок  Плана  по предупреждению и ликвидации  разливов нефти и нефтепродуктов на территории Добринского муниципального района Липецкой области

Скорректирован     	02.2014 г.        Начальник отдела мобилизационной

подготовки и делам ГО и ЧС

администрации Добринского

муниципального района

А.И. Попов

АННОТАЦИЯ

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов (далее по тексту – План) должен перерабатываться не реже одного раза в пять лет и вводится в действие в течение четырех месяцев до окончания периода действия ранее утвержденного плана. По истечении пяти лет План подлежит корректировке (переработке). Кроме того, План подлежит корректировке (переработке) досрочно по решению одного из органов его утвердившего или при принятии соответствующих нормативных правовых актов.

Корректировка (переработка) Плана осуществляется при изменении исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС, с уведомлением органов исполнительной власти, утвердивших этот План. В этом случае, корректировка (переработка), а также согласование и утверждение Плана не должны превышать четырех месяцев с момента официальной регистрации измененных исходных данных. Изменения и уточнения в настоящий План подлежат согласованию и утверждению в установленном порядке.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Руководитель: Глава  администрации Добринского муниципального района – Тонких Валерий Васильевич, телефон 8(47462) 2-14-96

Заместитель главы администрации Добринского муниципального райо –председатель КЧС и ОПБ-  Требунских Игорь Александрович, телефон 8(47462)2-39-37

Начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС – Попов Александр Иванович, телефон 8(47462) 2-12-67

Юридический адрес: 399430, Липецкая область, п. Добринка, ул. М.Горького,5

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и  нефтепродуктов Добринского муниципального района разработан начальником отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Поповым Александром Ивановичем, телефон 8(47462) 2-12-67, 8-903-699-51-67

Исполнитель: – Попов Александр Иванович, начальник отдела

мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС

телефон 8(47462) 2-12-67, 8-903-699-51-67

СОДЕРЖАНИЕ

| № п\п | Содержание | страницы |
| --- | --- | --- |
| Термины и определения, используемые в ПЛАРН | 7-12 |
| Сокращения используемые в ПЛАРН | 12-13 |
| 1. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 14-19 |
| 1.1. | Цель и нормативно - правовая база разработки Плана | 20 |
| 1.1.1. | Цель и задачи | 20-21 |
| 1.1.2. | Руководящие документы | 21-23 |
| 2.1. | Основные характеристики организаций Добринского района и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС (Н) | 23-26 |
| 2.1.1. | Готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) | 26-27 |
| 2.1.2. | Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами | 27-28 |
| 2.1.3. | Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории | 28 |
| 2.1.4. | Гидрометеорологические и экологические особенности района | 29 |
| 3.1. | Мероприятия по предупреждению ЧС (Н) | 29 |
| 3.1.1. | Возможные источники чрезвычайных ситуаций | 29-32 |
| 3.1.2. | Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов | 32-36 |
| 3.1.3. | Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов. | 36-37 |
| 3.1.4. | Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории | 37-41 |
| 3.1.5. | Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации | 41 |
| 3.1.6. | Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС(Н ) | 42-45 |
| 4.1. | Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н) | 45-46 |
| 4.1.1. | Уровни реагирования | 46-48 |
| 4.1.2. | Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н) | 48-49 |
| 4.1.3. | Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны | 49 |
| 4.1.4. | Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н) | 49-50 |
| 5.1. | Организация управления, системы связи и оповещения | 50 |
| 5.1.1. | Общие принципы управления и структура органов управления | 50-53 |
| 5.1.2. | Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ и ее рабочих органов | 53-57 |
| 5.1.3. | Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним | 57-58 |
| 5.1.4. | Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств | 58-59 |
| 5.1.5. | Система связи и оповещения и порядок её функционирования | 59-61 |
| 5.1.6. | Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н) | 61-62 |
| 2. | ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ | 63 |
| 2.1. | Первоочередные действия при ЧС(Н) | 63 |
| 2.1.1 | Оповещение о чрезвычайной ситуации | 63-64 |
| 2.1.2. | Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи | 64-70 |
| 2.1.3. | Мониторинг обстановки и окружающей среды | 70-72 |
| 2.1.4. | Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов | 72-73 |
| 2.2. | Оперативный план ликвидации ЛЧС(Н) | 74 |
| 2.2.1. | Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н) | 74-78 |
| 2.2.2. | Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей | 78 |
| 2.2.3. | Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов | 79 |
| 2.2.4. | Технологии ликвидации ЛЧС (Н) | 79-81 |
| 2.2.5. | Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения по ликвидации ЛЧС(Н) | 81-84 |
| 2.2.6. | Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара) | 84-86 |
| 2.2.7. | Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н). | 86-92 |
| 2.2.8. | Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н) | 92 |
| 2.2.9. | Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н) ликвидацию чрезвычайной ситуации | 92-95 |
| 3. | ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н) | 95 |
| 3.1. | Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов | 95-97 |
| 3.1.1. | Материально-техническое обеспечение | 97-98 |
| 3.1.2. | Технологии и способы сбора разлитой нефти, и порядок их применения | 98-101 |
| 3.1.3. | Организация временного хранения нефти и отходов, технологии и способы их утилизации | 101-103 |
| 3.1.4. | Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий | 103-104 |
| 3.2. | Восстановительные мероприятия | 104-105 |
| 3.2.1. | Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) | 105 |
| 3.2.2. | Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов. | 105-107 |
| 3.2.3. | Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов | 107-108 |
| 4. | ПРИЛОЖЕНИЯ | 109 |
| 1. | Физико-химические характеристики опасных веществ | 109-113 |
| 2. | Оценка степени риска | 114 |
| 3. | Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики. | 115-119 |
| 4. | Календарный план оперативных мероприятий организации при угрозе и возникновении ЧС (Н) | 140-143 |
| 5. | Схема оповещения при возникновении АРН руководителей ТП РСЧС Добринского муниципального района | 120 |
| 6. | Расчет необходимого и достаточного количества сил и средств, для ликвидации аварий при разливе нефтепродуктов | 121-122 |
| 7. | Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации | 123-129 |
| 8. | Расчет экологического ущерба | 130-133 |
| 9. | Лист ознакомления с планом по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | 134 |
| 10. | Форма оперативного журнала ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов | 135 |
| 11. | Лист корректировки Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | 136 |
| 12. | Алгоритмы (последовательность) принятия решений | 137-138 |
| 13. | Финансовые и материальные резервы | 139 |
| 14. | Документирование, порядок учета затрат и отчетность | 144-145 |
| 15. | Нормативно-правовые акты района | 146-150 |
| 5. | Акт технического расследования аварии (повреждения) | 151-154 |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛАРН

Аварийно-спасательное формирование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (АСФ(Н)) - формирование (подразделение) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, созданное в Организации, состоящее из подразделений спасателей, аттестованное в соответствии с законодательством Российской Федерации и оснащенное специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, либо профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба), выполняющее работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основании договора, имеющее соответствующие лицензии и (или) аттестованное в установленном порядке.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях (безопасность населения в ЧС) -состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Блок хранения топлива - основная часть технологической системы блочной АЗС, предназначенная для приема и хранения топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая подземно.

Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Грунт - обобщенное наименование горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания земной коры.

Двустенный резервуар - резервуар, представляющий собой двустенный сосуд (сосуд в сосуде).

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) - дежурный или диспетчерский орган городской службы, входящей в местную подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в ЧС.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС) - объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый.

Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) - орган повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб города и создаваемый при органе управления ГОЧС.

Закрытый способ перемещения горючего вещества внутри технологического оборудования - обращение горючего вещества внутри технологического оборудования, при котором допускается контакт этого вещества с атмосферой только через устройство, предотвращающее распространение пламени.

Заправочный островок - технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства под заправку.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.

Земля - компонент окружающей природной среды, включающий почвенный слой и подстилающий его грунт.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям - функциональная структура органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также органа управления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Выделяют следующие виды комиссий: территориальные, ведомственные и объектовые.

Контейнер хранения топлива (КХТ) - технологическая система, предназначенная для приема, хранения и выдачи топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая надземно.

Легкие нефтепродукты - газойль, бензин, керосин.

Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) - жидкости, давление паров которых при температуре +50оС составляет не более 300 кПа (3 бара), а температура вспышки (см.) - не более ЮОоС. Класс 3 - ЛВЖ, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле +61оС и ниже: подкласс 3.1 ЛВЖ с низкой температурой вспышки и жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже -18оС или имеющие температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, кроме легковос-пламеняемости; подкласс 3.2 ЛВЖ со средней температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от -18 до +23оС; подкласс 3.3 ЛВЖ с высокой температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки +23 до +61оС включительно в закрытом тигле.

Лесной фонд - все леса, за исключением лесов, расположенных на землях закрытых территорий и населенных пунктов (поселений), а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли).

Ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов - действия, обеспечивающие восстановление аварийного объекта и объектов жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; восстановление окружающей природной среды до состояния, исключающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и растительный мир.

Ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов - действия, обеспечивающие сбор и утилизацию разлившейся нефти.

Локализация разлива - действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего растекания нефти по земле и/или водной поверхности. Мероприятия по локализации считаются завершенными после прекращение сброса нефти.

Материальный ущерб - сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных потерь нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, собранного при аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на выполнение работ, связанных с ликвидацией аварии, повреждения, ущерба, нанесенного окружающей природной среде, собственности сторонних предприятий, физических лиц и открытому акционерному обществу.

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Места массового пребывания людей - остановки транспорта, выходы со станций метро, рынки, ярмарки, стадионы и т.п., на которых возможно одновременное пребывание более 100 человек. Места массового пребывания людей определяются администрацией административно-территориальных единиц.

Многокамерный резервуар - резервуар, внутреннее пространство которого разделено герметичными перегородками на несколько камер.

Нефтепродукт - готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья.

Нефть - любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в частности сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочное масло.

Обеспечение пожарной безопасности - принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.

Объект жизнеобеспечения - совокупность жизненно важных материальных, финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и другие).

Объект народного хозяйства - предприятие, объединение, учреждение или организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на единой площадке.

Объект повышенной опасности - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и при-родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Организация - организация, имеющая опасные производственные объекты, осуществляющая разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов.

Особо важный объект - объект, значимость которого определяется органами государственной власти Российской Федерации или местного самоуправления с целью определения мер по защите интересов государства, юридических и физических лиц от преступных посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации.

Площадка для АЦ - технологическая площадка, предназначенная для установки АЦ при сливоналивных операциях.

Повреждение - нарушение исправного состояния при сохранении работоспособности.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожарная безопасность - состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара.

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Может носить долгосрочный, краткосрочный или оперативный характер.

Разлив нефти и нефтепродуктов (РН) - любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при транспортировке нефти и нефтепродуктов, при строительстве или эксплуатации объекта, а также в процессе производства ремонтных работ.

Резервуарный парк (РП) - группа (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах, противопожарными проездами - при подземных резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах и выемках.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Селитебная территория района - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Сорбенты - жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или растворенных в воде продуктов.

Спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.

Специальная подготовка по ЛРН - совокупность теоретической и практической подготовки, в результате которой личный состав овладевает знаниями и практическими навыками ведения операций по ЛРН (совокупность теоретической и практической подготовки персонала, участвующего в ликвидации РН).

Температура вспышки (ТВСП) - наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. Устойчивого горения вещества при этом не возникает.

Технологическая система - комплекс оборудования, специально сконструированный, смонтированный и используемый для приема, хранения и выдачи топлива.

Технологические трубопроводы - трубопроводы, предназначенные для выполнения операций по перекачке нефтепродуктов между технологическими объектами.

Топливозаправочный пункт (ТЗП) - АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия.

Тяжелые нефтепродукты - соляровое масло, дизельное топливо, мазут, битум.

Ущерб экологический - ущерб, нанесенный окружающей природной среде.

Ущерб экономический - материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Примечание: различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н)) -обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива нефти.

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайной ситуации - комплекс экстренных лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, травмах и внезапных заболеваниях людей в зоне чрезвычайной ситуации.

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛАРН

АЗС - автозаправочная станция.

АЦ - автоцистерна для транспортирования топлива

ВУВ - взрывная ударная волна

ГО - Гражданская оборона.

ГОСТ - Государственный стандарт.

ГСМ - горюче-смазочные материалы.

ГУ ГПС - Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России.

ДВК - довзрывная концентрация.

ДПФ - добровольное пожарное формирование.

ДТ - дизельное топливо (дизтопливо).

КЧС и ПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

ЛВЖ - легковоспламеняющаяся жидкость.

ЛРН - локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов (см. Определения).

ЛЧС(Н) - мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

МП - мобилизационная подготовка

НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени.

НПБ - нормы пожарной безопасности.

НТД - нормативно-технический документ; научно-техническая документация.

ООС - охрана окружающей среды.

ОСТ - отраслевой стандарт.

ОТВ - огнетушащее вещество.

ПДВК - предельно допустимая взрывоопасная концентрация.

ПДК - предельно допустимая концентрация.

ПЛА - план ликвидации возможных аварий.

ПЛЛ - план локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров.

ПП-№ - постановление Правительства Российской Федерации.

ПТБ - правила техники безопасности.

ПТК - пожарно-техническая комиссия.

ПТЭ - правила технической эксплуатации.

РБ - раздаточный блок

РН - разлив нефти и нефтепродуктов.

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (см. Определения).

РТП - руководитель тушения пожара.

Росприроднадзор - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в субъекте Российской федерации.

СанПиН - санитарные правила и нормы.

СЗЗ - санитарно-защитная зона.

СН - санитарные нормы.

СНиП - строительные нормы и правила.

СП - своды правил по проектированию и строительству.

ССБТ - свод стандартов по безопасности труда.

СЭН - санитарно-эпидемиологический надзор.

ТВС - топливовоздушная смесь.

ТС - техническое средство.

ФЗ - Федеральный закон.

ЦГСЭН - центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

ЦРБ - центральная районная больница.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613), все организации, осуществляющие добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов должны осуществлять свою деятельность на основе планирования и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия.

Приказом МПР России от 03.03.2003 г № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г. № 4516) определяются значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации.

Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации разработаны в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 21 августа 2000г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

Исходя из места расположения и условий разлива, степени готовности и фактических действий сил и средств, привлекаемых для его ликвидации, предварительной оценки размера вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения нефтью и нефтепродуктами и в ходе устранения аварийной ситуации и ее последствий, территориальные органы и специализированные морские инспекции МПР России могут давать органам управления, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации при более низких значениях разлива, предложения по повышению категории чрезвычайной ситуации, объявленной по факту.

Территориальные органы МПР России по согласованию с территориальными органами МЧС России могут принимать решение о снижении уровня разлива нефти и нефтепродуктов на местности для отнесения его к чрезвычайной ситуации с учетом природно-климатических и иных особенностей региона, в том числе дифференцированно по административным районам и муниципальным образованиям.

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации.

На внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Таблица 1.

| Объект | Нижний уровень разлива масса (тонн) |
| --- | --- |
| Азовское море | 0,5 |
| Черное море | 1,0 |
| Каспийское море -Северный Каспий - устье Волги | 0,5 од |
| Балтийское море | 0,3 |
| Моря Северного Ледовитого океана Устье северной Двины | 0,5 0,3 |
| Моря Тихого океана | 1,0 |

На поверхностных водных объектах (за исключением торфяных болот)

Таблица 2.

| Категория водных объектов | Нижний уровень разлива масса (тонн) |
| --- | --- |
|  | легкие нефтепродукты | нефть и тяжелые нефтепродукты |
| Рыбохозяйственные водоемы | 0,5 | 1 |
| Водоемы хозяйственно-питьевого водопользования | 0,5 | 1 |
| Водоемы культурно-бытового водопользования | 1 | 1,5 |

На местности, в том числе на поверхности торфяных болот (в тоннах)

Таблица 3.

| Источник загрязнения | Вид загрязнения | Вид территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные площадки | Территории населенных пунктов | Водоохранные зоны водных объектов | Прочие территории |
|  |  | С твердым покрытием | Без покрытия | С твердым покрытием | Без покры тия |  |  |
| Разведочные и эксплуатационные скважины | Нефть1 | 40 | 20 | 30 | 15 | 3 | 7 |
| Нефте- и продукто- проводы | Нефть | 40 | 20 | 30 | 15 | Любой факт разлива | 7 |
|  | Легкие нефтепродукты | 30 | 15 | 20 | 5 |  | 3 |
| Авто- и железнодорожные цистерны | Нефть и тяжелые нефтепродукты | 10 | 5 | 5 | 3 | Любой факт разлива | 3 |
|  | Легкие нефтепродукты | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |
| Крупнотоннажные стационарные хранилища | Нефть | 30 | 15 | 20 | 7 | 3 | 7 |
|  | Тяжелые нефтепродукты | 40 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 |
|  | Тяжелые нефтепродукты | 20 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| Мелкотоннажные хранилища, объекты розничной реализации нефтепродуктов и иные источники | Нефть | 10 | 5 | 6 | 2 | Любой факт разлива | 2 |
|  | Тяжелые нефтепродукты | 20 | 7 | 10 | 5 |  | 5 |
|  | Легкие нефтепродукты | 10 | 5 | 6 | 0,5 |  | 0,5 |

В независимости от придания в установленном порядке аварийному разливу нефти и нефтепродуктов статуса чрезвычайной ситуации территориальные органы и специализированные морские инспекции МПР России осуществляют контроль за ликвидацией разлива и последствий его негативного воздействия на окружающую среду.

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее ПЛАРН) разрабатываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

Учитывается масса нефти с пластовыми и подтоварными водами. В соответствии с Инструкцией о сроках и формах предоставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом МЧС России от 07.07.97 № 382, любой факт порыва магистрального трубопровода требует оповещения органов МЧС России.

Разработка ПЛАРН с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов

Таблица 4.

| № | Объект | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов | 100% объема максимальной емкости одного объекта хранения |
| 2. | Автоцистерна | 100% объема |
| 3. | Железнодорожный состав | 50% общего объема цистерн в железнодорожном составе |
| 4. | Нефтеналивная баржа | 50% ее общей грузоподъемности |
| 5. | Нефтеналивное судно | 2 танка |
| 6. | Стационарные и плавучие добывающие установки и нефтяные терминалы | 1500 тонн |
| 7. | Трубопровод при прорыве | 25% максимального объема перекачки в течении 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на прорванном участке трубопровода |
| 8. | Трубопровод при проколе | 2% максимального объема перекачки в течении 14 дней |

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21. 08. 2000г. № 613 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2002г. № 240) установлены чрезвычайные ситуации следующих категорий: локального значения; местного значения; территориального значения; регионального значения; федерального значения.

Уровень разработки ПЛАРН соответствует значению вызываемой аварийным разливом нефти и нефтепродуктов чрезвычайной ситуации определяется:

Уровень разработки ПЛАРН

_________________   ______________                  Таблица 5.

| Уровень ПЛАРН | Объем разлива нефти и нефтепродуктов | Площади разлива нефти и нефтепродуктов | Значение ЧС (по классификации) |
| --- | --- | --- | --- |
| При разливах на местности и во внутренних пресноводных водоемах |
| Локальный | От нижнего уровня разлива (опр. Минприроды России) до 100 тонн | Территория объекта | Локальная |
| Муниципальный | От 100 до 500 тонн | В пределах муниципального образования | Муниципальная |
|  | До 100 тонн | Выходит за пределы объекта |  |
| Территориальный | От 500 до 1000 тонн | В пределах субъекта РФ | Территориальная |
|  | От 100 до 500 тонн | Выходит за пределы муниципального образования |  |
| Региональный | От 1000 до 5000 тонн | Выходит за пределы субъекта РФ | Региональная |
|  | От 500 до 1000 тонн |  |  |
| Федеральный | Свыше 5000 тонн | Выходит за пределы РФ (поступает с территории сопредельных с РФ государств) | Федеральная |
|  | Независимо от объема |  |  |
| При разливах на море |
| Локальный | От нижнего уровня разлива (опр. Минприроды России) до 500 тонн | Локальная |
| Региональный | От 500 до 5000 тонн | Региональная |
| Федеральный | Свыше 5000 тонн | Федеральная |

Примечание: исходя из месторасположения разлива и гидрометеорологических условий, категория ЧС (ПЛАРН) может быть повышена.

В соответствии с вышеизложенными требованиями:

1.  Максимально возможный разлив нефти и нефтепродуктов на площадке склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов на территории объектов нефтепродуктообеспечения Добринского района определяется:

- разлив автоцистерны (максимальный объем автоцистерны 10 м3 ) - 100% объема, т.е. 7,4 тонны нефтепродуктов;

- разлив на стационарном объекте хранения нефти (надземный резервуар 500 тонн) -100% объема наибольшего резервуара.

2. Максимально возможную аварию на данном объекте необходимо классифицировать как ЧС локального значения.

3. Уровень разработки настоящего ПЛАРН соответствует локальному значению.

В зоне действия ПЛАРН за организацию и выполнение мероприятий по ПЛАРН при аварийном разливе нефти несёт ответственность руководство   объектов нефтепродуктообеспечения Добринского района , которое осуществляет ликвидацию разливов собственными силами и совместно с другими организациями, силы и средства которых для выполнения мероприятий по ЛАРН привлекаются на договорной основе.

Ликвидация загрязнения, выходящего за территорию объекта, осуществляется силами и средствами объектов экономики по решению соответствующих КЧС в соответствии с «Планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Организация, признанная виновником загрязнения, непосредственно участвует в организации, финансировании и проведении работ по ликвидации загрязнения. В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ возмещение расходов по ЛАРН и компенсация ущерба, нанесённого окружающей среде производится за счет виновника загрязнения.

Настоящий ПЛАРН вступает в действие на основании постановления главы Добринского муниципального района («Правила разработки и согласования Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621).

Перед введением ПЛАРН в обязательном порядке проводятся занятия, тренировки и учения по действиям в условиях ЧС, связанных с разливами нефти.

Срок действия настоящего ПЛАРН – пять лет. Корректировка (переработка) ПЛАРН осуществляется при изменении исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС(Н), с уведомлением органов исполнительной власти, утвердивших ПЛАРН.

Переработка ПЛАРН проводится по указанию главы администрации Добринского муниципального района, новый план согласовывается установленным порядком.

Разработчиком плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Добринского муниципального района  расположенного по адресу: п.Добринка, ул. М.Горького, 5, является начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Попов Александр Иванович.

1.1.   Цель и нормативно - правовая база разработки Плана

1.1.1.  Цель и задачи

Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах АЗС проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации, для обеспечения безопасности населения и территории, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения.

Основными задачами планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЛЧС), обусловленных разливами нефтепродуктов, являются:

- обоснование уровня возможной ЧС и последствий ее возникновения;

- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС, а также географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей района возможного разлива нефтепродуктов;

- осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС, мониторинга окружающей среды и обстановки на АЗС,  расположенных  на территории  района и прилегающей территории;

- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;

- обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств для ликвидации ЧС, состоящих из подразделений спасателей, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке, или необходимости привлечения в соответствии с законодательством аварийно-спасательных формирований (АСФ) и других организаций, с учетом их дислокации;

- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов управления, сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ;

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ЛЧС;

- определение основных мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования органов управления при возникновении чрезвычайной ситуации;

- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Планом предусмотрены действия по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613, а также приказом МПР России от 03.03.2003 № 156, определяющим величины нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива нефти и нефтепродуктов к чрезвычайной ситуации.

На территории  Добринского муниципального района  существуют  объекты нефтепродуктообеспечения, на которых возможен максимальный разлив ГСМ.

План учитывает конкретные условия эксплуатации складов, расположенных на территории района, характерные опасности производственного процесса и их уровни, а также возможные последствия аварийных разливов нефтепродуктов. На каждый объект, расположенный на территории района, разрабатывается свой ПЛАРН, которым предусматривается:

- проведение профилактических работ по предотвращению аварийных ситуаций на подведомственных  складах;

- первичные оперативные мероприятия по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом;

- координация работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с привлечением ведомственных аварийных подразделений.

Для руководства и работников  складов, расположенных на территории района, знание положений Плана, регулярная противоаварийная подготовка персонала, подчиненных структурных подразделений и обучение его правилам действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов является неотъемлемой частью служебных обязанностей.

Факт ознакомления с Планом заверяется личной подписью соответствующих должностных лиц.

Планы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов хранятся на рабочем месте у операторов складов, расположенных на территории района.

ПЛАРН  Добринского муниципального района хранится в администрации Добринского муниципального района у начальника отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС.

Корректировка (переработка) планов осуществляется при изменении исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС, с уведомлением органа исполнительной власти, утвердившего данный план. Все текущие изменения, не требующие пересогласования, вносятся в план немедленно, о чем делается пометка на титульном листе.

1.1.2.   Руководящие документы

Законодательной базой и основополагающими документами, регламентирующими разработку ПЛАРН, являются:

Федеральные законы

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 9 мая 2005 года).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 9 мая 2005 года).

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 29 декабря 2004 года), (редакция, действующая с 5 января 2005 года).

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 9 мая 2005 года).

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 9 мая 2005 года).

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 9 мая 2005 года).

Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

- от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

- от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- от 01 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 01 февраля 2005 года);

- от 14 февраля 2000 г. № 128 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнения и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду»;

- от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 23 ноября 1996 г. № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;

- от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение природной окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

Ведомственные приказы

- Приказ МПР России от 03.03.2003 г. № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г. № 4516).

- Приказ Минэнерго России от 02.11.2000 г. № 117 «О мерах по реализации постановления правительства РФ от 21.08.00 № 613».

- Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциальных опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 20. 03. 2003 г. N 4291)

- Приказ МЧС России от 07.07.1997 г. № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах предоставления информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Приказ МЧС и Госгортехнадзора России от 17/13.11.2000 г. № 569/111 «Об утверждении перечня мероприятий по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613».

- Приказ МПР России от 18.06.2003 г. № 312 «Об утверждении положения о системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и порядок проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 г. № 4784).

- Приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005 г. № 6514).

- Положение о функциональной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Минтопэнерго России, утверждено Первым заместителем Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 26.05.1999 г.

2.1. Основные характеристики Добринского района и организации прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)

Добринский район образован 30 июля 1928 года, расположен в пределах  Окско-Донской низменности Центрального Черноземья в юго-восточной части Липецкой области и граничит: на севере-востоке с Петровским районом, на юго-востоке Мордовским районом Тамбовской области, на северо-западе- с

Грязинским районом Липецкой области, на юге с Эртильским районом Воронежской области. Площадь Добринского района составляет 1667  км. кв.

По административному делению Добринский район представляет 19 сельских поселений. На территории района проживает 36167 человек, в том числе в поселке Добринка  9667 человек, что составляет  26,7 % населения района. Средняя плотность населения – 21,7 человек на км2. Национальный состав  населения в целом однородный и составляет  98 % русских. На территории района расположено  116 населенных пунктов.

Район характеризуется  пологоволнистым, частично полого-холмистыми водораздельными пространствами, часто глубоко расчлененными долинно-балочной и овражной сетью.

Загрязнения нефтепродуктами территории района могут произойти:

при авариях на железнодорожном транспорте, перевозящем нефтепродукты; при авариях на автомобильном транспорте, перевозящем нефтепродукты; при авариях на объекты нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

Перечень организаций Добринского муниципального района, осуществляющих операции  с нефтепродуктами.

1.Склад мазутохранилище ОАО «Добринский сахарный завод» расположен с западной стороны на выезде из н. п. ж. д. ст. Плавица на расстоянии  1000 м. от жилых домов. Руководитель Рыбалкин Н.П. контактный телефон 8(47462)2-55-00. Ёмкости под нефтепродукты установлены в наземном исполнении и обвалованы, вся территория ограждена, ровная без уклонов. С  западной стороны на расстоянии 20 м. находится автодорога, насыпь которой приподнята на 0.5м. над уровнем. Объём ёмкостей-1700тн. Максимальный разлив ГСМ составит около 5т. на площади около 0.5га. Разлившиеся нефтепродукты за территорию АЗС не вытекут. Магистральных водопроводно-канализационных линий вблизи склада мазутохранилища не проходит.

2. Площадка асфальто-бетонного завода ОГУП «Добринка ДСР» ,п.Добринка, ул.Строительная, 12. Руководитель Неворов Ю.А., контактный телефон 8(47462)2-12-78.

3. Площадка асфальто-бетонного завода ДПМК «Добринская» филиала ЗАО «Агродорстрой» п. Добринка. Руководитель Чернышов А.В., контактный телефон 8(47462)2-12-52.

Пути сообщения и транспорт

Основными видами транспорта района является: железнодорожный и автомобильный.

Основными видами транспорта района является: железнодорожный и автомобильный.

## Железнодорожный транспорт

Общая протяженность железных дорог в  районе составляет 43 км. Железнодорожные станции Добринка, ст. Плавица

По железной дороге за год перевозится:

1.  Опасных грузов                            - 25  тыс. тонн

2.  Взрывчатых веществ                    - 88  тонн

3.  АХОВ                                             - 100  тыс. тонн

4.  ГСМ                                                - 220  тыс. тонн

5.  Пожароопасных грузов                - 150  тыс. тонн

6.  Газа                                                   -50  тыс. тонн

По территории района проходит 1 основной железнодорожный маршрут:

станция Добринка – ст. Грязи – ст. Оборона. Протяженностью 43 км, На маршруте имеется железнодорожный мост через реку Плавица. В зону чрезвычайной ситуации, в зависимости от численности населения проживающего в населенных пунктах и от провозимого опасного груза, могут попасть до 5000 человек.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 500 км, в том числе с твердым покрытием  500 км. По территории района проходит автомобильная дорога республиканского значения:  Воронеж - Тамбов – 4,6 км.

На 01.01.2014 г. в районе зарегистрировано 12305 единиц автотранспорта:

- грузовых автомобилей  - 1679 ед.

- автобусов                        - 82 ед.

- легковых автомобилей  -10544 ед.

По автомобильным дорогам района за год перевозится:

1.  Опасных грузов             - 200 тонн

2.  Взрывчатых веществ     -1000 тонн

3.  АХОВ                             - 100  тонн

4.  ГСМ                                - 2190 тонн

5.  Пожароопасных             - 100 тонн

6.  Газа                                  - 50 тыс. куб. метров

Развитая сеть путей сообщения и транспортное обеспечение района позволяют проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в случае чрезвычайных ситуаций, и обеспечивать эвакуацию населения из зон возникновения чрезвычайных ситуаций

2.1.1. Готовность районного звена ТП РСЧС к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС(Н) спланированы и организованы в ПЛАРН объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

Отработаны вопросы организации взаимодействия, определен состав сил и средств.

Государственные надзорные органы  осуществляют контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных ПЛАРН, обеспечением требований промышленной, экологической и пожарной безопасности при транспортировке, а также при хранении нефтепродуктов.

Добринское районное звено РСЧС принимает участие в ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН) совместно с силами и средствами специализированных организаций,  ГУ МЧС России по Липецкой области, ОМВД  России по Добринскому району в случае развития чрезвычайной ситуации выше локального уровня.

Силы и средства других организаций объектами нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, могут привлекаться к выполнению работ по ЛРН на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Планировка территорий объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района  выполнена с исключением возможности растекания при аварийном проливе нефтепродуктов. Кромка проезжей части укреплена отбортовкой высотой 0,2м. На въезде и выезде с территории объектов  нефтепродуктообеспечения, выполнены пологие возвышенные участки высотой 0,2 м.

Покрытие проездов и площадок капитальное. Въезд и выезд на территории объектов  свободные, с асфальтированным покрытием, удобные для подъезда в течение любого времени года. Территория объекта спроектирована с учетом потоков транспорта и возможного противопожарного обслуживания. Подъезд пожарных и специальных машин обеспечен и осуществляется по проездам с твердым покрытием.

За состоянием технологических резервуаров, трубопроводов установлен специальный надзор, путем периодического осмотра и определения при ремонтах толщины стенок резервуаров, трубопроводов.

Резервуары установлены на бетонный фундамент. Резервуарный парк имеет обвалование (высотой более 1 м), не допускающее разлив нефтепродукта по территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, в случае аварийного разлива.

Требования противопожарных мероприятий к санитарно техническим устройствам обеспечиваются следующими проектными решениями:

Пожаро-взрыво-безопасность электроустановок объектов  обеспечивается:

- выбором кабелей, аппаратов и другого оборудования в исполнении, соответствующем условиям среды;

-  молниезащитой 2 категории;

- заземление бензовозов у мест слива топлива, на расстоянии 5 м. от сливного устройства.

Оповещение местных пожарных служб о возникновении пожара на объектах осуществляется по телефону.

Движение транспортных средств по территории объектов нефтепродуктообеспечения двухстороннее, организован пропускной режим, исключающий проезд на территорию стороннего автотранспорта. На территории установлены знаки пожарной безопасности, запрещающие курение и применение открытого огня, расположения огнетушителей, места для курения, наличия пожаровзрывоопасных веществ в местах соответствующих их назначению, знаки дорожного движения.

Все подсобные и производственные помещения и участки обеспечены первичными средствами пожаротушения, согласно нормам потребности первичных средств пожаротушения. С целью обеспечения постоянной готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций с персоналом  объектов нефтепродуктообеспечения регулярно проводится инструктаж по технике безопасности, инструктаж по пожарной безопасности.

Обеспечение постоянной готовности привлекаемых сил производится организациями, имеющими соответствующие силы и средства.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на объектах нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, руководство предприятия:

- заключает договора с профессиональными аварийно - спасательными формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и аттестованными в установленном порядке;

- обучает работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов;

- обучает работников по правилам пожарной безопасности.

Руководством объектов заключён договор с ООО «ЦАСО» для  привлечения на ликвидацию разливов нефтепродуктов.

2.1.2. Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами.

В состав склада ГСМ входят резервуарный парк для хранения топлива, технологический трубопровод, топливораздаточные колонки.

Объемы хранения нефтепродуктов

Объекты нефтепродуктообеспечения района предназначен для обеспечения нефтепродуктами автотранспорта предприятия. На складе ГСМ осуществляются следующие технологические процессы: прием, хранение, выдача (отпуск) и учет количества нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо).

Таблица 6.

| Наименование | Объем резервуаров (м3) | Количество резервуаров (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 10 | 1 |
| Дизельное топливо | 50 | 3 |
| Дизельное топливо | 70 | 5 |
| Бензин | 25 | 8 |
| Бензин | 10 | 3 |
| Итого | 740 | 20 |

Поступление нефтепродуктов на АЗС производится с помощью автоцистерн, максимальный объем автоцистерны -17,03м3.

2.1.3. Географические и навигационно-гидрологические    характеристики Добринского муниципального района

С инженерно-геологической точки зрения район относится к числу благоприятных. Явлений оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается, район не относится к сейсмически-опасным, наблюдаются незначительные карстовые явления.

Основными водными артериями являются реки  Битюг, Плавица, Матренка, Чамлык.

На территории района протекает 8 рек, общая протяженность составляет  243,7 км.

В районе имеется около 124 пруда и гидротехнических сооружений. из которых наиболее крупным водохранилищем является водохранилище на реке Чамлык. Площадь его водного зеркала составляет 186 га, объем – 6 млн. м3

Уклон рек 0,15%. Речная долина асимметрична, с высоким правым берегом и отлогим левым. Реки характеризуется средним  половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком весной. Подъем уровня воды обычно начинается за 5-10 суток до момента вскрытия. Начало половодья на реках (по многолетним данным) относится к третьей декаде марта. Средняя дата начала половодья – 25 марта. Наивысшего подъёма уровня воды в период половодья, достигается в начале апреля. Средняя продолжительность половодья  колеблется от 22 суток до 32 суток. Наибольшая интенсивность весеннего подъёма уровня воды при высоких паводках достигает 30-40 см в сутки, превышение зимней межени достигает 1-1,5 метра.

2.1.4. Гидрометеорологические и экологические особенности  Добринского муниципального района

Климат на территории района умеренно-континентальный с теплым летом и относительно устойчивой зимой. Среднегодовая температура составляет 5,00 С тепла, наиболее холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января – 8,5-100С мороза (абсолютный минимум температуры – 39-400С мороза). Самым теплым месяцем года  является июль, со средней температурой – 19-200С тепла (абсолютный максимум температуры – +38,50С). Годовое количество осадков составляет от 450 мм .  Большая часть осадков приходится на теплое время года: за апрель-октябрь выпадает 350-370 мм. Число дней с жидкими осадками в среднем составляет 90, при колебании в отдельные годы от 74 до 120 дней. Максимальное количество осадков выпадает в июле – 66-71 мм, минимальное – в феврале – 30-35 мм. В отдельные засушливые годы количество осадков по югу района уменьшается до 234 мм.

В районе преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых составляет 46%. Наиболее часто наблюдается скорость ветра 1-4 м/с (54,4%), повторяемость штилей составляет 12%. Пятипроцентную повторяемость имеет  ветер 9 м/с и более, а ветер скоростью свыше 15 м/с наблюдается в 0,3% случаев. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западном направлении, особенно в зимние месяцы, наименьшие – при восточном в тёплый период года.

Экологическая обстановка обусловлена, в основном, выбросами от работы автомобильного транспорта, что способствует загрязнению атмосферного воздуха.

3.1. Мероприятия по предупреждению ЧС(Н

3.1.1. Возможные источники ЧС(Н)

В соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" настоящий План разработан с учетом максимально возможного объема разлившихся нефтепродуктов.

Согласно общей методике расчета максимальный, аварийный разлив принимается:

- на нефтебазе, нефтехранилище, АЗС - 100% объема наибольшего резервуара;

- автомобильной цистерне - 100% объема.

На объекте могут реализовываться следующие сценарии аварий:

- аварийные разливы нефтепродуктов при сливе из автоцистерн;

- аварийные разливы нефтепродуктов в результате разгерметизации (разрушения) загруженных автоцистерн;

- аварийные разливы нефтепродуктов в результате разрушения надземных резервуаров;

- аварийные разливы нефтепродуктов при заправке автотранспорта на ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА.

Сценарии возникновения и развития аварий разработаны с помощью комплексной модели возникновения и развития аварии. На объекте выделяются три группы взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);

- ошибки персонала (при сливе из автоцистерн, отпуске нефтепродуктов потребителям, заправке автомобилей, отборе проб из резервуаров, проведение ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии).

Основные возможные, аварийные ситуации на автозаправочной станции связаны с разрушением (полным или частичным) емкостного оборудования, трубопроводов или насосов.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ определялись на основе данных статистики и условий функционирования данных производств.

По данным обзора аварий и отказов основными причинами отказов (аварий и неисправностей) являются:

- дефекты труб (13,9 %);

- дефекты оборудования (1,4 %);

- брак строительно-монтажных работ (23,2 %);

- нарушение правил технической эксплуатации (3,9 %);

- внутренняя эрозия и коррозия (2,4 %);

- подземная коррозия (37,1 %);

- механические повреждения (6,9 %);

- стихийные бедствия (2,2 %);

- прочие (9 %).

Средняя частота инициирующих событий приведена в таблице 10.

Значения частот инициирующих событий.

Таблица 10

| № | Инициирующее событие | Значение частоты (1/год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1,1*10-4 |
| 2 | Разгерметизация автоцистерны | 5,0*10-6 |
| 3 | Срыв шланга при сливе из автоцистерны | 5,0*10-5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0*10-5 |
| 5 | Разгерметизация насосов | 1,0*10-4 |
| 6 | Разгерметизация трубопроводов (на 1 м) | 4,5*10-6 |
| 7 | Разрыв трубопроводов (на 1 м) | 5,0*10-6 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

Перечень выявленных событий для рассматриваемого объекта, характеризуемых своей определенной частотой, имеет следующий вид:

- разгерметизация блока;

- разлитие жидкой фазы;

- пожар разлития жидкой фазы нефтепродукта;

- действие теплового излучения на персонал объекта и людей, находящихся в непосредственной близости от него и попадающих в зону действия поражающих факторов;

- испарение части нефтепродукта, образовавшегося в результате разлития;

- формирование облака нефтепродукта;

- дрейф облака с взрывоопасной концентрацией нефтепродукта и его последующее воспламенение по направлениям ветра, с соответствующими скоростями для летних и зимних условий;

- взаимодействие поражающих факторов, образующихся в результате взрывного превращения облака нефтепродукта с людьми и элементами инфраструктуры.

Вероятность реализации перечисленных сценариев развития аварии можно оценить по статистическим данным из таблицы 11.

Статистические данные по вероятности возникновения сценариев развития возможных аварий.

Таблица 11.

| № | Сценарий развития аварии | Вероятность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Факельное горение | 0.0574 |
| 2. | Образование огневого шара | 0.0287 |
| 3 | Горение пролива вытекшей среды | 0.7039 |
| 4. | Сгорание облака ТВС в детонационном режиме | 0.0119 |
| 5. | Сгорание облака ТВС в дефлаградионном режиме | 0.1689 |
| 6. | Безопасное рассеивание | 0.0292 |

Из данных, приведенных в таблице 11, видно, что наибольшую частоту реализации могут иметь сценарии, связанные с образованием зоны взрывоопасных концентраций и сгорания облака ТВС в пределах концентраций самовоспламенения в дефлаграционном режиме.

В случае аварийного разлива ЛВЖ и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории производства и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения площадки объекта.

Оценка последствий аварийного разлива осуществляется путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

На основании анализа масштаба возможной аварии и степени поражающих факторов определяется необходимое количество сил и средств, достаточное для локализации и ликвидации аварии, степень загрязнения окружающей среды, а также прямые потери организации в результате аварийного разлива нефтепродуктов.

На топливозаправочном пункте могут реализовываться следующие сценарии аварий:

- аварийные разливы нефтепродуктов;

- аварийные разливы нефтепродуктов с последующим пожаром (взрывом) и образованием токсичных продуктов горения.

Аварийные разливы могут происходить из резервуарного парка нефтепродуктов, при сливе нефтепродуктов из АЦ и в зоне топливораздаточных колонок. Наиболее вероятны аварийные разливы нефтепродуктов при сливе нефтепродуктов из АЦ и в зоне ТРК. На автозаправочных станциях случайные проливы нефтепродуктов происходят достаточно часто вследствие переполнения бензобаков при заправке, разрывов заправочных шлангов, опрокидывания наполненных канистр, наездов автотранспорта на колонки и тому подобных причин. Однако объемы таких проливов незначительны (исчисляются десятками литров), последствия разливов за пределы производственной зоны объекта не выйдут, а сами

разливы оперативно     ликвидируются      силами       работников         объектов

нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

Территория заправочной зоны покрыта твердым асфальтовым покрытием, ограничена бордюрным камнем и имеет систему сбора поверхностных вод в производственно-дождевую канализацию, что исключает возможность попадания нефтепродуктов в почву.

3.1.2.Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов.

С целью определения необходимого состава сил и специальных технических средств на проведение мероприятий по предупреждению ЧС (Н) на складе ГСМ осуществлено прогнозирование последствий разливов нефти и нефтепродуктов и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций.

Прогнозирование осуществлено относительно последствий максимально возможных разливов нефти с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности экологических особенностей и характера использования территорий.

Целью прогнозирования явились определение:

- возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, степени и негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, объекты производственной и социальной сферы, а также на объект окружающей природной среды;

- границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти;

- последовательности, сроков и наиболее эффективных способов выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Причины аварийной разгерметизации автоцистерны с нефтепродуктом на территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

Аварийный разлив нефтепродукта в объеме, сравнимом с объемом автоцистерны, может возникнуть в результате аварийной разгерметизации (в том числе полного разрушения) заполненной автоцистерны, либо в результате аварийной разгерметизации сливного рукава (шланга) при проведении операций по сливу нефтепродукта в резервуар.

Причинами возникновения аварийных ситуаций, сопряженных с разливом нефтепродуктов, как правило, являются:

- причины, связанные с отказом оборудования;

- ошибочные действия персонала.

К причинам, связанным с отказом оборудования, результатом которых может стать аварийная разгерметизация автоцистерны, относятся различные скрытые внутренние дефекты автоцистерны, такие как коррозия, брак сварных швов, усталостные явления металла. Аварийная разгерметизация, при условии наличия данных скрытых дефектов, может произойти в результате каких-либо внутренних или внешних воздействий: химического, механического, физического характера.

Внутренние воздействия достаточной силы, способные привести к разрушению автоцистерны, в условиях ее эксплуатации маловероятны, хотя и возможны, например, в результате гидродинамического удара, который может произойти при резком торможении автомобиля при условии неполного заполнения цистерны.

Внешние воздействия достаточной силы, способные привести к аварийной разгерметизации автоцистерны, при условии наличия скрытых дефектов, могут возникнуть либо в результате опрокидывания автоцистерны по причине наезда автомобиля на препятствие достаточной высоты, либо в результате внешних повреждений, причинами которых может стать столкновение автоцистерны с какими-либо препятствиями, имеющими острые выступы, или наезд на большегрузный автомобиль.  Указанные причины в той или иной степени связаны с ошибкой водителя автоцистерны, с нарушением правил транспортировки нефтепродуктов и с возможной ошибкой водителя другого большегрузного автомобиля. Вероятность аварий такого рода также невысока. Условия движения по территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, в совокупности с ее планировкой почти полностью исключают возможность повреждения автоцистерны в результате ее соприкосновения с внешним препятствием.

Правила эксплуатации объектов, запрещающие движение автотранспорта по территории при проведении операций по сливу топлива из автоцистерны, уменьшают вероятность наезда на автоцистерну большегрузного автомобиля до пренебрежимо малых значений.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийного разлива нефтепродуктов на территории   объектов являются аварийные проливы нефтепродуктов при проведении операций по сливу нефтепродукта в резервуар. Возникновение аварии такого рода возможно в результате отказа оборудования, (сливного патрубка, запорной арматуры), а также в результате неверных действий персонала.

Причины аварийной разгерметизация резервуара с бензином.

Автомобильные бензины относятся к летучим легковоспламеняющимся жидкостям, поэтому в отличие от сырой нефти или мазута экологическое воздействие на почву при их разливе существенно меньше.

На территории резервуарного парка разливы нефтепродуктов могут происходить вследствие отклонения от технологического регламента ведения работ, ошибок персонала, нарушения герметичности резервуаров, технологических трубопроводов, арматуры вследствие коррозии, из-за нарушения герметичности фланцевых соединений или неисправности отсекающей запорной арматуры.

Объем подобных разливов также незначителен, так как указанные нарушения герметичности развиваются постепенно, обнаруживаются при ежедневном визуальном осмотре. Технологическим регламентом на автозаправочной станции предусмотрено периодическое освидетельствование емкостей для хранения нефтепродуктов, дефектоскопия резервуаров и технологических трубопроводов.

Максимальные размеры аварийный разлив нефтепродуктов примет при мгновенном разрушении одного из резервуаров. Причинами подобного разрушения резервуара могут стать природное, стихийное бедствие (удар молнии), катастрофа (падение летательного аппарата) или террористический акт.

Аварийный разлив нефтепродукта в объемах, сравнимых с объемами резервуара, может возникнуть в результате разгерметизации резервуара.

Причинами возникновения аварийных ситуаций, сопряженных с разливом нефтепродуктов, могут стать:

- причины, связанные с отказом оборудования;

- внешние воздействия природного и техногенного характера (в том числе взрывы и пожары в результате диверсии).

К причинам, связанным с отказом оборудования, результатом которых может стать разгерметизация резервуара, относятся различные скрытые внутренние дефекты резервуара, такие как: коррозия, брак сварных швов, усталостные явления металла. Образование коррозионных отверстий в стенках резервуара возможно при непосредственном воздействии на них агрессивных сред. Бензины относятся к неагрессивным средам. Возможно воздействие на стенки металла подтоварной воды резервуаров, а также воды, присутствующей в грунте. Для защиты от коррозии поверхности резервуаров покрыты антикоррозионной изоляцией.

Возникновение коррозионных отверстий возможно лишь в случае повреждения защитного слоя. Из-за небольшого размера повреждений его будет трудно обнаружить. Данные повреждения могут быть обнаружены при проведении экспертиз технического состояния резервуара.

К причинам, связанным с внешним воздействием природного и техногенного характера, относятся оползневые, карстовые явления, сейсмичность. Объекты нефтепродуктообеспечения района расположены в зоне, где оползневые, карстовые явления не наблюдались, а сейсмичность района составляет 6 баллов (СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмичных районах»). Исходя из описанной сейсмической ситуации, на объекте приняты соответствующие конструктивные решения. К разгерметизации резервуара, при наличии скрытых дефектов, могут привести напряжения в стенках металла, возникновение которых возможно при неравномерном температурном распределении грунта в зимние месяцы.

Сценарии аварийных разлив нефтепродуктов на территории объектов нефтепродуктообеспечения района:

- Сценарий №1. Мгновенное разрушение заполненной автоцистерны с бензином.

Аварийный разлив нефтепродуктов при сливе автоцистерны на необорудованной площадке слива. Учитывая, что автоцистерна имеет объем 10 м3 (с учетом заполняемое™ 8,5 м3), а рельеф местности не имеет ярко выраженных уклонов, то прогнозируемая площадь разлива составит 42,5 м2 .

Слив производится под наблюдением оператора и водителя топливозаправщика. Поэтому время обнаружения аварийной ситуации минимально. В случае обнаружения утечки топлива, необходимо немедленно перекрыть подачу топлива, после чего принять меры по предупреждению возгорания.

При разрушении цистерны за объем разлития принимается наиболее вероятная емкость цистерны - 8,5 м3. При возгорании разлива автоцистерны вероятно попадание автомобиля в зону пожара и его сгорание с запасом топлива.

При возгорании площадь пожара соответствует площади разлива. Оборудование в непосредственной близости от пятна разлива будет уничтожено. Люди, оказавшиеся вблизи разлива, должны немедленно покинуть опасную зону в наветренном направлении на расстояние не менее 30 м.

- Сценарий №2. Аварийный разлив нефтепродуктов в результате мгновенного разрушения максимального по объему резервуара (60 м3 ) в резервуарном парке. Масса пролившегося топлива может составить 52,7 тонны. Так как резервуар установлен на железобетонный фундамент с обвалованием более 1 м., общей площадью 1075 м3, то свободного растекания нефтепродукта по территории объектов нефтепродуктообеспечения не произойдет.

Определение объемов и площадей разлива.

Расчет объемов и площадей разлива для каждого варианта развития аварии производится исходя из условий развития аварии, исходных данных. Результаты расчетов приведены в таблице 12

Таблица 12.

| Параметр | Сценарий №1. | Сценарий №2. |
| --- | --- | --- |
| Объем емкости / с учетом заполняемости емкости, м3 | 10/8,5 | 75/71,25 |
| Остаточный объём разлитого нефтепродукта, м3 после откачки | 0,425 | 3,56 |
| Объём разлитого нефтепродукта, м3 | 8,5 | 71,25 |
| Площадь разлива, м3 | 42,5 | 356,3 |
| Толщина остаточного слоя нефтепродукта, м3 | 0,01 | 0,01 |

3.1.3. Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов оценки риска разливов

нефти и нефтепродуктов.

Согласно произведенным расчетам аварийные разливы по сценариям не выйдут за рамки проектных. Инженерно-технические мероприятия, направленные на локализацию разливов нефтепродуктов и реализованные на объектах нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, при правильной организации работ позволяют решать вопросы локализации разлива.

В соответствии с принципами классификации аварийных разливов, приведенной в «Основных требованиях к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», максимально возможный прогнозируемый разлив нефтепродуктов на складе ГСМ не выходит за территорию объекта и может быть классифицирован как локальный.

Возможность попадания разлитых нефтепродуктов в реки и иные водоемы исключена вследствие их удаленности и особенностей рельефа местности. Таким образом, разливы нефтепродуктов на автозаправочной станции следует относить к числу аварийных разливов нефтепродуктов на суше. Развитие возможной аварии имеет несколько фаз. Фаза инициирования аварии - это период времени, в течение которого происходит накопление отказов оборудования (например, накопление скрытых дефектов, появление усталостных трещин, раковин, неисправность предохранительных устройств, низкое качество проводимых ремонтных работ), ошибок персонала (например - нарушение правил безопасной эксплуатации) и внешних воздействий (например - отключение электроэнергии, механическое воздействие), совокупность которых приводит к возникновению инициирующего события аварии. Инициирующие событие аварии состоит в разгерметизации системы хранения опасных веществ (нефтепродуктов).

Аварийный процесс - процесс, при котором топливо и установленное на площадке оборудование вовлекаются, в результате возникновения инициирующего события аварии, в не предусматриваемые технологическим регламентом процессы (прежде всего физико-химические) на территории объекта - взрывы, пожары, разлития и т.д. и создают поражающие факторы -ударные, осколочные, тепловые нагрузки для персонала объекта, населения и окружающей среды.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, в том числе применения возможным противником средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. При этом проводятся мероприятия по локализации аварийного процесса и ликвидации последствий. Мероприятия, как правило, включают в себя спасательно-неотложные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне поражения, в том числе восстановление систем жизнеобеспечения и охрану общественного порядка, локализацию и ликвидацию экологических последствий.

3.1.4. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории

В соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 240 от 15 апреля 2002 г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» настоящий План разработан с учетом максимально возможного объема разлившихся нефтепродуктов.

На территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, разливы нефтепродуктов могут происходить вследствие ошибок персонала, нарушения герметичности ёмкости хранения или автоцистерн.

Могут реализовываться следующие события:

- аварийные разливы нефтепродукта вследствие разгерметизации резервуара хранения нефтепродукта РВС-2000;

- аварийные разливы нефтепродукта вследствие разгерметизации автоцистерны;

- повреждение или разрушение технологических трубопроводов.

Под сценарием возможных аварий подразумевается последовательность логически связанных отдельных событий (истечение, распространение, воспламенение, и т.п.), обусловленных конкретным инициирующим событием (разгерметизация блока).

Сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций на – аварийные разливы нефтепродукта вследствие разгерметизации автоцистерны разработаны на основе анализа аварий, произошедших на подобном оборудовании и в схожих условиях его использования в технологическом процессе как у нас в стране, так и за рубежом.

Практика показывает, что наиболее вероятным являются сравнительно небольшие вопросы, так как полное разрушение оборудования менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако незначительные утечки могут в случае неконтролируемого развития аварийной ситуации, привести к разрушению блоков, содержащих значительно больший объем опасных веществ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. (с изменениями и дополнениями от 15.04.2002 г. № 240) «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», максимальный аварийный разлив принят (нефтебаза, нефтехранилище, АЗС – 100 % объема наибольшей ёмкости; автоцистерны) – 100 % объёма.

Ликвидация разлива нефтепродуктов (ЛРН) – выполнение организационно-технических мероприятий по устранению последствий аварийных разливов нефтепродукта. ЛРН включает в себя работы по устранению истечения из аварийного источника, локализации разлива и сбору аварийно разлитого нефтепродукта.

Основными структурными элементами, представляющими опасность возникновения аварийных разливов нефтепродуктов на территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, являются:

- резервуары хранения топлива;

- автоцистерна;

- технологические трубопроводы.

Ниже приводятся возможные сценарии развития аварий на технологическом оборудовании нефтебазы. Обозначение сценариев производится по следующему принципу: ХСY, где Х – это номер группы сценариев, относящейся к отдельному оборудованию, Y – номер возможного сценария развития аварийной ситуации:

С1 – пожар разлива;

С2 – разлив без возгорания;

С3 – разлив с мгновенным воспламенением;

С4 – разлив с мгновенным воспламенением и попаданием в зону действия поражающих факторов людей и оборудования.

Блок № 1 – резервуарный парк.

Сценарий 1.С1: Частичное или полное разрушение резервуара → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта → ликвидация аварийной ситуации.

Сценарий 1.С2: Частичное или полное разрушение резервуара → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → попадание паров в зону источника зажигания → воспламенение нефтепродукта → возникновение пожара пролива → поражение людей и объектов инфраструктуры.

Сценарий 2.С3: Частичное или полное разрушение резервуара → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → действия по локализации аварии.

Сценарий 2.С4: Частичное или полное разрушение резервуара → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования → действия по локализации аварии.

Блок № 2 – ж/д цистерна.

Сценарий 2.С1: Частичное или полное разрушение ж/д цистерны → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → локализация и ликвидация розлива.

Сценарий 2.С2: Частичное или полное разрушение ж/д цистерны → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → попадание паров в зону источника зажигания → воспламенение нефтепродукта → возникновение пожара пролива → поражение людей и объектов инфраструктуры.

Сценарий 2.С3: Частичное или полное разрушение ж/д цистерны → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → действия по локализации аварии.

Сценарий 2.С4: Частичное или полное разрушение ж/д цистерны → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования → действия по локализации аварии.

Блок № 3 – автоцистерны при заправке нефтепродуктом.

Сценарий 3.С1: Частичное или полное разрушение автоцистерны → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → локализация и ликвидация разлива.

Сценарий 3.С2: Частичное или полное разрушение автоцистерны → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → попадание паров в зону источника зажигания → воспламенение нефтепродукта → возникновение пожара пролива → поражение людей и объектов инфраструктуры.

Сценарий 3.С3: Частичное или полное разрушение автоцистерны → разлитие нефтепродукта с мгновенным  воспламенением → действия по локализации аварии.

Сценарий 3.С4: Частичное или полное разрушение автоцистерны → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования → действия по локализации аварии.

Блок № 4 – технологический трубопровод.

Сценарий 4.С1: Частичное или полное разрушение участка трубопровода → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → локализация и ликвидация разлива.

Сценарий 4.С2: Частичное или полное разрушение участка трубопровода → истечение нефтепродукта → разлив нефтепродукта на территории нефтебазы → попадание паров в зону источника зажигания → воспламенение нефтепродукта → возникновение пожара пролива → поражение людей и объектов инфраструктуры.

Сценарий 4.С3: Частичное или полное разрушение участка трубопровода → разлитие нефтепродукта с мгновенным  воспламенением → действия по локализации аварии.

Сценарий 4.С4: Частичное или полное разрушение участка трубопровода → разлитие нефтепродукта с мгновенным воспламенением → попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования → действия по локализации аварии.

Особый случай представляют ситуации, когда происходит разрушение сразу нескольких расположенных в близи друг от друга установок. Подобная ситуация возможна, например, в результате специально спланированной диверсии, либо в процессе развития аварии по принципу «домино».

К поражающим факторам для персонала, населения, окружающей среды и самого объекта относятся:

- тепловое излучение горящих разлитий;

- токсические нагрузки.

Тепловое излучение ограничивает свободу передвижения, и затрудняют действие людей в зоне пожара.

Наибольшую опасность пожар разлития представляет для персонала, который может попасть в зону пожара на начальных стадиях пожара, а также в случае невозможности своевременной эвакуации. Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева.

Смертельно пострадать от пожара могут 1-2 человека, находящихся в зоне смертельного поражения пожаром. Получить ожоги 1-ой и 2-ой степени может персонал при передвижении и работе в зоне поражения без специальной одежды.

Под воздействием теплового излучения возможен и сильный перегрев оборудования с деформацией и потерей механической прочности. Несгораемые конструкции могут быть уничтожены огнем в результате расплавления, деформации или обрушения при перегреве и потере механической прочности.

Основные результаты оценки масштабов ЧС, при возможном возникновении пожара показывают, что:

- границей зоны поражения людей тепловым излучением является условная линия на расстоянии 124 м от фронта пламени пожара, где плотность теплового потока равна 1,4 кВт/м2;

- зона смертельного поражения людей тепловым излучением пожара разлива занимает всю площадь горящего нефтепродукта и площадь, непосредственно прилегающую к фронту пламени:

- радиус зоны поджигающего действия пожара тепловым излучением составляет: соседних аппаратов, оборудованных установками охлаждения – до 26 м, не оборудованных установками охлаждения, а также сгораемых элементов конструкций зданий 11-26 м; древесины, резины автомобильной, слоистого пластика, 11-22 м.

В виду того, что аварийный разлив нефтепродукта не выходит за пределы объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района и носит очаговый характер, жилые массивы, расположенные на расстоянии 500 м от территории объектов не попадают в зону действия поражающих факторов, можно предположить, что его влияние на окружающую  среду прилегающей территории будет незначительным.

Оценка выбросов основных загрязнителей атмосферы при горении нефтепродуктов показывает, что максимально возможная концентрация окиси углерода и оксидов серы значительно меньше пороговой токсодозы, вызывающей начальные признаки поражения человека. Это дает основания предположить, что вероятность поражения людей от действия продуктов сгорания мала, но возможны аллергические реакции у лиц, особенно чувствительных к продуктам сгорания.

3.1.5. Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и

нефтепродуктов, с учетом их дислокации

Ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов осуществляет организация, на территории которой произошла авария (ЧС), а также организация, эксплуатирующая продуктопровод или специализированное аварийно-спасательное формирование в соответствии с договором.

Необходимый состав сил и средств для локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, определён в ПЛАРН организаций.

Необходимый состав сил и средств для локализации и ликвидации каждой конкретной чрезвычайной ситуации определяет руководитель работ по ЛЧС(Н).

При недостаточности своих сил и средств руководитель организации  запрашивает помощь у КЧС и ОПБ Добринского муниципального района (или ГУ МЧС России по Липецкой области).

3.1.6. Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов выполняются инженерно-технические и организационные  мероприятия, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение разливов нефтепродуктов, на локализацию разливов, обеспечение взрыво-пожаробезопасности и борьбы с возможными пожарами, обеспечение оповещения о чрезвычайных ситуациях и беспрепятственной эвакуации людей с территории объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

На территории:

- территория покрыта материалами, обеспечивающими защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами и максимально эффективный сбор пролитых нефтепродуктов специальными средствами, а в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов – твердым водонепроницаемым покрытием, с отбортовкой;

- от защиты грунтов от возможных загрязнений, под трубопроводами в зоне площадки под навесом и под трассой сливных и «дыхательных» трубопроводов предусмотрена защитная полиэтиленовая мембрана;

- уклон территории спланирован в сторону дренажных лотков, а лотки – с уклоном к дренажным емкостям;

- подъезды к территории и прилегающая территория имеют достаточное искусственное освещение;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- здание и оборудование оснащены системой защиты от разрядов атмосферного электричества;

- предусмотрена пассивная противопожарная защита – обработка несущих металлических и деревянных конструкций огнезащитным покрытием, герметизация дверных проемов;

- предусмотрена активная катодная электрозащита для защиты металлических сооружений от электрохимической коррозии.

Резервуары для хранения топлива:

Для проведения операций по приему, хранению и отпуску нефти и нефтепродуктов стальные вертикальные резервуары оснащены техническими устройствами, основными из которых являются:

- приемо-раздаточные патрубки с запорной арматурой;

- дыхательная и предохранительная арматура;

- устройства для отбора пробы;

- приборы контроля, сигнализации и защиты;

- противопожарное оборудование;

- вентиляционные патрубки с огнепреградителями;

- дыхательные клапаны не примерзающие;

- на резервуарах, установлены на самостоятельных патрубка предохранительные клапаны равнозначной пропускной способности;

- трубопроводная обвязка резервуаров и насосной обеспечивает возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации;

- резервуары ЛЖВ и ГЖ для освобождения их в аварийных случаях от хранимых продуктов оснащены быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением из мест, доступных для обслуживания в аварийных условиях;

- резервуары с нефтепродуктами оснащены средствами контроля и автоматизации в соответствии с требованиями нормативных документов;

- устройство систем измерения уровня и отбора проб обеспечивает возможность проверки их работоспособности без демонтажа и освобождения резервуара от продукта;

- контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах осуществляется контрольно-измерительными приборами;

- резервуарный парк хранения нефтепродуктов оснащен датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);

- для предотвращения свободного пролива нефтепродукта, при разгерметизации резервуара хранения топлива, предусмотрено обвалование резервуарного парка, высотой 2 метра;

- общее освещение резервуарного парка осуществляется прожекторами. Прожекторные мачты установлены обвалования;

- для обеспечения электрической безопасности нефтепродукты заливаются в резервуар без разбрызгивания, распыления или бурного перемешивания.

Технологические трубопроводы:

- технологические трубопроводы с нефтепродуктами надземными на несгораемых конструкциях, эстакадах, стойках и опорах;

- прокладка трубопроводов для нефтепродуктов произведена с уклоном для возможности их опорожнения при остановках;

- на вводах технологических трубопроводов и нефтепродуктов к объектам (резервуарному парку, насосной, ж/д и автоэстакадам) установлена запорная арматура. Управление приводом арматуры осуществляется дистанционно из операторной и ручным по месту установки;

- один раз в год паровоздушные трубопроводы технологической системы продуваются воздухом с целью очистки от осадков внутренней поверхности трубопровода, не реже одного раза в пять лет технологические трубопроводы подвергаются испытаниям на герметичность (трубопровод, не выдержавший испытаний на герметичность, подлежит замене).

Насосный блок:

- насосы перекачивающие нефтепродукты, независимо от места их установки, имеют местное и дистанционное управление;

- на нагнетательном трубопроводе  предусмотрена установка обратного клапана для предотвращения перемещения транспортируемых веществ обратным ходом;

- насосы оснащаются системами сигнализации и блокировок, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей по техническому обслуживанию и эксплуатации, нормативно-технической документацией;

- насосы оснащены манометрами;

- в насосных станциях для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу взрываемости устанавливаются средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин. Все случаи загазованности должны фиксироваться приборами;

- в помещении насосной обеспечена исправная и постоянно действующая работа вентиляционных устройств. При неисправности и выключенной вентиляции работа насосов не допускается.

Сливо-наливные эстакады:

- прием и отгрузка нефти и нефтепродуктов из автоцистерн осуществляется через специально оборудованные сливоналивные устройства, конструкция которых обеспечивает безопасное проведение сливоналивных операций;

- налив любого из заданных светлых нефтепродуктов, производимых через одно и тоже наливное устройство, осуществляется с обеспечением мер, исключающих смешение продуктов;

- система трубопроводов обеспечивает полное освобождение трубопроводов после запорной арматуры от остатков наливаемого или сливаемого продукта;

- для освобождения коллекторов и трубопроводов от нефтепродуктов предусмотрена закрытая дренажная система, включающая средства для дренирования наливных устройств и связанных с ними коллекторов и продуктопроводов;

- для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн от нефтепродуктов предусмотрены специально оборудованные места;

- для сбора и отвода атмосферных осадков и смыва пролитых нефтепродуктов зона налива имеет твердое бетонное покрытие, оборудованное устройствами отвода в дренажную систему;

- загрязненный продукт из дренажной емкости направляется в разделочные емкости-резервуары или емкости резервуары для отработанных нефтепродуктов;

- на трубопроводах, по которым поступают на эстакаду ЛВЖ, установлены быстродействующие запорные устройства для отключения этих трубопроводов при возникновении аварии на эстакаде;

- на станциях и пунктах налива автоцистерн применяются посты налива (наливные стояки) и установки автоматизированного налива с местным и автоматизированным управлением из операторной;

- приводы сливоналивных устройств, применяемые для налива ЛВЖ и ГЖ, при осуществлении операций вручную, исключая самопроизвольное движение механизмов устройств;

- в целях исключения перелива продукта через область горловины котла цистерны применяются автоматические предельные ограничители уровня налива, позволяющие автоматически прекращать налив при достижении заданного значения;

- для сбора остатков продукта, стекающих с наливной трубы при извлечении ее из цистерны применяется каплесборник;

- на пункте налива с автоматическим управлением топливозаправщика (ТЗ) предусмотрено аварийное (ручное) дистанционное отключение насоса;

- автоналивные станции оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами и т.п.) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автоцистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами;

- автоцистерны, стоящие под сливом-наливом на автоналивных станциях, заземлены.

4.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛЧС(Н)

Подготовка персонала автозаправочной станции к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», введенного в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 1995 г. № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

Указанным «Порядком» установлено, что подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется по месту работы путем проведения занятий и самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

В целях обеспечения готовности к действиям в аварийных ситуациях и практической отработки требований Плана с персоналом регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия. Ежегодно планируются и проводятся штабные тренировки по обучению персонала автозаправочной станции к действиям в чрезвычайных ситуациях. Планы тренировочных занятий  утверждаются ответственным за безопасную эксплуатацию склада ГСМ. В соответствии с требованиями пункта 6 «Порядка подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» периодичность учебно-тренировочных занятий - один раз в три года продолжительностью до 8-ми часов.

Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных занятий и проверку знаний Плана возлагается на руководство топливозаправочного пункта. Персонал склада ГСМ обязан обучаться действиям по оказанию доврачебной помощи, к которой относится овладение навыками:

- само- и взаимопомощи

- наложение жгута при кровотечении;

- наложение повязок;

- оказание помощи при низкой температуре и ожогах.

Знание основных положений Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов каждым работником проверяются ежегодно. Внеочередная проверка знаний производится при переводе на другое рабочее место или по предписанию надзорных органов.

Для выполнения «Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 2002 г. № 240, руководству автозаправочной станции необходимо:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессионально-спасательными формированиями договоры на обслуживание;

- заключать договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте в соответствии с Законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 ФЗ от 21.07.97;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством РФ;

- иметь в наличии системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Разработаны инструкции:

- должностная инструкция оператора склада ГСМ;

- по пожарной безопасности на складе ГСМ;

-  по правилам пожарной безопасности при проведении временных огневых работ; по охране труда работников склада ГСМ;

-  по охране труда и технике безопасности при зачистке резервуаров;

- по охране труда для работников, работающих на высоте;

-разработан и согласован с ПЧ-18 п. Добринка «План локализации и ликвидации пожарной ситуации и пожаров на складе ГСМ».

4.1.1. Уровни реагирования

Аварийные ситуации, связанные с разливами нефтепродуктов на автозаправочной станции имеют несколько уровней развития. Аварийные ситуации могут быть своевременно остановлены или перейти на еще более высокий уровень в зависимости от складывающейся ситуации.

Первый уровень (AP-I) характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах только одного технологического блока без влияния на смежные и отсутствием возможности дальнейшего развития аварийной ситуации (например, локальный пролив нефтепродуктов на одной из ТРК, разгерметизация, порыв топливного шланга и т.п.).

Локализация аварийной ситуации уровня I производится персоналом склада ГСМ без привлечения аварийно-спасательных формирований. Производственная деятельность во время ликвидации разлива уровня I по решению, начальника склада ГСМ, может не приостанавливаться.

Второй уровень (АР-И) характеризуется выходом аварийной ситуации за пределы одного технологического блока с возможностью дальнейшей эскалации аварии (например, разлив нефтепродуктов, захватывающий территорию двух и более ТРК, разгерметизация технологического трубопровода в блокпункте, нарушение герметичности резервуаров и т.п.).

Отпуск нефтепродуктов прекращается. Посторонние лица и автомобили удаляются с территории автозаправочной станции. В обязательном порядке уведомляются должностные лица, перечисленные в списке и схеме оповещения. При наличии пострадавших оповещаются медицинские учреждения. Локализация аварийного разлива производится силами персонала автозаправочной станции с привлечением специализированных ремонтных организаций.

Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 2-го уровня непосредственно на месте аварии осуществляет начальник склада ГСМ. До его прибытия на место аварии обязанности общего руководства работ выполняет старший оператор.

Третий уровень (АР-Ш) характеризуется развитием аварии с разрушением технологических объектов автозаправочной станции, поражения лиц, находящихся на его территории и за его пределами (например, разрушение одного или более резервуаров нефтепродуктов с последующим возгоранием нефтепродуктов).

Ликвидация такого рода аварий и их последствий, проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц с территории склада ГСМ проводится с привлечением органов противопожарной службы, местных (территориальных) органов управления по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательных подразделений, органов ОМВД России  по Добринскому району и других.

Деятельность склада ГСМ полностью прекращается. Выполняются в полном объеме все мероприятия по безаварийной остановке производственного процесса.

В обязательном порядке уведомляются все без исключения должностные лица, перечисленные в схеме оповещения.

Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов Ш-го уровня непосредственно на месте аварии осуществляет  штаб управления по ликвидации аварии, в который включаются представители территориального органа управления по делам ГО и ЧС, представители Государственной противопожарной службы.

4.1.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н).

При проведении работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на площадке объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, привлекаются:

- силы и средства объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района;

- персонал объектов нефтепродуктообеспечения;

- силы и средства ПЧ-18 п. Добринка;

- сотрудники ОМВД России по Добринскому району;

- силы  скорой медицинской помощи ГУЗ «Добринская МРБ»;

- силы аварийно-спасательных формирований;

- силы и средства привлекаемых на договорной основе организаций.

На территории площадок в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 находятся операторы склада ГСМ. Персонал, работающий на складе ГСМ, аттестован и ознакомлен под роспись с инструкциями по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Для обеспечения мероприятий по локализации испарения разлитого нефтепродукта и осуществления контроля за соблюдением противопожарной обстановки при проведении работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов привлекаются силы ПЧ-18 п. Добринка. Ориентировочное время прибытия пожарных расчетов с момента оповещения о возникновении аварийного разлива нефтепродукта и принятия решения составит 20 мин.

Для организации оцепления при возникновении аварии, связанной с разливом нефтепродукта, а также регулирования движения прибывающих сил и средств привлекаются сотрудники ОМВД России по Добринскому району в количестве 2 человек.

Для обеспечения первой медицинской помощи пострадавшим привлекаются силы  скорой медицинской помощи ГУЗ «Добринская МРБ». Время прибытия бригады с момента оповещения и принятия решения составит 15 мин.

Силы площадки склада ГСМ; (оператор) привлекаются для дегазации территории, сбора нефтезагрязненных отходов. Подчиняются руководителю ликвидации аварии. При тушении подчиняются руководителю тушению пожара.

Для обеспечения мероприятий по локализации испарения путем покрытия разлившихся нефтепродуктов сорбентом, выполнения мероприятий по сбору и транспортировке загрязненного сорбента, песка, используемых для дегазации территории и локализации разлива, привлекаются собственные силы организации, а при необходимости на договорной основе силы и средства сторонних организаций.

4.1.3. Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны.

Зоной ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны является зона действия ПЛАРН.

Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, связанных с ликвидацией пожара, возлагается до прибытия пожарных подразделений на руководство объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

После прибытия пожарных подразделений координация их деятельности возлагается на РТП и оперативный штаб пожаротушения.

Одновременно по решению КЧС и ОПБ Добринского муниципального района могут привлекаться АСФ(Н) предприятий:

Реестр

предприятий создающих АСФ(Ф) для ликвидации аварийных  нефтеразливов на территории Добринского муниципального района

| № п/п | Наименования организаций, создающих формирования | Место расположения организации | Ф.И.О. руководителя номер телефона | Формирования, ед. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общего назначения | Специального назначения | Автомобили | Инженерная |
| 1. | АСФ(Н) ООО «ЦАСО» -ОАО «Добринский сахарный завод» - Площадка асфальто-бетонного завода ОГУП «Добринка ДСР» -. Площадка асфальто-бетонного завода ДПМК «Добринская» филиала ЗАО «Агродорстрой» | г. Липецк ул. Первомайская. д. 40 | Устюхин А.А. 8-4742-22-17-58 | 1 | 1 | 4 | 1 |

4.1.4. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н).

С целью обеспечения постоянной готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций с персоналом склада ГСМ регулярно проводится инструктаж по технике безопасности, инструктаж по пожарной безопасности.

Обеспечение постоянной готовности привлекаемых сил производится организациями, имеющими соответствующие силы и средства.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на площадке объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, руководство объекта:

- заключает договора с профессиональными аварийно - спасательными формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и аттестованными в установленном порядке;

- обучает работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов;

- обучает работников по правилам пожарной безопасности.

Для успешного выполнения работ при ликвидации ЧС проводится заблаговременная подготовка сил и средств, которая включает:

- разработку и своевременное уточнение планов ЛАРН;

- создание сил и средств и приведение их по численности, обеспечению техникой, материальными и техническими средствами в соответствие с возлагаемыми на них задачами;

- подготовку сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других видов работ;

- проведению разъяснительной работы, направленной на повышение морально-психологической подготовки сил к действиям в экстремальных условиях;

- специальную подготовку органов управления;

- организацию управления, оповещения и всестороннего обеспечения;

- планирование и организацию первоочередных мероприятий по ликвидации ЧС;

- планирование подготовки и развертывания временных формирований.

Руководство действиями привлекаемых сил и средств осуществляется с помощью оперативных групп. Оперативные группы (далее - ОГ) организуют выполнение мероприятий по защите населения, проведения первоочередных аварийно-спасательных и других

В обязанности оперативной группы входит: выявление причин возникновения ЧС, прогнозирование и оценка характера ЧС, выработка предложений по локализации и ликвидации ЧС.

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

5.1.1. Общие принципы управления и структура органов управления.

Управление проведением мероприятий и действий при возникновении нефтеразлива осуществляется из пункта управления в административно-бытовом корпусе АЗС или возможные другие варианты. Основной пункт управления ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов развертывается:

к «Ч» + 0,15 – в рабочее время;

к «Ч» + 1,00 – в нерабочее время.

Пункт управления обеспечивается средствами связи. Управление силами и средствами по локализации и ликвидации нефтеразлива осуществляется отдачей устных распоряжений по подчиненности.

Оповещение руководящего состава, персонала и населения (при необходимости) осуществляется персоналом объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района (или дежурным по администрации района) с помощью существующей системы оповещения. Номера телефонов оповещаемых лиц и организаций уточняются не реже одного раза в полгода.

Связь с председателем КЧС и ОПБ, начальником отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Добринского  муниципального района, ПЧ-18 п.Добринка,  ГУЗ «Добринская МРБ», ОМВД России по Добринскому району и ближайшими объектами экономики осуществляется по линиям телефонной связи и через ЕДДС района.

Оповещение Главного управления МЧС России по Липецкой  области производится немедленно по форме, установленной табелем срочных донесений (формы 1/чс-4/ЧС).

Порядок оповещения органов управления, рабочих и служащих и остального населения об угрозе возникновения ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов, определяется ее ожидаемым масштабом, видом, а также районом (местом) возможного возникновения.

Оповещение руководящего состава администрации Добринского муниципального района осуществляется диспетчером МКУ ЕДДС, начальником отдела мобилизационой подготовки и делам ГО и ЧС по телефону.

Оповещение рабочих, служащих и остального населения осуществляется:

- по объектовым системам оповещения, включая дежурно-диспетчерские службы

- по местным системам ГГС.

Оповещение населения об угрозе возникновения ЧС осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по ГГС и звуковой сиреной с пункта ЕДДС МР  от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

Дежурный диспетчер немедленно объявляет на объекте тревогу, докладывает информацию о разливе нефтепродуктов руководству объекта, представляет её дежурному пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, в администрацию района и начальнику  отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС.

Диспетчер МКУ ЕДДС представляет необходимую информацию дежурному Главного управления МЧС России по Липецкой  области, организует оповещение населения, находящегося в зоне разлива нефтепродуктов или опасной близости от пожара, о порядке проведения эвакуации и мерах по жизнеобеспечению.

По указанию председателя КЧС и ОПБ района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Добринского  муниципального района выполняет  оповещение и сбор оперативной группы КЧС и ОПБ.

Управление мероприятиями местного звена подсистемы ТП РСЧС осуществляется соответствующими комиссиями по ЧС органов исполнительной власти или объектов, в зависимости от границ распространения ЧС.

При угрозе возникновения и при возникновении ЧС председатель комиссии организует управление с места постоянной дислокации, а также при помощи мобильных оперативных групп непосредственно в районе бедствий.

Боевой расчет центра управления мобильных оперативных групп комплектуется за счет должностных лиц из состава районной комиссии и формируемых ей оперативных групп по видам аварий.

Основными задачами оперативной группы в районе бедствия является:

А) при функционировании в режиме повышенной готовности:

- организация выявления причин, оценка характера возможной ЧС, прогнозирование развития обстановки и подготовка предложений по предотвращению ЧС, её локализации и ликвидации;

- координация действий и непосредственное руководство осуществлением разработанных мер по предотвращению ЧС, её локализации и ликвидации;

Б) при функционировании в режиме ЧС:

- организация оценки и масштабов ЧС и прогнозирование развития обстановки;

- подготовка предложений по выбору плана действий из числа заранее разработанных типовых планов локализации  и ликвидации ЧС, по его корректировке в соответствии со складывающей обстановкой, по использованию сил и средств ликвидации ЧС, финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов (средств жизнеобеспечения населения, оборудования для производства неотложных работ, социальной помощи пострадавшим и др.) из местных резервов, по распространению материальных и финансовых средств, поступающих в виде помощи от организаций и граждан;

- координация и контроль действий органов управления в зоне бедствия по эвакуации населения, оказанию помощи пострадавшим и другим неотложным мерам;

- непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС во взаимодействии с администрацией района и управления в зонах бедствия.

Оповещение и информация Главного Управления МЧС России по Липецкой области и районных органов управления, сил наблюдения и контроля и ликвидации ЧС осуществляется дежурным диспетчером МКУ ЕДДС с использованием средств телефонной и электронной  связи, в соответствии со схемой организации связи.

При управлении мероприятиями районной подсистемы РСЧС связь организуется:

С подчиненными органами управления:

А) с комиссиями по ЧС объектов экономики – по телефонной связи;

Б) с оперативными группами  (специалистами по делам ГО и ЧС объектов экономики) в районах ликвидации последствий ЧС по телефонной связи;

В) с привлекаемыми силами для ликвидации ЧС по телефонной связи;

Г) с эвакокомиссиями при ухудшении  обстановки и необходимости проведения эвакомероприятий – по сотовой связи.

С вышестоящими органами управления:

А) с Главным Управлением МЧС России по Липецкой области;

- по телефонной связи, каналам электронной почты.

С взаимодействующими органами управления:

- с оперативными группами комиссий по ЧС соседних районов по сотовой связи.

5.1.2. Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ПБ района и её рабочих органов.

Управление работами по локализации и ликвидации нефтеразливов 3-го уровня осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  Добринского муниципального района. Состав и положение о работе КЧС и ОПБ утверждено постановлением главы администрации Добринского муниципального района  №38 от 10 марта 2008 года с изменениями постановления администрации Добринского муниципального района №847 от 18.10.2010г.; №131 от 15.02.2013г.; №1061 от 09.12.2013г.

Состав Комиссии  ЧС и ОПБ Добринского муниципального района.

Таблица 13

Председатель комиссии

Требунских

Игорь Александрович                                          - заместитель главы администрации   района

Заместитель председателя

Титов

Виталий Владимирович                                        - начальник ПЧ 18 ФГКУ «ЗОФПС по

Липецкой области»

Секретарь

Попов

Александр Иванович                                          - начальник отдела мобилизационной

подготовки и делам ГО и ЧС

Члены комиссии:

Дарьин

Александр Викторович                                      - главный врач  ГУЗ « Добринская МРБ»

Денисова

Ирина Ивановна                                                 - заместитель начальника ТОУ Роспотрбнадзора по

Липецкой области в  Добринском,Усманском

и Грязинском районах

Галанцев

Виктор Вячеславович                                         - директор филиал ОАО «Газпром

газораспределение Липецк» в п.Добринка

Хонин

Сергей Александрович                                        - начальник ОМВД России по Добринскому

району

Емельянов

Владимир Григорьевич                                           -начальник отдела аграрной политики

Будаев

Юрий Васильевич                                                   - председатель правления РАЙПО

Владиславский

Владимир Геннадьевич                                           -начальник Липецкого  филиала ОАО

«Ростелеком» Добринский ЛТЦ МЦТЭТ

г.Грязи

Полунин

Владимир Евгеньевич                                              -директор ООО «Жилищно-управляющая

компания»

Шибаев

Виктор Александрович                                               -директор  ОАО» Добринское АТП»

Терновских

Николай Степанович                                                - начальник филиала ОАО «МРСК Центра

Липецкэнерго» Добринский РЭС

Провоторов

Василий Андреевич                                                  - заместитель главы администрации района

Неворов

Юрий Александрович                                              - директор «Добринкадорстройремонт»

Основными задачами Комиссии являются:

- разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района «Добринсий район»;

- координация деятельности органов управления и сил муниципальной подсистемы Добринского муниципального района звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкой области;

- обеспечение согласованности действий исполнительных органов власти Добринского муниципального района и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской  обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.

Функциональные обязанности председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Председатель комиссии отвечает за организацию ее работы и готовность к выполнению возложенных на нее задач, обеспечивает контроль за осуществлением мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ЧС и снижение ущерба от них.

Председатель комиссии обязан:

- руководить повседневной деятельностью комиссии в соответствии с годовым планом ее работы, не менее одного раза в квартал проводить заседания КЧС и ОПБ, а также по мере необходимости;

- выявлять источники опасности на потенциально опасных объектах, прогнозировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций на них и принимать меры по их предотвращению или снижению ущерба;

- организовывать контроль за разработкой и реализацией мероприятий, направленных на снижение опасности возникновения ЧС и повышение устойчивости работы потенциально-опасных объектов;

- осуществлять подготовку членов комиссии к действиям в ЧС.

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций председатель КЧС и ОПБ должен:

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) отдать распоряжение на оповещение и сбор членов комиссии и прибыть на рабочее место;

- уяснить и оценить обстановку, принять предварительное решение, поставить задачи членам КЧС и ОПБ по его выполнению, установить режим работы комиссии;

- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствия аварии, принять экстренные меры по ликвидации последствий ЧС, внести в действие соответствующий раздел плана;

- при необходимости привлечь к работе специалистов, а также силы и средства, не предусмотренные планом;

- лично и через членов комиссии осуществлять контроль за проведением спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС;

- информировать председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям области об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и ее последствий.

Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель председателя отвечает за организацию спасательных и других неотложных работ.

Заместитель председателя обязан:

- разрабатывать и вносить на рассмотрение КЧС и ОПБ мероприятия по повышению надежности и устойчивости функционирования объектов, составлять типовые планы ликвидации последствий возможных ЧС;

- планировать мероприятия, направленные на снижение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций и ущерба от них, контролировать их реализацию;

- готовить технический персонал к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- в отсутствие председателя КЧС и ОПБ выполнять его обязанности.

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть на место работы комиссии;

- организовать сбор сведений о характере и объеме аварии, нанесенном ущербе, пострадавших из персонала объекта;

- оценить обстановку, определить объем и характер восстановительных работ, требуемое количество сил и средств; внести изменения в типовой план мероприятий по ликвидации последствий ЧС;

- представить председателю  КЧС и ОПБ предложения для принятия решения по организации спасательных и других неотложных работ;

- возглавить работы на наиболее ответственном участке;

- обеспечить безопасность выполнения работ в зоне ЧС;

- информировать председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям  о ходе спасательных и других неотложных работ;

- помочь специальной комиссии по административному и техническому расследованию причин аварии на предприятии.

Каждый член комиссии по чрезвычайным ситуациям обязан:

- знать директивные и нормативные требования, основы организации и ведения работ в чрезвычайной обстановке;

- знать и четко выполнять свои должностные обязанности;

- уметь всесторонне и глубоко оценивать обстановку, быстро и точно проводить расчеты и определять мероприятия при ликвидации аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- четко, кратко и объективно докладывать предложения в части, его касающейся, по действиям в чрезвычайной обстановке;

- быстро и качественно разрабатывать необходимые документы;

- повышать уровень своих знаний с учетом выполнения обязанностей члена КЧС.

При ликвидации аварийных  нефтеразливов руководство объектов организуют взаимодействие с: администрацией муниципального района, КЧС и ОПБ, ПЧ-18 Добринсого района и начальником отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС района, ОМВД России по Добринскому району, ГУЗ «Добринская МРБ», силами и средствами сторонних организаций.

Взаимодействие организуется по вопросам:

- сбора и обмена информацией о ЧС;

-  оповещения об угрозе или возникновении ЧС;

- направления и использования сил и средств, для локализации и ликвидации ЧС;

- порядка проведения АСДНР;

-  обеспечения безопасности персонала и населения на прилегающей территории.

Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района;

Таблиц14.

| № п/п | Занимаемая должность в составе КЧС | Занимаемая должность | Функциональные обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель КЧС | Главный инженер | Организация управления операциями ЛАРН. Связь с вышестоящими органами управления Связь с природоохранными органами. Организация мониторинга окружающей среды при проведении операций ЛАРН. Финансирование операций ЛАРН |
| 2 | Зам. председателя КЧС | Начальник службы ГСМ | В случае отсутствия председателя КЧС выполняет его функции Организация энергетического обеспечения работ по ЛАРН Организация технического обеспечения работ по ЛАРН Вопросы безопасности проведения работ по ЛАРН |
| 3 | Член КЧС | Оператор склада ГСМ | Оповещение руководства, первоочередные мероприятия по локализации аварии |

В составе КЧС могут быть созданы оперативные группы, в состав которых могут включаться специалисты любого профиля, в том числе специалисты могут привлекаться со стороны.

5.1.3. Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним

Вышестоящим координирующим органом по отношению к КЧС и ОПБ объектов нефтепродуктообеспечения  является КЧС и ОПБ Добринского муниципального района, председатель КЧС и ОПБ – Требунских Игорь Александрович, тел. (847462).2-39-37, к председателю переходит управление работами ЛАРН, при развитии аварийной ситуации и переходе ее на III уровень реагирования.

Орган управления КЧС  и ОПБ Добринского муниципального района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС, финансовый резерв, информационные ресурсы, спасательные службы и силы района, материально-технические средства и ресурсы, системы реагирования объектов, организаций.

5.1.4. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

Взаимодействие участвующих сторон - совместные действия органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должны быть согласованными и взаимосвязанными по целям, задачам, месту, времени, объемам и способам выполнения.

Целью взаимодействия участвующих сторон по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов является обеспечение эффективного использования сил и средств, спасение жизни и сохранение здоровья людей, ликвидация последствий воздействия нефтепродуктов на окружающую среду, оказание пострадавшим всех видов медицинской помощи в необходимых объемах и в оптимальные сроки.

При проведении работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, осуществляется взаимодействие между:

- руководством и персоналом объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района;

- аварийно-спасательным формированием;

- силами ПЧ-18 п. Добринка тел. (847462).2-13-97;

- сотрудниками ОМВД России по Добринскому району» тел. (847462).2-14-50;

- силами подстанции скорой медицинской помощи ГУЗ «Добринская МРБ»  тел. (847462) – 2-11-03;

- силами привлекаемых на договорной основе организаций;

-начальником отдела мобилизационной подготовки и делам  ГО и ЧС администрации района тел. (847462).2-12-67

- заместителем начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в  Добринском, Усманском и Грязинском районах тел. (847462)-2-16-72

Взаимодействие участвующих сторон по предупреждению и ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов осуществляется с учетом возложенных на них задач по следующим направлениям:

- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов;

- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов;

- согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава аварийно-спасательных и медицинских подразделений, формирований и учреждений, других лиц, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с вышеобозначенными задачами за участниками ликвидации закреплен следующий порядок взаимодействия:

- подразделения ПЧ-18, прибыв на место аварии, взаимодействуют с ответственным руководителем ликвидации аварии, способствуют обеспечению противопожарной безопасности на участках аварии. При возникновении возгорания и пожара старшее оперативное должностное лицо ОГПС принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к нему в подчинение поступают все силы и средства, задействованные при тушении пожара.

- аварийно-спасательное формирование принимает основное участие в ликвидации аварии и ее последствий, подчиняется руководителю ликвидации аварии. Выполняет мероприятия по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов согласно данному Плану.

- персонал склада ГСМ (операторы), при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов, выполняет первоочередные мероприятия по локализации аварии, проводят оповещение, подчиняются руководителю ликвидации аварии, назначенному ответственному лицу. При тушении пожара - подчиняется руководителю тушения пожара.

- сотрудники ОМВД России по Добринскому району, при пожаре, аварии организуют оцепление зоны чрезвычайной ситуации, обеспечивают беспрепятственный и целенаправленный проезд к месту аварии участвующих в ликвидации аварии сил и средств.

- бригада скорой медицинской помощи при выполнении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обеспечивает оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате разлива и при реализации сценариев, связанных с последующим воспламенением или воспламенением и взрывом нефтепродуктов. Бригада прибывает на место аварии при наличии пострадавших по требованию руководителя ликвидации аварии.

-заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора  по Липецкой области                                                                                 в  Добринском, Усманском и Грязинском районах  на месте уточняет ущерб компонентам окружающей природной среды для  определения величины, нанесенного в результате аварийного разлива   нефти  и нефтепродуктов ущерба.

Взаимодействие с подразделениями, участвующими в ликвидации аварии, пожара, осуществляется через руководителя ликвидации аварии, пожара.

5.1.5. Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

Информация о возникновении аварийного разлива нефтепродуктов поступает на кладовщика - заправщика площадки склада ГСМ.

Данная информация может поступить от посетителей склада ГСМ, проводящих заправку автотранспорта, водителя АЦ, проводящего слив топлива из АЦ в резервуар.

Получив информацию о возникновении аварийного разлива нефтепродуктов по территории склада ГСМ, кладовщик-заправщик проверяет полученную информацию.

При подтверждении полученной информации, кладовщик-заправщик, в рабочее и нерабочее время оповещает:

- начальника службы ГСМ объекта нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района;

- единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского муниципального района (далее - ЕДДС)

- дежурного оператора ПЧ-18 п. Добринка;

- оперативного дежурного ОМВД России по Добринскому району;

- подстанцию скорой медицинской помощи ГУЗ «Добринская МРБ» (при наличии пострадавших);

- начальника отдела мобилизационной подготовки и делам  ГО и ЧС.

После получения информации об аварийном разливе нефтепродуктов, начальник службы ГСМ объекта, оповещает:

- технического директора объекта;

- МКУ ЕДДС района;

- аварийно-спасательное формирование (при наличии);

- председателя КЧС и ОПБ Добринского  муниципального района

-заместителя начальника ТОУ Роспотребнадзора  по Липецкой области                                                                                 в  Добринском, Усманском и Грязинском районах, другие организации, для привлечения необходимых сил и средств (при необходимости).

Глава администрации  Добринского муниципального района в нерабочее время оповещается диспетчером МКУ ЕДДС и оперативным дежурным ОМВД России  по Добринскому району.

При оповещении сообщается минимальная необходимая информация, включающая следующие сведения:

- тип аварии;

- наименование и адрес объекта;

- источник аварийного разлива;

- количество разлившегося нефтепродукта;

- причину возникновения аварийного разлива;

- предпринятые на текущий момент меры по ликвидации аварийного разлива нефтепродукта.

Кроме того, сообщается дополнительная информация по требованию оповещаемого лица.

Оповещение происходит посредством телефонной связи, согласно схеме оповещения, представленной в приложении 5.

Посетители и персонал на объекте оповещаются дежурным оператором посредством громкоговорящей связи.

При проведении работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории склада ГСМ связь между участниками ликвидации осуществляется посредством радиосвязи и путем личного общения.

Список оповещения территориальных служб и должностных лиц по организации ликвидации разливов нефти на складе ГСМ представлен в таблице 15.

Таблица 15.

| № | Наименование организации | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ ЕДДС МР | Диспетчер | 8(474-62)2-19-00, 112 |
|  | ПЧ-18 п. Добринка | Начальник караула | 01, 8(47462) 2-32-36 |
| 2. | Комиссия по ЧС и ОПБ Добринского МР | Председатель КЧС и ОПБ | 8(47462) 2-39-37 |
| 3. | Отдел мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС «Добринского МР | Начальник отдела | 8(47462)2-12-67 |
| 4. | ОМВД России по Добринскому району | Оперативный дежурный | 02, (847462)2-14-50 |
| 5. | Скорая медицинская помощь п. Добринка | Диспетчер | 03, 8(47462)2-11-03 |
| 6. | ТОУ Роспотрбнадзора по Липецкой области в Добринском, Усманском и Грязинском районах | Приемная | 8(47462)2-16-72 |

5.1.6. Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н).

Управление проводимыми мероприятиями по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов осуществляется главными инженерами объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района,   непосредственно с места аварии (с использованием посыльных и личного общения), а до его прибытия - начальником склада ГСМ.

При угрозе выхода чрезвычайной ситуации за пределы локальной, управление ликвидацией чрезвычайной ситуации принимает на себя председатель КЧС и ОПБ Добринского муниципального района.

При возникновении возгорания управление тушением пожара переходит к руководителю тушения пожара (старшее оперативное должностное лицо ПЧ- 18 п.Добринка). Все силы и средства, привлекаемые для тушения пожара, переходят в его непосредственное подчинение.

Управление действиями при локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов предусматривает:

- организацию разведки, выдвижение сил в район предстоящих действий;

- установление связи с взаимодействующими силами района;

- оценку обстановки и создание соответствующей структуры управления действиями на месте разлива;

- планирование конкретных действий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, в том числе определение необходимых сил и средств, принятие решений по организации действий;

- постановку задач перед участниками локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, обеспечение контроля и необходимого реагирования на изменение обстановки;

- осуществление в установленном порядке учета изменения обстановки, применения сил и средств, а также регистрацию необходимой информации, в том числе диспетчером;

- проведение других мероприятий, направленных на обеспечение эффективности действий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Для организации мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов III уровня, создается Оперативный Штаб по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

В состав штаба входят:

- председатель КЧС и ОПБ Добринского района;

- председатель КЧС и ОПБ объекта нефтепродуктообеспечения;

- старшее оперативное лицо ОМВД России по Добринскому району;

-начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС Добринского МР

- прибывшее старшее оперативное должностное лицо ПЧ-18 п. Добринка.

Задачами штаба являются:

- организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС;

- обеспечение безопасности населения и оказания медицинской помощи;

- организация технического, инженерного и материального обеспечения мероприятий по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов;

- организация связи, взаимного обмена информацией между организациями, принимающими участие в ликвидации ЧС;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств;

- организация оповещения.

Все данные о ходе ведения работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, о пострадавших, привлекаемых силах и средствах через командиров формирований, поступают в оперативный штаб. В оперативном штабе производится обработка и анализ полученной информации, оценка обстановки и принятие решения по дальнейшему ведению работ по ликвидации разлива.

Принятые решения оформляются в виде приказов и доводятся до исполнителей через непосредственных командиров и начальников, которые организуют работу на местах. Решения также докладываются в вышестоящие организации.

2. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)

2.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Схема оповещения при ЧС(Н) – приложение  5.

Организация оповещения об аварийных разливах нефти возложена, изначально на оператора, а затем на руководство склада ГСМ. Оповещение осуществляется имеющимися средствами связи по заранее разработанным схемам. Схемы оповещения постоянно находятся в помещении операторной. Номера телефонов оповещаемых лиц и организаций уточняются не реже одного раза в полгода.

Для оповещения об аварийных разливах нефти на объекте имеется телефон.

Люди, находящиеся непосредственно на территории оповещаются при помощи системы громкоговорящей связи.

В помещении имеются заранее заготовленные тексты речевых сообщений. Передача информации оповещения производится с периодичностью не менее трех раз с периодичностью в 1-2 мин. Оповещение руководства, аварийных служб и формирований в зависимости от времени суток и уровня аварийного разлива нефти производится по схемам оповещения.

Речевая информация передается четко и должна содержать:

- место аварии, её характер;

- наименование опасного вещества;

- рекомендуемые действия по обеспечению безопасности;

- информацию о полной или частичной остановке.

Текст оповещения персонала при аварии находится у дежурного оператора в рабочей документации:

«Внимание! Говорит оператор склада ГСМ.   На территории склада ГСМ произошла авария с разливом ЛВЖ. Возможно возгорание или взрыв газового облака.

Посторонним, находящимся на территории склада ГСМ, немедленно покинуть территорию. Персоналу принять меры к локализации аварии!»

Информация,   передаваемая   диспетчеру   МКУ  ЕДДС,   ГПС,   скорой   помощи,   а   также взаимодействующим организациям должна содержать:

- место аварии;

- время и характер аварии;

- вещество, участвующее в аварии; метеоусловия;

- названия и удаленность от близлежащих зданий и сооружений;

- периодичность и порядок связи.

Текст оповещения находится у начальника склада ГСМ или кладовщика-заправщика склада ГСМ в рабочей документации: «Говорит начальник службы ГСМ  объекта нефтепродуктообеспечения:

В___час.___мин. «___»_______200__г. на территории склада ГСМ, расположенной на (объект нефтепродуктообеспечения) произошла авария с разливом ЛВЖ.

Объем разлития составляет до___м3.

Возможно (произошло) возгорание (взрыв) газового облака.

Рабочие телефоны связи -__________.

Начальник службы ГСМ объекта(Ф.И.О.),  время   час  мин. «___»200   г.»

2.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи.

Обеспечение безопасности персонала объекта и аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных подразделений, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала, в случае необходимости, возлагается на руководителей организаций (объекта), эксплуатирующих опасные производственные объекты [Приказ МЧС РФ № 105]. Нефтяные углеводороды относится к высокотоксичным веществам, которые обладают кумулятивным действием и вызывают необратимые патологические изменения в организме. Поэтому, работы по ликвидации АРН выполняются в соответствии с существующими требованиями и нормами охраны труда на организациях нефтяной, газовой и энергетической промышленности. Инструкции по проведению работ по ликвидации АРН на отдельных объектах (хранения и сбыта и т.п.) разрабатываются подразделениями промышленной безопасности и охраны труда; пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ организации.

Основным направлением работ по охране труда персонала должно быть планомерное осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и поддержание порядка на производстве. При планировании и производстве работ должны учитываться специфика производства и опасные свойства компонентов нефтяных разливов:

- токсичность;

- испаряемость;

- способность электризоваться;

- взрывоопасность;

- пожароопасность;

- коррозионная активность.

Зоны АРН, как правило, находятся на территории или в СЗЗ опасных производственных объектов и сами являются источниками повышенной опасности. Поэтому, к персоналу, участвующему в операциях ЛАРН, предъявляются требования как к работникам обслуживающим опасные производственные объекты. Члены аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных подразделений (формирований) обязаны твердо знать и строго выполнять в объеме возложенных на них обязанностей правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия труда.

Все подразделения, участвующие в ликвидации АРН должны быть организованы в рабочие группы. В каждой рабочей группе должен быть назначен руководитель группы, отвечающий за состояние безопасности труда на вверенном ему участке работ. Персонал, выполняющий работы по ликвидации АРН, должен быть проинструктирован (под роспись) о безопасных методах и приемах выполнения работ, а также уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. На каждом рабочем месте должна находиться аптечка с необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов по установленному перечню.

Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, средств связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи. Все участники работ должны быть обеспечены спецодеждой, соответствующей сезону и конкретным видам работ, необходимыми средствами индивидуальной защиты. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при операциях ЛАРН, должны иметь сертификат соответствия. Требования к испытаниям, эксплуатации и уходу за средствами индивидуальной и коллективной защиты определяются соответствующими стандартами и техническими условиями, и требованиями региональных (федеральных) органов по делам ГО и ЧС. Для обеспечения охраны труда и безопасности персонал в подразделениях ЛАРН и пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ, а при необходимости в отдельных цехах и на объектах Организации должны быть созданы запасы средств индивидуальной защиты, разведки и контроля за состоянием рабочей зоны.

Сотрудники, участвующие в обеспечении производственного контроля и мониторинга зон АРН при отборе пробы, должны быть в противогазах. В том случае если концентрация паров нефтепродуктов и ядовитых газов в воздухе поднимается выше предельно допустимых концентраций (ПДК) работа в этой зоне без средств защиты органов дыхания не допускается.

Основными мероприятиями по защите населения и оказанию медицинской помощи пострадавшим являются:

- оповещение населения о ЧС, связанном с АРН и дальнейших действиях в сложившейся обстановке; эвакуация населения из зон ЧС;

- инструктажи о правилах оказания первой доврачебной помощи;

- соблюдение режимов поведения и мер безопасности (особенно пожарной) в районе разлива нефти;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- контроль за содержанием паров нефти и нефтепродуктов (газоопасности); соблюдение   установленных   санитарно-эпидемиологических   и   противопожарных норм в районе разлива нефти;

- дежурство медицинских работников и машин скорой помощи в месте проведения работ ЛАРН;

- дежурство сотрудников «Служб безопасности», подразделений пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ организаций ОМВД,  на подъездных дорогах к месту механического сбора нефти с целью недопущения посторонних лиц к месту АРН;

- дежурство противопожарной службы и привлеченных пожарных частей для предотвращения возможных пожаров.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г №68-ФЗ).

Подготовка объекта к работе в ЧС - комплекс заблаговременно проводимых экономических, организационных, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий ЧС, осуществляемых на объекте с целью обеспечения его работы с учетом риска возникновения ЧС. Создание условий для предотвращения аварий или катастроф, противостояния поражающим факторам и воздействиям источников ЧС, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью персонала, проживающего вблизи населения, а также оперативного проведения неотложных работ в зонах ЧС (ГОСТ Р 22.0.02-94, 2.3.6).

Руководитель объекта, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями ст. 9 п.1. Закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обязаны:

- осуществлять руководство разработкой, планированием и организацией необходимых мероприятий по защите людей и обеспечению функционирования подведомственных объектов производственного назначения в чрезвычайных ситуациях в соответствии с установленными нормативами в Российской Федерации;

- обеспечить поддержание в состоянии готовности органов управления, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение людей способам защиты и действиям в составе формирований;

- обеспечить поддержание в готовности систем контроля и оповещения;

- обеспечить руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организовать подготовку руководящего состава и всего персонала, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.1.).

Руководит непосредственными работами по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов начальник службы ГСМ. Он обязан:

- выявить число застигнутых аварией людей, их местонахождение, принять меры по спасению и эвакуации людей;

- контролировать выполнение оперативной части плана ликвидации аварий, своих распоряжений и заданий;

- обеспечить ограждение опасной зоны, при необходимости выставить посты для ограничения допуска людей и транспортных средств в зону аварии;

- вызвать к месту аварии пожарные расчеты, силы и средства организаций, принимающих участие в ликвидации аварий;

- вызвать к месту аварии в случае необходимости работников медсанчасти;

- докладывать руководству предприятия о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям:

- ознакомившись с обстановкой, принимает меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим;

- в соответствии с запросом ответственного руководителя работ принимает необходимые меры по привлечению сторонних организаций, опытных рабочих предприятия для выполнения работ, связанных с локализацией и ликвидацией аварии;

- руководит работой транспорта;

- обеспечивает доставку материала и инструмента к месту аварии;

- организует питание и отдых лиц, участвующих в ликвидации аварии (при продолжительности аварии более 6 часов);

- немедленно сообщает в соответствующие организации о факте аварии, ее характере и ходе спасательных и восстановительных работ.

Источниками наибольшей опасности для обслуживающего персонала и жизнедеятельности населения, близлежащих к месту аварии населенных пунктов являются:

- пожары и взрывы топливовоздушной смеси с разливом горящей жидкости;

- загрязнение окружающей среды, связанное с истечением, разливом, испарением нефтепродуктов из цистерн, технологических трубопроводов и агрегатов.

Основными поражающими факторами для людей при авариях являются:

- тепловое излучение при пожаре;

- химическое поражение токсичными газами (сернистый ангидрид, угарный газ СО2 и т.п.);

- получение ранений различных видов тяжести элементами технологического оборудования и строительных конструкций при взрыве топливовоздушной смеси (цистерны).

В зависимости от рода выполняемых работ при угрозе поражения основными способами защиты персонала структурных подразделений комплекса является использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также спецодежды и спецобуви. Организация и производство аварийно-восстановительных работ должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями правил безопасности. При угрозе поражения персонала токсичными газами проводится:

- оповещение и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- экстренное удаление персонала, привлекаемых рабочих и населения близлежащих населенных пунктов путем вывода из зоны возможного токсичного поражения за ее границы в сторону, перпендикулярную направлению ветра;

- обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха и состояние покоя;

- оказание  первой  медицинской  помощи   при  отравлениях,  обмороке,   остановке дыхания и сердца;

- оказание первой помощи при ожогах;

- оказание первой помощи при ранениях и переломах.

В процессе работы обязательно проведение контроля загазованности воздушной среды с использованием автоматических газоанализаторов. 	Организация и производство аварийно-восстановительных работ должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями правил безопасности.

Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных работ. Оказание этой помощи следует осуществлять лицам из числа постоянного персонала склада ГСМ, специально обученным общим приемам оказания само- и взаимопомощи и способным организовать практическое выполнение этих приемов в экстремальных условиях.

Медицинское обеспечение осуществляется силами персонала формирований по ГО ЧС и ГУЗ «Добринская МРБ».

Пострадавшим во время ЧС оказывается первая медицинская помощь, а затем они доставляются в ближайшие лечебные учреждения. Обеспечение персонала медицинскими средствами индивидуальной защиты организовываются за счет собственных запасов, ближайших лечебных заведений, а также аптек.

Каждый работник склада ГСМ должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим при отравлении вредными парами и газами, поражении электрическим током, ожогах, ранениях и других несчастных случаях.

Перед тем, как приступить к оказанию первой помощи, необходимо устранить причины, вызвавшие тяжелое состояние пострадавшего (при отравлении газами или парами - вынести пострадавшего из загазованной зоны; при поражении электрическим током - освободить от соприкосновения с токоведущей частью и т.п.).

Первая помощь при потере сознания. При потере сознания необходимо пострадавшему обеспечить приток свежего воздуха, устранить в одежде все, что может стеснять или затруднять свободное дыхание (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), сбрызгивать лицо водой, давать нюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к проведению искусственного дыхания.

Первая помощь при отравлении. Если работник, находящийся в помещении, почувствовал общую слабость, головокружение, то необходимо вывести его на свежий воздух. При ухудшении состояния (рвота, сильные головные боли) необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь при ожогах. Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени (легкие) характеризуются покраснением и болезненностью кожи. При средних и тяжелых ожогах (2, 3, 4 степени) на место ожога наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при химических ожогах. При ожогах крепкими кислотами, едкими щелочами и другими агрессивными веществами необходимо пораженное место быстро промыть сильной струей воды из-под крана в течение 10-15 минут и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь при поражении электрическим током. Электрический ток может вызвать тепловые ожоги, потерю сознания, остановку дыхания, а в некоторых случаях - мгновенную смерть.

Первой мерой неотложной помощи при поражении электрическим током является немедленное освобождение пострадавшего от действия тока выключить рубильник.

При невозможности быстрого отключения тока пострадавшего нужно отделить от токоведущих частей при помощи предметов, не проводящих ток (сухая деревянная доска и т.п.). После освобождения пострадавшего от действия электрического тока следует немедленно приступить к оказанию первой помощи.

Действия при ожогах и потере сознания изложены выше. В случае же остановки дыхания следует приступить к одновременному проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до прибытия скорой медицинской помощи.

Первая помощь при ранениях, переломах, вывихах и ушибах. При ранениях основной задачей оказывающего первую помощь является предохранение пораженного места от загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, который должен находиться в аптечке, и перевязать рану. Нельзя при этом касаться руками той части стерильного материала, которая будет наложена на рану.

При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность кверху и закрыв кровоточащую рану перевязочным материалом из индивидуального пакета. Сложив материал комочком, придавить его к ране и подержать так в течение 4-5 минут, после чего сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт.

Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, полотенце и т.п.). Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу.

Во избежание омертвения конечности исключить наличие жгута на месте перевязки более 2-х часов. Пострадавшего после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт.

В случае кровотечения из артерии головы или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт.

В тех случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на голове, шее, грудной клетке, животе), применяют давящую повязку.

При переломах нужно создать полный покой поврежденной части тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске пострадавшего. Прежде всего, надо определить место перелома. При этом не следует допускать движения поврежденной конечности или части тела, так как острые концы кости могут поранить окружающие ткани, мышцы, кожу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвижную повязку - шину. Если нет специальных шин, то можно использовать имеющийся под руками подходящий материал (доску, палки и т.п.).

Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суставов, между которыми находится перелом. Под шины нужно подложить мягкий материал - вату, полотенце и пр.

При переломе черепа пострадавшего уложить на носилки таким образом, чтобы голова была несколько приподнята, по бокам ее уложить два валика. На голову - положить холод.

При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки животом вниз и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу положить широкую доску.

При вывихах необходимо закрепить конечность в том положении, какое она приняла. Например, при вывихе плеча под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, руку подвесить; при вывихе бедра подложить свернутую одежду, когда пострадавший будет положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом.

При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и направить пострадавшего в медпункт.

2.1.3. Мониторинг обстановки и окружающей среды.

В целях своевременного контроля и мониторинга за возможными аварийными ситуациями, связанными с разливами нефти на планируемом объекте предусмотрены меры технического и организационного характера.

Конструкция и оснащение блокпункта предусматривает контроль герметичности емкостей и утечек топлива с использованием технологического оборудования контроля наличия утечки.

Наличие систем управления и сигнализации предусматривает применение средств автоматизации:

- дистанционное управление;

- автоматическое включение резервных насосов при выходе из строя основных;

- использование предохранительных клапанов на трубопроводе, прекращающих перекачку нефти при возгорании;

- аварийное отключение электропитания.

В обязанность персонала объекта входит постоянный контроль и ежедневный осмотр основного технологического оборудования, осмотр агрегатов, запорной и предохранительной аппаратуры резервуарного парка и территории на предмет утечек, проливов топлива и пожарной безопасности. Наиболее детальный осмотр и контроль технологического оборудования проводится ежемесячно в ходе технического обслуживания оборудования.

Информационная система (мониторинг окружающей среды)

Управление

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Оценка и прогнозирование экологической обстановки в условиях нормального функционирования потенциально опасных в экологическом отношении объектов и в аварийных ситуациях является одной из важнейших задач мониторинга окружающей природной среды. Эта задача имеет много общего с решением проблемы снижения ущерба от опасных природных явлений и катастроф. В зависимости от характера потенциально опасных объектов (химически опасные, радиационно-опасные, пожаро- и взрывоопасные) и от пространственных масштабов распространения последствий для населения и окружающей природной среды опасных факторов чрезвычайных ситуаций в дополнение к данным о характеристиках потенциально опасных объектов (количество твердых или жидких радиоактивных осадков, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, химических веществ, боеприпасов и т.д.) требуется различная по составу, точности, формам представления и отображения экологическая, метеорологическая, гидрологическая информация.

Эта информация необходима для построения полей, отражающих характеристики поражающих факторов при авариях, пожарах, ураганах, наводнениях, цунами, селях и т.д. Сложность решения задачи подготовки данных для оценки и прогноза экологической обстановки заключается в том, что пространственные масштабы последствий чрезвычайных ситуаций могут ограничиваться пределами расположения потенциально опасного объекта или иметь местный характер (в радиусе 10-20 км от объекта), а в ряде случаев опасные экологические факторы могут воздействовать на население и окружающую среду на территориальном, региональном и даже федеральном уровнях.  Следовательно, математические модели функционирования экологически опасных техногенных объектов и модели природных катастроф и опасных явлений должны учитывать процессы разных масштабов.

В целях своевременного контроля и мониторинга за возможными аварийными ситуациями, связанными с разливами нефтепродуктов предусмотрены меры технического и организационного характера.

Практика ликвидации последствий ЧС в последние годы показывает, что без проведения своевременных профилактических мероприятий (в том числе мониторинга и прогнозирования ЧС), в ближайшей перспективе органы исполнительной власти не смогут осуществлять финансирование работ по ликвидации ЧС, достаточное для компенсации связанного с ними ущерба.

Предотвратить чрезвычайную ситуацию дешевле, чем ликвидировать ее последствия. Имеющиеся ограниченные ресурсы целесообразнее направлять, в первую очередь, на снижение риска и обеспечение безопасности персонала, а не на оплату огромных расходов при покрытии причиненного ущерба. Поскольку многие катастрофы и стихийные бедствия природного характера предотвратить нельзя, то прогнозирование и своевременное реагирование персонала на возможную ЧС становится приоритетной задачей.

Основными задачами системы мониторинга и прогнозирования ЧС являются:

- сбор, обработка в органах местного самоуправления информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, природно-техногенного и биолого-социального характера;

- создание и поддержание банка данных о ЧС;

- прогнозирование возникновения, характера развития ЧС;

- заблаговременная разработка состава и содержания мер по предупреждению ЧС и смягчению ее социально-экономических последствий.

Мониторинг подземных вод на территории площадки склада ГСМ объекта нефтепродуктообеспечения не ведется, смотровые скважины отсутствуют.

2.1.4. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов

Мероприятия по локализации АРН включают выполнение любых доступных технологических операций (рытье заградительных траншей, котлованов, обвалование, дренирование, использование специфических особенностей ландшафта (склонов, оврагов и т.п.)) с привлечением любой доступной техники и материалов (средств ЛАРН), которые соответствуют требования к безопасному ведению работ на опасном производственном объекте и основным требования технологиям, применяемым для локализации разлива нефтепродуктов:

- технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефтепродуктов, должны обеспечивать надежное удержание нефтяного пятна в минимально возможных границах;

- технологии локализации не должны увеличивать объем загрязненного грунта и, по возможности, не нарушать поверхностный растительный слой почвы;

- при осуществлении локализации разлива нефтепродуктов на грунте следует ограничивать движение тяжелой техники по загрязненному участку и исключать засыпку нефти грунтом;

- при устройстве траншей и обваловки следует учитывать возможность повышения уровня грунтовых вод и интенсивных атмосферных осадков в период проведения работ;

- применение любых сорбирующих материалов, диспергентов, химических, биологических и других веществ на грунте и водной поверхности может проводиться только при наличии гигиенического заключения органов Госсанэпиднадзора.

При первоочередных мероприятиях реагировании на АРН проводятся:

- подготовительные работы;

- аварийно-восстановительный ремонт и аварийно-спасательные работы;

- локализация пятна нефтепродукта с целью его последующего сбора. Локализация аварийного разлива нефтепродуктов осуществляется путем использования средств устройств, имеющихся на предприятии.

На площадке склада ГСМ предусмотрена и выполнена отбортовка по периметру. При аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, максимально возможный разлив не выходит за пределы территории склада ГСМ, т.е. локализован.

Выполнение организационно-технических мероприятий по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов включает в себя следующие работы:

- устранение истечения из аварийного источника;

- локализация разлива;

- сбор аварийных разливов нефтепродуктов;

- проведение восстановительных работ;

- определение ущерба, нанесенного предприятию, соседним объектам и населению, величины и порядка выплаты компенсаций;

- расследование причин аварии;

- анализ причин возникновения аварии и принятие мер по предотвращению подобных аварий.

При нефтеразливе на твердое основание, а также при небольшом объеме нефтеразлива, производится засыпка пятна нефтепродуктов сорбентом (грунт, песок), с его последующей уборкой и утилизацией. При значительных нефтеразливах на территориях производственных объектов производится сбор нефтепродуктов в аварийную и дренажную емкости.

С самого начала операции необходимо выставить оцепление вокруг аварийного разлива, для недопущения в опасную зону посторонних лиц, в целях их безопасности и предотвращения возникновения пожара на месте аварии.

При возникновении нефтеразлива немедленно приводятся в готовность и выдвигаются на исходные рубежи силы, техника и оборудование пожаротушения.

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы проводятся в целях поиска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения.

2.2.1. Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н).

Первоочередные и неотложные мероприятия при реагировании на АРН

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов включают последовательное выполнение следующих основных операций:

- локализацию разлива (ограждение разлитой нефти бонами, стенками или дамбами);

- сбор разлитой нефти;

- ликвидацию последствий разлива нефти.

При возгорании разлившейся нефти необходимо сначала ликвидировать пожар, а затем приступить к ликвидации разлива. Организацию работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти условно можно разделить на три этапа:

- первый этап - принятие экстренных мер ЛАРН и передача информации согласно схемы оповещения;

- второй этап - принятие решения на ЛАРН и оперативное планирование действий;

- третий этап - организация проведения мероприятий ЛАРН.

На первом этапе выполнение мероприятий начинается дежурными силами и средствами под руководством исполнительного директора. Остальные имеющиеся силы и специальные технические средства привлекаются в соответствии с планом ЛАРН по мере прибытия и приведения в готовность:

- дежурная смена объекта и/или аварийные формирования организации (аварийно-спасательные формирования) немедленно приступают к перекрытию источника разлива нефти и, по возможности, к локализации разлива средствами объекта и оказанию помощи пострадавшим;

- проводится сбор КЧС объекта;

- определяются задачи предстоящих действий и предварительная оценка обстановки, сложившейся в результате разлива нефти;

- готовится информация и передается в соответствии со схемой оповещения;

- председатель КЧС (руководитель объекта, руководителя (координатора) работ) ставит задачи противопожарным, медицинским, природоохранным, коммунально-техническим службам, аварийно-спасательным формированиям, «Оперативным группам специалистов» и другим органам (службам);

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и взаимодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, которые могут быть подвержены загрязнению;

- осуществляется перевод узлов связи на режим работы в чрезвычайных ситуациях.

При предварительной оценке обстановки «Оперативные группы» уточняют: местонахождение разлива, источник и причина разлива (столкновение транспортных средств, порыв трубопровода, разрыв емкости и т.п.); приблизительный объем разлива и состояние источника (перекрыт или истечение продолжается); тип и характеристики продукта (плотность, вязкость и температура потери текучести); площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна; гидрометеорологические условия в районе разлива нефти; меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива нефти; наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объектов жизнеобеспечения населения; оценивается опасность разлива нефти для населения; учитывается прогноз гидрометеорологической службы.

На втором этапе:

- продолжаются начатые на первом этапе мероприятия;

- «Оперативными группами» проводится уточнение характера (значения) разлива нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- разрабатывается план-график проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов;

- определяется достаточность привлекаемых к ЛАРН сил и специальных технических средств.

В соответствии с общепринятой мировой практикой операции ЛАРН не определяются в качестве точных и четких инженерных терминов в отношении какой бы то ни было стадии. Выбор и реализация стратегии и тактики на любой стадии проведения мероприятий ЛАРН в реальной ситуации разлива нефти должен осуществляться на основе сравнения преимуществ и недостатков различных стратегий и тактик между собой. На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и уровень ЧС, определяются работы ЛАРН, устанавливаются их объемы, порядок проведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их выполнения. Осуществляется дальнейший прогноз развития чрезвычайной ситуации на основании получаемых данных. Работы ЛАРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным Планом действий, который готовится КЧС (руководитель объекта, руководитель (координатор) работ на необходимый срок в зависимости от развития ситуации и является обязательным для всех участников аварийных работ. Ответственность за принятие решений по ликвидации разливов нефти несет руководитель КЧС.

Принципы организации управления операциями, принятыми в мировой практике, основаны на единоначалии и последовательном решении в ходе операции ЛАРН основных задач:

- реализации единого плана действий для всех сил и средств, участвующих в работах по ЛАРН;

- проявлении организационной гибкости, т.е. использовании только необходимых функций, требуемых для проведения операций по ЛАРН в случае необходимости, и их расширение и привлечение подрядных организаций;

- привлечении интегрированных сил ЛАРН и координация действий всех участвующих сторон;

- использовании единой терминологии для операций по ликвидации разливов нефти;

- соблюдении предельно допустимого объема ответственности при руководстве операцией - ограничение линий связи и отчетности до пяти или семи.

Руководители всех уровней несут персональную ответственность за эффективность принимаемых решений, безопасное и рациональное привлечение сил и средств, а также за конечные результаты выполненных работ. В решении руководителя работ (председателя КЧС) указывается:

- краткие выводы из оценки масштабов и характера разлива нефтепродуктов, опасность для населения, объектов жизнеобеспечения и окружающей природной среды;

- необходимый объём работ по устранению источника утечки нефтепродуктов и локализации разлива, рубежи и способы локализации, очередность, последовательность и сроки выполнения работ;

- состав имеющихся сил и специальных технических средств и распределение их по участкам и объектам работ;

- задачи создаваемой группировке собственных и взаимодействующих сил и средств;

- задачи силам и средствам, задействованным для проведения постоянного мониторинга района разлива нефти;

- порядок материального, технического, противопожарного, финансового и иных видов обеспечения проводимых мероприятий;

- вопросы организации взаимодействия по целям, задачам, месту, времени и способам действий органов управления на всех этапах работ;

- организация непрерывного управления мероприятиями и действиями при ЛАРН.

На третьем этапе:

Проводятся мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов организуются и проводятся на основе единого плана с предоставлением руководителям профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб) инициативы на закрепленных участках работ в выборе конкретных методов и технологий ведения работ в соответствии с реальной обстановкой. При этом строго соблюдается принцип централизации управления и персональной ответственности за выполненные работы.

Развертывание органов управления и наращивание группировки сил и специальных технических средств для организации и ведения работ ЛАРН осуществляются по мере приведения их в готовность и выдвижения в район разлива нефтепродуктов.

Работы ЛАРН организуются в две-три смены и ведутся, как правило, непрерывно, в любую погоду. Смена личного состава формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах.

Решение о завершении работ (сокращении интенсивности) по локализации и ликвидации разлива нефти и переходе соответствующих подсистем и звеньев РСЧС на режим повседневной деятельности принимает руководитель работ или председатель КЧС, осуществляющий непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации по согласованию с природоохранными органами.

По завершении операций ЛАРН руководитель работ (председатель КЧС) при участии специалистов «Оперативных групп», готовит отчёт о проведении операций по локализации и ликвидации разлива нефти и программу по рекультивации (реабилитации) территории (акватории), подвергшейся АРН.

После получения сообщения об АРН руководитель или уполномоченное лицо эксплуатирующей организации должен принять следующие меры по:

- остановке эксплуатации аварийного опасного производственного объекта (участка);

- обеспечению безопасности персонала, участвующего в операциях ЛАРН, населения и объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов АРН

- организации поиска места утечки, оценке характера повреждения и масштаба аварии (совместно с «Оперативной группой»).

Кроме того, в зоне поражающих факторов АРН обеспечиваются:

- остановка движение транспорта;

- отключение линий электропередач;

- иные меры безопасности опасных производственных объектов, которые определяются руководящими документами и Правилами, утвержденными Ростехнадзором, Минпромэнерго, другими министерствами и ведомствами, осуществляющими техническое регулирование в области промышленной безопасности.

Проведение операций по локализации АРН предусматривают сбор, обмен и анализ информации об АРН, предварительную оценку масштабов АРН, прогнозирование уровня ЧС, организацию производственного контроля и мониторинга зон АРН, обеспечение безопасности персонала, участвующего в операциях ЛАРН, населения и объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов АРН, которую рационально возложить на «Оперативные группы специалистов». К первоочередным мероприятиям относятся определение:

- масштабов аварийного разлива (уровня ЧС);

- местоположения и характеристик распространения нефтяного пятна;

- погодных условий и опасных природных явлений;

- взрыво- и пожароопасности;

- газоопасности;

- угрозы для селитебных зон, объектов жизнеобеспечения и окружающей среды;

- прогноз загрязнения уязвимых районов (заповедников, национальных парков, мест обитания животных и произрастания растений, занесенных в региональные Красные книги и Красную книгу РФ).

2.2.2. Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей.

Применение правильной тактики на разливы нефтепродуктов зависит от ряда причин и факторов: от погодных условий, времени года, времени обнаружения места разгерметизации, площади разлива нефтепродукта, глубины зоны загрязнения земельного покрова, профессиональной подготовленности персонала, нарушений правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования и других условий.

Руководитель работ по ликвидации разлива нефти действует в тесном контакте с руководителями ГО и ЧС района и подразделений МЧС, по ранее согласованным планам мероприятиям, уточняет места срочных работ. Немедленно проводится оповещение работающего персонала предприятия, а также оповещается население, проживающее в непосредственной близости от объекта.

Руководитель предприятия докладывает об аварии и принимаемых мерах в вышестоящие органы управления по производственной подчиненности и территориальному принципу КЧС. Немедленно организует разведку, оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи и руководит аварийно-спасательными и другими неотложными работами. Экстренная медицинская (доврачебная) помощь оказывается непосредственно на месте работ, затем - первая врачебная помощь и эвакуация в лечебные учреждения для специализированного лечения.

Работы по ликвидации аварии проводятся с учетом обстановки, сложившейся после аварии, степени повреждения сооружений и технологического оборудования. Работы проводятся в сжатые сроки, имея целью быстрое спасение людей, оказание им экстренней медицинской помощи, а также спасению материальных ценностей и технологического оборудования, предотвращение возможных наступлений катастрофических последствий. С целью обеспечения охраны общественного порядка  и сохранности имущества выставляются посты регулирования, охраны и оцепления, а также организуются контрольно-пропускные пункты и патрулирование.

При проведении работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обслуживающий персонал должен неукоснительно соблюдать условия техники безопасности и утвержденные инструкции.

2.2.3. Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов.

Защита объектов жизнеобеспечения, особо охраняемых природных территорий и зон особой значимости при ЧС(Н) предусмотрена требованиями к размещению потенциально опасных с точки зрения возникновения разливов объектов, выполнением инженерно-технических и организационных мероприятий. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств и угрозе селитебным зонам, объектам жизнеобеспечения и промышленным территориям предусмотрена их первоочередная защита.

В непосредственной близости от склада ГСМ нет объектов социальной защиты, особо охраняемых государством - памятников архитектуры, заповедных зон и зон отдыха.

2.2.4. Технологии ЛЧС (Н)

Технология ЛАРН должна учитывать:

- примерное количество и основные свойства нефтепродукта;

- особенности территорий (рельеф, грунты, растительность и т.п.);

- характеристику загрязнения (загрязняющих веществ и условия их распространения);

- влияние гидрометеорологических условий;

- меры безопасности операций ЛАРН;

- характеристики технических средств для локализации разливов нефтепродуктов и методы локализации;

- характеристики технических средств для сбора нефтепродуктов, нефтезагрязненного мусора, почвы и т.п., методы очистки территорий;

- особенности ликвидации разливов нефтепродуктов зимой;

-	особенности ликвидации разливов нефтепродуктов сорбирующими материалами и химическими препаратами.

Типовые технологические инструкции и схемы локализации АРН согласуются с должностными лицами ответственными за эксплуатацию опасных производственных объектов руководителем собственных профессиональных аварийно-спасательной службы (формирования), а в том случае если это предусмотрено договором с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), привлекаемых к ликвидации разливов, и утверждаются руководителем организации, установленным порядком.

Порядок и условия применения химических собирателей и рассеивателей (диспергентов), установок для сжигания отходов при проведении операций ЛАРН допускается при получении положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

Места сбора нефтесодержащей смеси определяется в планах ЛАРН организаций. В местах, где невозможно организовать сдачу собранной нефтесодержащей смеси на нефтебазы или специализированные хранилища, руководители организаций по согласованию с администрацией органов местного самоуправления могут передавать ее для сжигания в котельных с оформлением факта утилизации в установленном порядке.

Собранный нефтезагрязненный мусор подлежит уничтожению в местах определенных планами ЛАРН. Уничтожение должно производиться методами, исключающими повторное загрязнение природных объектов и атмосферы.

Для вывоза нефтезагрязненного мусора должны использоваться герметичные емкости или самосвалы с герметичными кузовами.

Маршруты движения автотранспорта, вывозящего нефтезагрязненный мусор, должны быть определены организацией в установленном порядке и обозначены в пределах города по согласованию с органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения и пожарной охраны.

Важным этапом действий по локализации и ликвидации разлива нефти является осмотр места его возникновения.

При осмотре зоны загрязнения руководителем работ по ликвидации аварийного разлива нефти (или его помощником, входящим в состав оперативной группы) составляется ситуационный план локализации и ликвидации аварийного разлива нефти, выполненный от руки, с нанесением участков нефтяного загрязнения, обозначением их площади, а также условий,  в которых происходит распространение нефти:

- особенностей грунта;

-  рельефа местности;

- расположения соседнего оборудования;

- зданий и сооружений;

- типа растительности;

- предполагаемой расстановки технических средств и указанием наиболее удобных подъездных путей для их доставки. Ситуационный план ликвидации аварийного разлива нефти корректируется.

Площадь и протяженность участков, имеющих одинаковые признаки загрязнения, суммируются. Каждому участку присваивается индекс или условное название.

На основании данных, полученных в результате анализа параметров зоны загрязнения, разрабатывается оперативный план-график локализации и ликвидации аварийного разлива нефти, в котором, предусматриваются:

- мероприятия по доставке технических средств;

- организации временных баз размещения и хранения технических средств оборудования;

- материалов и инструментов привлечению и расстановке вспомогательных технических средств;

- обеспечению пожарной безопасности;

- организации взаимодействия всех средств и звеньев, участвующих в ликвидации нефтяного загрязнения;

- организации постов техники безопасности;

- медицинской помощи;

- лабораторного контроля за состоянием окружающей природной среды.

Перечень основных технологических операций, выполняемых при локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти:

- остановка технологического процесса;

- отсечение поврежденного оборудования близлежащими к месту повреждения задвижками;

- локализация аварийного разлива нефти путем возведения дополнительного обвалования (при необходимости);

- сбор разлитой нефти и ее перекачка в аварийные емкости;

- откачка нефти из поврежденного оборудования в аварийные емкости;

- ремонт поврежденной отбортовки и утилизация нефти;

- при необходимости - проведение рекультивации загрязненных территорий.

Основным способом сбора нефти и нефтепродуктов является использование способов откачки топлива, вспомогательным - сорбция сыпучими сорбентами.

Для предотвращения долговременного загрязнения водонасыщенных горизонтов примесями нефтепродуктов этот остаток должен быть убран с поверхности и размещен на полигонах твердых отходов, исключающих его неконтролируемое распространение в окружающую среду. Очищенная поверхность подлежит рекультивации.

Примечание: Технологии ликвидации последствий ЛЧС(Н) - п.3.1.2 настоящего Плана.

При разливе небольшого количества нефтепродукта необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть горячей водой и протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площади место разлива засыпать песком (сорбентом) или собрать загрязненный слой почвы с последующим его вывозом на полигон.

2.2.5. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н).

Материальное, инженерно-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов согласно требованиям Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и техногенного характера» производится за счет объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

На основании требований Федерального Закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» руководство объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, заключило договор страхования гражданской ответственности за причинения вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (стандарт).

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов необходимо привлечение со стороны сторонних организаций инженерно-технических средств и оборудования. Сорбент в необходимом количестве будет доставлен к месту аварии аварийно-спасательным формированием или закуплен на предприятиях занимающихся производством и поставкой сорбентов. При отсутствии сорбента необходимо иметь запас песка или обеспечить доставку необходимого количества песка при аварии с ближайшего карьера. Руководство объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, заключило договор с профессиональным АСФ ООО «ЦАСО», аттестованным на работу по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Пенообразователь в необходимом количестве доставляется на объект пожарным расчетом. Обеспечение водой производится пожарной АЦ или из пожарных гидрантов.

Шанцевый инструмент и носилки в необходимом количестве доставляется аварийно-спасательным формированием.

Замеры уровня загазованности проводится специалистами привлекаемого аварийно-спасательного формирования.

Для транспортировки нефтезагрязненных отходов может быть привлечен грузовой автотранспорт объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, либо сторонних организаций.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующие или фильтрующие противогазы или респираторы с фильтрующими элементами марки «А», «М», «БКФ») производится за счет специализированных организаций, участвующих в локализации и ликвидации аварии, а также за счет объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

Фактические площадь, объем разлитого топлива, количество испарившегося нефтепродукта и объемы образования нефтезагрязненных отходов определяются по факту разлива нефтепродуктов на основе данных материального баланса, обследования участка и лабораторных анализов. Данные мероприятия будут проводиться сотрудниками Управления Росприроднадзора по Липецкой области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для успешного проведения операций по ликвидации разливов нефти руководство объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, создает следующие виды обеспечения:

а) инженерное обеспечение:

- повышение устойчивости объектов хранения и транспортировки нефтепродуктов;

- подготовка личного состава в практическом выполнении работ в аварийных ситуациях;

- укомплектование служб средствами пожаротушения, запасами сорбента;

- содержание в исправном и готовом к применению состоянии инженерной техники и механизмов.

Инженерное обеспечение осуществляется главными инженерами объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района;

б) противопожарное обеспечение:

- приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарно-спасательных расчётов;

- проведение неотложных противопожарных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения пожаров и ограничение их распространения.

Противопожарное обеспечение осуществляется силами служб пожарных частей МЧС России.

в) транспортное обеспечение:

- содержание в исправном и готовом к применению состоянии собственных транспортных средств.

-дополнительное привлечение транспортных средств осуществляется силами объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района.

г) гидрометеорологическое обеспечение:

- обеспечение руководящего состава, КЧС и аварийно-восстановительных формирований прогнозом гидрометеорологической обстановки и фактической гидрометеорологической обстановкой, получаемой  от МКУ ЕДДС района для принятия решений по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

д) медицинское обеспечение:

- организуется и осуществляется силами медицинских учреждений, дислоцированными в районе.

е) финансовое обеспечение:

Осуществляется из резерва средств, запланированных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, используются по решению руководства объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, на:

- приобретение материальных средств, необходимость в которых возникает в ходе проведения локализации и ликвидации аварий;

- оплату труда личного состава, привлекаемого для выполнения работ;

- для приобретения сорбента;

- для других непредвиденных расходов.

ж) охрана общественного порядка:

- оцепление района разлива нефтепродуктов;

- эвакуация населения из района разлива нефтепродуктов.

Патрулирование территории прилегающей к месту аварии обеспечивается службой ОМВД России по Добринскому району.

На объектах  нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, должна быть следующая документация (согласно РД-153-39.2-080-01):

а) документ о регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) лицензия на осуществление данного вида деятельности или заверенная копия;

в)  паспорт склада  ГСМ  с технологической и электрической схемами, схемами молниезащиты и заземления;

г) правила технической эксплуатации склада ГСМ;

д) паспорта на резервуары;

е) формуляры (паспорта), руководства по эксплуатации на топливо- и маслораздаточные колонки, журналы учета работы ТРК (МРК);

ж) градуировочные таблицы на резервуары;

з)  план и порядок действий персонала склада ГСМ при возникновении и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, согласованный с компетентными организациями в установленном порядке;

и) инструкции по:

- охране труда работников склада ГСМ при выполнении всех технологических операций, при выполнении работ по обслуживанию и ремонту технического и технологического оборудования;

- пожарной безопасности;

- эксплуатации очистных сооружений;

к) паспорта технического и технологического оборудования (кроме вышеуказанного в пп. «д», «е»): систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, отопления, электродвигателей, насосов и т.д.;

л) инструкции работников склада ГСМ по исполнению функциональных обязанностей;

м) журнал учета поступления нефтепродуктов;

н) журнал учета ремонта технического и технологического оборудования;

о) сменный отчет (в соответствии с действующей документацией);

п) график поверки на все средства измерения (СИ) и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки СИ;

р) книга жалоб и предложений;

с) утвержденный прейскурант цен на товары и услуги;

т) паспорта (сертификаты) качества на товары;

у) документация о выполнении всех видов проверок и испытаний электрического оборудования склада ГСМ;

ф) приказы руководства организации о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию склада ГСМ, эксплуатацию электрооборудования, метрологическое обеспечение;

х) документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах.

По решению руководства склада ГСМ допускается ведение на складе ГСМ дополнительной документации по учету товарно-материальных ценностей и эксплуатации склада ГСМ.

Вся документация на складе ГСМ ведется на русском языке.

2.2.6. Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)

Тушение возможных пожаров предусматривается силами и средствами организаций, а также путём привлечения пожарных расчётов 18 и 37 ПЧ ФГКУ «3ОФПС по Липецкой области» и 2,6, 10, 13 отдельных пожарно-спасательных постов Г(О)БУ«Управления ГПСС по Липецкой области».

При возникновении пожара в период ликвидации аварийного разлива нефти руководителем тушения пожара является прибывшее на пожар старшее должностное лицо пожарной охраны.

Одной из функций управления пожарными подразделениями на пожаре является организация расстановки сил и средств, с целью обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ, для тушения пожара. Для принятия решений по организации подачи огнетушащих веществ к месту пожара необходимо определить способы и приемы их доставки.

Вследствие дефицита времени для принятия управленческого решения непосредственно на пожаре особую важность приобретает предварительное планирование боевых действий. В связи с этим возникает необходимость в использовании расчетных методов оптимизации управленческих решений.

На этапе предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по расчетному сценарию развития пожара и оперативно-тактической характеристике объекта определяются направления введения стволов и необходимые расходы воды для тушения пожара по этим направлениям. Рассматриваемая задача предполагает нахождение такого распределения направлений прокладки магистральных линий от пожарных автомобилей, установленных на водоисточнике, к местам введения стволов, при котором протяженность магистральных линий будет минимальной. При этом расход воды, подаваемый при помощи НРС к местам введения стволов, будет обеспечивать подачу воды с расходом не менее необходимого для тушения пожара.

При возникновении пожара на складе ГСМ он будет сопровождаться рядом характерных особенностей. Наиболее существенными являются: большая скорость распространения фронта пламени по разлившейся горючей жидкости, мощное тепловое излучение от горящей жидкости, большая скорость притока свежего воздуха в зону горения, сильное задымление. При разливе горючей жидкости на твердой поверхности в виде пленки или слоя, жидкость испаряется и над ее поверхностью образуется паровоздушная зона, высота которой зависит от физико-химических свойств разлившейся жидкости. При воспламенении образуется факел значительных размеров, создающий угрозу распространения горения на близлежащие объекты, в частности на здание операторной и последующему возможному обрушению несущих конструкций навеса над топливораздаточными колонками.

Для тушения возможных пожаров применяют воздушно-механическую пену. Воду в основном используют для защиты не горящих емкостей и конструкций зданий от лучистого тепла факела. Интенсивность подачи огнетушащих средств составляет 0,1 л/(м с). За расчетный параметр пожара принимается площадь равная площади аварийного разлива нефтепродуктов, в данном случае, при реализации 2 сценария площадь пожара будет равна 356,3 м3.

По прибытии на пожар первые подразделения устанавливают АЦ на ближайшие водоисточники и вводят водяные стволы «А» со свернутыми насадками. Переносные лафетные стволы на защиту строительных конструкций здания операторной, конструкций навесов и дыхательной арматуры не горящих емкостей. Одновременно идет подготовка к пенной атаке. Первый РТП производит тщательную разведку, в ходе которой, кроме общих вопросов, устанавливает степень угрозы людям, загорания не горящих емкостей и несущих конструкций, и намечает исходные рубежи для расстановки сил и средств.

Для тушения и защиты, по периметру пожара, создаются боевые участки. При тушении пожара назначается ответственное лицо за соблюдением правил техники безопасности из числа начальствующего состава пожарной охраны.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются боевые действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Управление боевыми действиями при тушении пожара предусматривает:

- оценку обстановки и создание соответствующей требованиям боевого устава нештатной структуры управления боевыми действиями на месте пожара;

- определение компетенции оперативных должностных лиц и их персональной ответственности при выполнении поставленных задач;

- планирование действий по тушению пожара, в том числе определение необходимых сил и средств, принятие решений по организации боевых действий;

- постановку задач перед участниками тушения пожара, обеспечение контроля и необходимого реагирования на изменение обстановки на пожаре;

- осуществление в установленном порядке учета изменения обстановки на пожаре, применения сил и средств для его тушения, а также регистрацию необходимой информации, в том числе диспетчером и с помощью технических средств нештатной службы управления гарнизона;

- проведение других мероприятий, направленных на обеспечение эффективности боевых действий по тушению пожара.

2.2.7. Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н).

1. Организовать и провести совместно с представителями объекта инструктаж личного состава.

2. Обеспечить контроль над временем пребывания личного состава в зоне теплового излучения и своевременную замену его в установленные сроки.

3. При тушении пожара на объекте личный состав должен работать в теплоотражательных защитных костюмах под прикрытием распыленных струй воды.

4. Не допускать в опасную зону личный состав пожарных частей и обслуживающий персонал объекта, не занятый в тушении пожара.

5. При ликвидации аварии следить за изменением обстановки, поведением конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на опасном участке.

6. При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие возможность падения.

7. Запрещается передавать электроинструмент неподготовленным и не имеющим допуска лицам.

8. Спасатели обязаны постоянно следить за появлением обвисших (оборванных, обгоревших) электрических проводов в местах работы ствольщиков и своевременно докладывать о них руководителю тушения пожара (РТП), а также немедленно предупреждать лиц, работающих в опасной зоне.

9. Отключение электропроводки путем резки допускается при фазном напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.

10. Все опасные участки в районе работ ограждаются, возле них устанавливаются щиты, вывешиваются таблички, предупреждающие об опасности.

11. Смену ствольщиков производить не одновременно, с тем, чтобы как можно меньше людей находилось в опасной зоне.

12. В целях своевременного принятия мер к предупреждению выброса при горении в резервуаре нефтепродуктов непрерывно наблюдать за прогревом нефтепродукта и наличием на дне резервуара подтоварной воды, периодически производить ее откачку.

13. Знать характерные признаки, указывающие на вскипание или выброс нефтепродукта.

14. Непрерывно следить за направлением ветра, поведением резервуаров, характером горения.

15. Создать резерв ручных пожарных стволов с насадками НРТ для защиты участников тушения и пожарной техники, работающей в зоне воздействия высокой лучистой энергии.

16. Постоянно поддерживать связь с РТП, НШ, докладывать им обо всех изменениях на пожаре.

17. Определить безопасное место укрытия и пути отхода личного состава в случаях вскипания или выброса нефтепродукта из резервуара.

18. Установить и объявить личному составу условные сигналы отхода в укрытие.

19. При проведении пенной атаки удалить всех участников тушения из обвалования, ствольщиков по возможности расположить на обваловании или за ним.

Работы по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

Персонал, выполняющий работы по ликвидации разлива, обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующие или фильтрующие противогазы или респираторы с фильтрующими элементами марки «А», «М», «БКФ»), инструктируется о безопасных методах и приемах выполнения работ, а также умении оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.

Нефтепродукты вредны при вдыхании: Раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаза, кожу. Обладают наркотическим действием. При воздействии на организм - при вдыхании, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, в органы пищеварения поражают органы, ткани и системы, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

На объекте имеется медицинская аптечка с необходимым набором инструментов и медикаментов для оказания пострадавшим первой помощи.

Медицинское обеспечение организуется и осуществляется силами медицинских учреждений, дислоцированными в районе.

Охрана общественного порядка обеспечивается ОМВД России по Добринкому району:

- оцепление района разлива нефтепродуктов,

- эвакуация населения из района разлива нефтепродуктов;

- патрулирование территории прилегающей к месту аварии.

Общие требования по технике безопасности при ликвидации АРН

1. К работе по ликвидации ЛАРН допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли осмотр, производственное обучение, проверку знаний по безопасности труда и безопасных методов работы с выдачей удостоверения на право производства работ, стажировку на рабочем месте в течение 2-14 смен под руководством опытного работника и инструктаж по технике безопасности и взрывопожаробезопасности. Допуск к стажировке и к самостоятельной работе оформляются приказом по предприятию.

2. К работе персонал допускается в спецодежде и спецобуви, при необходимости используются средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, очки и т.д.). Спецобувь не должна иметь подковок и гвоздей, образующих искру. Спецодежду следует носить в застегнутом виде.

3. Работать нужно только исправным инструментом и приспособлениями, исключающими искрообразование. Инструмент и приспособления должны применяться только по назначению.

4. Не допускается работа персонала в зоне опасных для здоровья концентраций углеводородов без средств защиты.

5. Замеры уровня концентрации углеводородов в воздухе производить в районе границ распространения нефтяного пятна и других местах по указанию руководителя операции с периодичностью, установленной руководителем операции ликвидации АРН.

6. К работе по ликвидации АРН допускаются только технически исправные средства и нефтесборная техника.

7. При проведении операции ЛАРН необходимо соблюдать требования безопасности труда персонала, пожарной безопасности и дополнительные требования, обусловленные спецификой работ по ЛАРН.

8. Сбор нефти производить таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха парами нефти.

9. Подход к нефтяному пятну предпочтителен только с наветренной стороны. В противном случае необходимо применять СИЗ.

10. Постоянно следить за состоянием и исправностью антиискрового покрытия инструментов. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем вблизи разливов нефти

11. Технику к месту работы и хранения перемещать с помощью автокрана и автомобиля, соблюдая при этом меры безопасности при транспортировке, погрузке и выгрузке.

12. При погрузке (выгрузке) необходимо надежно крепить технику такелажными стропами и страховочными растяжками.

13. При погрузке (выгрузке) запрещается находиться под стрелой и на пути движения перемещаемого груза.

14. Во избежание несчастных случаев строго выполнять требования пожарной безопасности и должностных инструкций.

15. При несчастных случаях пострадавшим следует оказать первую неотложную помощь, сообщить о случившемся руководителю работ и обеспечить локализацию источника опасности. Место несчастного случая следует сохранять без изменений, если это не создаст угрозы для работающих.

16. При несчастных случаях с людьми по причине поражения электрическим током без предварительного разрешения должно быть немедленно произведено снятие напряжения для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока.

Обеспечение противопожарной безопасности в зонах АРН.

Учитывая высокую пожароопасность разлившейся нефти и нефтепродуктов, пожарной безопасности операций уделяется особое внимание.

Работы по ликвидации АРН должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности опасных производственных объектов нефтяной, газовой и энергетической промышленности. Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся один раз в год по программе, разработанной в соответствии с действующей НТД по правилам пожарной безопасности в РФ, отрасли и утвержденной руководителем организации. Результаты обучения проверяются зачетами и удостоверяются соответствующим документом. Перед началом работ руководитель АВР должен дополнительно проинструктировать персонал АВ бригад и привлеченных к ликвидации аварии работников о правилах пожарной безопасности, методах и способах ведения работ во взрыво- и пожароопасных условиях. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении АВР возлагается на начальника АВ партии или лицо, назначенное приказом по организации, которое наряду с выполнением общих требований пожарной безопасности обязано:

- обеспечить исправность и готовность к действию, замену использованных и пришедших в негодность первичных средств пожаротушения, пожарной техники и других средств пожаротушения;

- обеспечить наличие, исправность и проверку средств связи;

- обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники к аварийному участку;

- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии;

- приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и средствами.

Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий при выполнении АВР возлагается на непосредственных исполнителей работ. На месте производства аварийно - восстановительных работ должны находиться:

- пожарный автомобиль пенного тушения или цистерна (емкость) вместимостью не менее 1500 л, заполненная пенораствором, с пожарной мотопомпой;

- первичные средства пожаротушения (кошма, асбестовое полотно, огнетушители и т.д.) в количестве, предусмотренном нарядом допуском на выполнение работ повышенной опасности;

- аптечка с медикаментами и перевязочными материалами, укомплектованная в соответствии с утвержденным перечнем.

При проведении огневых работ, в случае необходимости, должны выставляться пожарные посты из членов добровольной пожарной дружины или личного состава пожарной охраны. В случае возникновения пожароопасной ситуации персонал склада ГСМ и лица, ответственные за обеспечение его пожарной безопасности, должны действовать в соответствии с Инструкцией по мерам пожарной безопасности и утвержденным планом ликвидации аварии.

План ликвидации аварии должен содержать мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожара:

- введение режима запрета допуска в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не принимающих участия в аварийных работах;

- введение режима допуска на территорию опасных зон персонала и техники, участвующих в ликвидации последствий аварийного выхода нефтепродуктов;

- оповещение об опасности жителей населенных пунктов, расположенных по пути распространения аварийного разлива нефтепродукта, а также производителей работ (сельскохозяйственные рабочие, водители автотранспорта, рыболовы и т.п.), которые могут оказаться в опасных зонах;

- порядок, условия и маршруты эвакуации населения и производителей работ по пути распространения аварийного разлива нефтепродукта;

- порядок определения концентрации и температуры вспышки паров нефтепродукта в воздушной среде рабочей зоны;

- требования по взрывозащите к техническим средствам, применяемым при ликвидации аварийного разлива нефтепродукта;

- порядок ввода особого противопожарного режима и др. мероприятия.

Для предупреждения возникновения пожара при выполнении мероприятий ЛАРН:

- вводится запрет на допуск в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не принимающих участия в аварийных работах;

- вводится режим допуска на территорию газоопасных зон персонала и техники, участвующих в ЛАРН;

- устанавливается порядок проведения огневых работ и применения технических средств, при ликвидации АРН;

- определяются концентрация и температура вспышки паров нефтепродуктов в воздушной среде рабочей зоны;

- о пожароопасной обстановке оповещаются жители населенных пунктов, расположенных по пути распространения АРН (газоопасной зоны), смежные природопользователи (водители автотранспорта, рыболовы и т.п.), которые могут оказаться в опасных зонах;

- уточняется порядок ввода особого противопожарного режима, условия и маршруты эвакуации населения и персонала с территории, оказавшейся в опасной зоне;

- осуществляются другие необходимые мероприятия, определенные регламентными документами, разработанными подразделением пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ.

Границы газоопасной зоны устанавливаются руководителем работ по ликвидации АРН на основании результатов контроля загазованности воздуха. По ее периметру, в том числе вблизи населенных пунктов, производственных объектов, на пересечениях с автомобильными, пешеходными и железными дорогами, должны устанавливаться предупредительные знаки. Количество предупредительных знаков выбирается из расчета их видимости с любой точки периметра опасной зоны. Места разлива нефтепродуктов могут ограждаться, красными флажками, а в темное время суток - световыми сигналами и освещаться фонарями напряжением не более 12В, «С» уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси. При необходимости, по согласованию с местными органами самоуправления, вблизи населенных пунктов и на пересечении с дорогами дополнительно устанавливаются дежурные посты.

В случае использования при аварийных работах технических средств и оборудования, ограниченных по применению во взрывоопасных средах, в зоне АРН необходимо наряду с определением концентрации паров нефтепродуктов производить отбор проб и определение температуры вспышки паров нефтепродукта. Пробы паров нефтепродукта отбираются на расстоянии не менее 0,5 м от кромки его пятна пробоотборником, укрепленным на шесте. Пробы отбираются по периметру пятна не менее чем в 3-х точках. При температуре вспышки паров нефтепродукта 61°С и ниже допускается применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготовленных из материалов, исключающих образование искр при ударах.

В случае непосредственной пожарной опасности для прилегающих предприятий и населенных пунктов руководитель работ по ликвидации АРН должен выйти с предложением в органы государственной власти или органы местного самоуправления на соответствующих территориях об установлении особого противопожарного режима. Жители населенных пунктов, а также работники предприятий, расположенных на пути распространения АРН, оповещаются об опасности по заранее разработанной схеме (с обходом зданий, сооружений и помещений и дублированием сообщений по радио и громкоговорящей связи) и, в случае необходимости, эвакуируются временно в безопасное место.

2.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)

Мониторинг обстановки и окружающей среды, а также уточнения обстановки, организуется штабом руководства по ликвидации ЧС(Н).

К мониторингу обстановки окружающей среды могут привлекаться следующие учреждения СНЛК:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области;

ТО Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском и Усманском районах.

2.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

После проведения всех необходимых операций по локализации и ликвидации ЧС, возникшей в результате аварийного разлива нефтепродукта, с целью документирования и учета затрат на ликвидацию ЧС составляется акт технического расследования аварии по форме, определенной постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 8 июня 1999 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-293-99).

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, незамедлительно сообщает об аварии в территориальный орган Ростехнадзора.

При авариях, сопровождающихся выбросами разливами опасных веществ - соответственно в территориальные органы МЧС России, Госкомэкологии России, Государственной противопожарной службе Липецкой области. Регистрация и учет аварии, расследованной в соответствии с инструкцией, ведется в специальном журнале. Ответственность за правильность учета возлагается на руководителя предприятия. Если авария на опасных производственных объектах имела место, то в обязательном порядке будет проведен анализ происшедшей аварии. Результаты анализа аварии будут доведены до сведения главных специалистов и руководителей на полугодовом совещании по охране труда и производственной безопасности.

По всем случаям возможных аварий оформляются приказы по предприятию с разработкой мероприятий по устранению причин аварий и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения.

В соответствии с РД 02-293-99, после обнаружения аварии уведомляется территориальный орган Ростехнадзора с предоставлением информации:

- полное название эксплуатирующей организации;

- фамилию и номер телефона лица, уведомляющего об аварии;

- местонахождение аварии (наименование объекта);

- дату и время обнаружения аварии;

- число жертв и пострадавших, при наличии таковых;

- все известные факты, относящиеся к причине аварии и масштабам ущерба.

В срок не позднее 30 дней после даты аварии руководство предприятия направляет в территориальный орган Ростехнадзора письменное уведомление по установленной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ ст. 12, а также подзаконных актов (РД 39-110-91), техническое расследование причин аварий производится специальной комиссией, возглавляемой представителем Федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности или его территориального органа (Ростехнадзора).

В состав комиссии включаются:

- представители субъекта Российской Федерации, администрации муниципального района и  органа местного самоуправления, на территории которого располагается опасный производственный объект;

- представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

- другие представители в соответствии с законодательством РФ (отдела по делам ГО и ЧС, прокуратуры, противопожарной службы, санитарно-эпидемиологического надзора, Госкомприроды, заводов-изготовителей оборудования и т.п.).

В ходе расследования комиссия классифицирует аварию, выясняет обстоятельства, предшествующие аварии, устанавливает ее причины, характер нарушений, условий эксплуатации оборудования, технологических процессов, нарушений правил и норм по технике безопасности, устанавливает состав лиц, ответственных за происшедшую аварию, намечает мероприятия по ликвидации ее последствий и предотвращению повторения подобных аварий, определяет размер (процент) разрушений и материальный ущерб, причиненный зданиям, сооружениям, оборудованию. Экономический ущерб от аварии подсчитывается предприятием.

Документ об учете экономических последствий аварии, подписанный руководителем предприятия, прилагается к акту расследования аварии.

Данные указанного документа используют для подсчета итогового размера экономического ущерба от аварии, а также для формирования статистической («Отчет о пожарах и ущербе» - формы № 12-ПО и № 13-ПО, «Отчет о пострадавших на производстве, авариях и затратах на мероприятия по охране труда» - форма 7-Т) и другой отчетности.

Отчет о проведении операции по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:

- причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку воздействия разлива нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;

- затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

- уровень остаточного загрязнения.

Расследование аварий и повреждений должно быть закончено в течение семи дней после их ликвидации.

Предприятием представляется письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию аварии, организациям, представители которых участвовали в расследовании аварии, и органам Ростехнадзора.

Администрация предприятия несет ответственность в установленном порядке за несвоевременное сообщение об аварии или сокрытие ее от расследования, умышленное искажение обстоятельств и причин аварии и не сохранение до расследования обстановки на рабочих местах и состояния оборудования такими, какими они были в момент происшествия, а также искажение статистических сведений, характеризующих размер материального ущерба от аварии.

По результатам расследования руководство предприятия в десятидневный срок с момента устранения аварии издает приказ или циркулярное письмо с указанием причины аварии, виновных лиц, выполненных мероприятий со сроками и ответственными лицами и доводит их до сведения своих подразделений с целью предупреждения подобных аварий. Копии приказов (писем) направляются в вышестоящую организацию.

Вышестоящая организация обеспечивает изучение и анализ обстоятельств, причин аварии и намеченных комиссиями мероприятий по работе с персоналом, работающим на родственных предприятиях в аналогичных условиях, и принятие мер по недопущению на них подобных аварий.

Сметный локальный расчет затрат по аварийно-восстановительным работам, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации объекта составляются на каждый поврежденный объект и подписывается исполнителем (сметчиком), составившим сметный расчет с расшифровкой подписи, специалистом (производственником) соответствующего профиля с расшифровкой подписи, руководителем предприятия (организации) с расшифровкой подписи, желательно представителем Регионального центра по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) и заверяется печатями. Номер сметного расчета должен соответствовать номеру акта, в строке «основание» должен указываться номер акта обследования объекта. В названии сметного расчета указывается наименование работ и чрезвычайная ситуация, под воздействием которой произошло повреждение (разрушение) данного объекта, дата, когда произошла эта чрезвычайная ситуация, юридический адрес данного объекта (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер жилого дома, здания), при этом сокращения в наименованиях не допускаются.

Наименование объекта, юридический адрес объекта, проставленные в сметном расчете, должны соответствовать наименованию данного объекта и его юридическому адресу в акте.

Сметные расчеты составляются в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-91), базисно-индексным методом расчета, с учетом технологических процессов производства работ.

3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н).

3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Ликвидация АРН на территории склада ГСМ.

Первичный сбор разлившейся нефти с поверхности земли осуществляется комбинированным способом с применением самовсасывающих насосов и передвижных вакуумно-насосных установок. Для сбора разлитой нефти используются:

- сборные трубопроводы - для откачки нефти в амбары, емкости и для перекачки нефти из амбаров в восстановленный нефтепровод или транспортные емкости;

- резинотканевые и сборные каркасно-тентовые резервуары;

- земляные амбары, котлованы, обвалования, заранее подготовленные запруды, каналы и траншеи;

- разгрузочные передвижные насосные агрегаты (ПНА) для откачки нефтяной смеси. После того, как разлитая нефть собрана, проводится очистка территории специальными скиммерами с малой осадкой и сорбционными материалами, обработка загрязненных участков земли растворами СПАВ с повторным сбором нефти механическими методами и сорбционными материалами. При этом должны быть предусмотрены меры для предупреждения попадания растворов СПАВ в водоемы, а процесс применения согласован установленным порядком проведением экологической экспертизы.

Параллельно с откачкой нефтепродуктов из зоны локализации АРН производятся работы по уменьшению впитывания нефти в почву. Для этого на зеркало нефти в зоне обвалования наносятся сорбенты или размещаются сорбирующие изделия. Пропитанный нефтью сорбент аккуратно собирают взрывобезопасным шанцевым инструментом, не нарушая верхний слой почвы, и вывозят на специальные полигоны, где сорбент складируется и подготавливается к утилизации (сжиганию в специальных печах каталитического дожигания) или регенерации для повторного использования. Сорбирующие изделия регенерируются на месте методом отжима.

После очистки от нефти котлованов, ям-накопителей и траншей производят их длительное проветривание.

При небольшой концентрации нефтепродуктов, может осуществляется непосредственный смыв рабочим раствором сертифицированных препаратов, которые, обладают одновременно свойствами СПАВ и способствуют биологическому разложению нефтепродуктов в водной среде (при наличии достаточного количества биогенных элементов). При загрязнении нефтью поверхности земли и песка применяют мелкую кальциевую известь, содержащую 1 % по массе смеси из стеариновой и пальмитиновой кислот и 0,5% по массе парафинового масла. Известь равномерно распределяют по загрязненному участку из расчета по отношению к пролитой нефти 1:1. Затем перемешивают с землей (песком), чтобы прошла химическая реакция с нефтью и после этого почву (песок) поливают водой. Использование химических препаратов и методов ликвидации нефтяного загрязнения допускается по согласованию с органами санитарного надзора и проведения ГЭЭ экспертизы территориальными органами МПР.

Остаточные концентрации загрязнения почвы нефтью после операции ликвидации АРН регламентируются требованиями РД 39-00147105-006-97 к начальному этапу рекультивации. Поэтому, при необходимости, операцию по очистке почвы повторяют или проводят механическое удаление загрязненного слоя почвы. При проведении механической очистки работы должны быть организованы по направлению от чистых участков к загрязненным с тем, чтобы рабочие и механизмы не увеличивали зоны загрязнения.

Предотвращение загрязнения территории предприятия при АРН достигается обвалованием по периметру резервуарного парка. При угрозе выхода разлива нефти за пределы обвалования резервуарного парка создается дополнительное грунтовое обвалование на опасном участке.

Разлив нефтепродуктов внутри обвалования ликвидируется путем сбора нефти высокопроизводительными специализированными нефтесборными системами или насосными агрегатами с закачкой собираемой нефти в целые (не поврежденные) резервуары. После сбора основной массы разлитой нефти производится дозачистка территории резервуарного парка сорбентами и ручным взрывобезопасным шанцевым инструментом.

Использование сорбентов и сорбирующих изделий при ликвидации АРН.

Производительность нефтесборщиков существенно падает с уменьшением толщины слоя извлекаемого продукта. Поэтому, в тех случаях, когда ликвидация АРН механическими способами невозможна или малоэффективна, производиться сбор нефтепродуктов впитывающими средствами (сорбентами).

Сорбционная зачистка территории является завершающим этапом ликвидации АРН и выполняется после проведения ликвидации основной массы АРН. Нормативный запас сорбентов и сорбирующих изделий должен храниться в местах дислокации сил по ликвидации аварий и их последствий и перевалки нефтепродуктов. Минимальный запас сорбционных материалов определяется расчетом сорбционной емкостью достаточной для ликвидации максимально вероятного остаточного содержания нефтепродуктов. Порядок и условия применения сорбирующих материалов для ликвидации АРН, способы нанесения, методы утилизации собранной нефтесодержащей смеси и повторного использования сорбентов определяются рекомендациями производителя сорбирующего материала.

Для целей локализации определяющими показателями принимаются свойства сорбентов, позволяющие, произвести локализацию в кратчайшее время. Основными из них являются скорость поглощения нефти, плавучесть, готовность к применению на месте аварии (т.е., сорбирующая способность, плотность, способы хранения и нанесения). Сорбенты и изделия из них не должны образовывать токсичных соединений в воздушной и водной среде, а также в контакте с другими веществами. В зависимости от условий применения по климатическим условиям, существенным являются свойства сорбента по показателю применения рабочих температур, этот показатель также играет существенную роль при возгорании нефтяного пятна. При ликвидации разливов, сорбенты должны обеспечить ликвидацию нефтяного загрязнения с возможностью наиболее полной очистки территории с наименьшими затратами. В этой ситуации одним из важнейших показателей сорбента является возможность регенерации, простота утилизации, максимально достижимая остаточная концентрация нефти.

3.1.1. Материально-техническое обеспечение.

Для ликвидации разлива нефтепродуктов руководство объекта нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, создает и регулярно пополняется необходимый запас собственных средств.

Перечень имеющихся на объекте материальных средств, необходимых для ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, приведен в таблице 16.

Противопожарные средства, имеющиеся на объекте нефтепродуктообеспечения.

Таблица 16

| Противопожарное имущество | Кол-во. |
| --- | --- |
| Огнетушитель ОП-100 | 2 шт. |
| Огнетушитель ОП-50 | 2 шт. |
| Огнетушитель ОП-4 | 24 шт. |
| Ящик с песком | 1 шт. |
| Войлочная кошма | 1 шт. |

Для ликвидации аварийных нефтеразливов привлекается при наличии собственный автотранспорт предприятия или автотранспорт на договорной основе.

Для ликвидации возможных ЧС привлекаются имеющиеся в наличии финансовые средства.

3.1.2. Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения.

Операция по ликвидации нефтеразлива состоит из трех основных этапов:

- локализация нефтеразлива;

- устранения причины нефтеразлива;

- ликвидация последствий нефтеразлива.

- проведение локализации нефтеразлива.

При нефтеразливе на твердое основание, а также небольшом объеме нефтеразлива производится засыпка пятна нефтепродуктов сорбентом, с его последующей уборкой и утилизацией.

С самого начала операции необходимо выставить оцепление вокруг аварийного разлива с целью недопущения в опасную зону посторонних лиц в целях их безопасности и предотвращения возникновения пожара на месте аварии.

При возникновении нефтеразлива немедленно приводятся в готовность и выдвигаются на исходные рубежи силы, техника и оборудование пожаротушения.

Устранение неисправности, ставшей причиной нефтеразлива.

Проведение сварочных работ требует предельной осторожности в противопожарном отношении. Обязательно присутствие пожарного расчета с боеготовой техникой.

Перечень мероприятий по устранению причины нефтеразлива зависит от характера, места и масштабов неисправности.

Параллельно с работой по устранению неисправности проводится ликвидация последствий нефтеразлива путем сбора нефтеразлива в аварийную емкость и сборник стоков очистных сооружений. Заключительным этапом ликвидации последствий нефтеразлива является уборка загрязненного грунта/сорбента и рекультивация почвенно-растительного слоя.

Для сбора и утилизации остатков нефтепродуктов, которые, оказалось, невозможно закачать в аппарат или трубопровод могут быть предложены следующие способы, условно разделенные на шесть видов: механические, термические, химические, биологические, сорбционные и фитомелиоративные.

Механический способ утилизации нефтяных загрязнений:

- обвалование загрязненной территории и бонирование участка акватории, загрязненных НП;

- сбор разлившихся НП, выемка и перемещение грунта, его захоронение.

Термическое обезвреживание:

- сбор разлившихся НП;

- пламенное выжигание загрязненного грунта. Химическая утилизация загрязнений:

- основана на использовании реагентов, вызывающих окислительный распад нефтяных углеводородов.

Биологические способы:

Позволяют ускорить очистку почвы от нефтяного загрязнения, или как минимум, снизить класс их опасности, т. е. перевести нефтесодержащие отходы в более безопасные. Биотехнологии базируются на современных научных разработках в области воспроизводства и ускорения природных процессов самоочищения и самовосстановления. В основе их лежит метод биоремедиации -управляемого биокомпостирования. Используемые препараты созданы на основе микроорганизмов, для которых НП являются источником питания.

Сорбционные способы:

По происхождению сорбенты делятся на группы: неорганические, природные органические и органоминеральные сорбенты и синтетические сорбенты. Все сорбенты — вещества с высокой сорбционной емкостью по НП.

Качество сорбента определяется сочетанием следующих показателей: сорбционная емкость, возможность десорбции и регенерации, плотность, способы утилизации, отпускная цена производителя и др.

В настоящее время в мире известно более двух сотен различных сорбентов, которые используются для ликвидации разливов нефти. Чаще всего для сорбции нефтепродуктов применяются:

- неорганические - цеолиты, перлит, вермикулит после специальной обработки, песок;

- органические - вылущенные початки кукурузы, сапропель, солома, измельченный торф, опилки, древесная стружка, рисовая шелуха, волокна целлюлозы, сосновая кора, камыш и т.п. [РД 39-0148052-518-86; РД 31.04.01-90; РД 51-1-96].

Достаточно хорошими сорбирующими способностями обладает снег. В тоже время сорбционные свойства традиционных сорбентов при низких температурах (высокой вязкости нефтепродуктов) резко уменьшаются. Поэтому в зимнее время они как правило не применяются на территориях, а загрязненный снег убирается вручную или тяжелой техникой (обычно фронтальными погрузчиками) и вывозится самосвалами.

Отделение сорбента от собранного продукта осуществляется:

- центрифугированием;

- термической возгонкой - испарением жидкой фазы без доступа воздуха;

- экстракцией - извлечением (вымыванием) жидкой фазы;

- отжатием на вальцах.

Во всех случаях, кроме отжатия на вальцах, твердая фаза пригодна к повторному использованию в качестве сорбента.

Фитомелиоративный метод:

Основан на высеве специальных сортов трав, при развитии которых за счет активизации микрофлоры происходит минерализация нефтяных углеводородов.

Способ носит вспомогательный характер и применяется в основном, при завершении работ по рекультивации земель.

Сбор нефтепродуктов и возвращение их в технологический цикл, являются наиболее оптимальным вариантом действия при АРН. Поэтому, при оснащении подразделений ЛАРН нефтесборными средствами следует отдавать предпочтение таким, которые обеспечивают характеристики собираемой нефти, допускающие утилизацию ее в качестве топлива. Средства для удаления, утилизации или уничтожения собранной нефти должны обеспечивать:

- прием собранной нефтесодержащей смеси с нефтесборных средств (железнодорожные, автомобильные цистерны, топливные или грузовые цистерны);

- транспортировку и передачу в места временного хранения и переработки нефтесодержащей смеси;

- вывоз на уничтожение сжиганием загрязненного нефтью мусора (для этой цели могут использоваться автосамосвалы с герметичными кузовами).

Указанные средства при ликвидации разливов нефти могут привлекаться по мере необходимости.

Для сбора разлитой нефти или нефтяной смеси необходимо предусматривать места ее временного складирования. Временное складирование, в зависимости от обстоятельств, можно осуществлять в транспортные, временные разборные (надувные) емкости открытого или закрытого типа (цистерны). Суммарный объем временных емкостей должен обеспечивать непрерывный сбор нефтяной смеси средствами ЛАРН. По мере накопления нефтяная смесь перекачиваются в транспортные средства и вывозятся для утилизации или переработки. Места временного складирования должны позволять разделение фаз вода-нефть на сифонных перегородках для пассивной или дополнительные емкости для активной сепарации, а их вместимость должна  в 2 раза превышать объем разлитой нефти. Не рекомендуемые способы локализации и ликвидации АРН

При локализации АРН зимой обвалование мерзлыми грунтами (торфом) допускается как исключение и только в том случае если ликвидация последствий разлива будет ликвидирована до начала весеннего снеготаяния.

При ликвидации последствий АРН запрещается:

- закапывание нефти;

- присыпка, землевание нефтяного загрязнения;

- выжигание остатков нефти на поверхности пахотной почвы

Категорически запрещается засыпать ямы-накопители и дренажные канавы с не полностью откачанной нефтью. Очистка труднодоступных мест, при невозможности сбора остаточно загрязненного грунта существующими способами, может производиться выжиганием. Этот способ применяется после согласования мер безопасности и места выжигания.

Ручные методы ликвидации АРН.

К недостаткам ручного удаления нефти можно отнести низкую производительность при очистке зон большой площади или объемом загрязнения и высокую трудоемкость (большое количество персонала) в сравнению с механизированными методами. К достоинствам - использование для ликвидации разлива любого типа нефтепродуктов в местах недоступных для применения механизмов; небольшое количество загрязненного грунта и мусора; низкую стоимость оборудования, простоту его использования и очистки; возможность привлечения неквалифицированного персонала. Среди первоочередных рассматриваются вопросы безопасности производства работ при температурах выше +4°С, контроль летучих углеводородов, обеспечение работающих искробезопасным шанцевым инструментом (лопатами, граблями) и средствами защиты органов дыхания, рук, нефтестойкой обувью и одеждой.

Ручной метод особенно эффективен для удаления небольших количеств вязкой нефти и битумов. Нефтезагрязненный мусор собирается руками, вилами, совками, лопатами.

Растительная масса для облегчения погрузки и транспортировки на места захоронения или утилизации может подвергаться измельчению в передвижных установках. Твердые материалы собирают в пластиковые мешки или носилки, жидкие - ведра или бочки (временные емкости). Если этот метод используется вместе с механизированными способами, собранный материал может быть погружен в ковш фронтального погрузчика или откачан насосами по временному трубопроводу. В противном случае вес собранных материалов должен быть легко и безопасно перенесен одним человеком. Во избежание вторичного загрязнения недопустимо перемещение контейнеров по земле.

Механизированные методы ликвидации АРН

Если позволяют рельеф и прочность (несущая способность) грунта для ликвидации последствий АРН может применяться землеройные и землеройно-транспортные машины, а для вывоза загрязненного грунта - автомобили повышенной проходимости.

Механизированные методы требуют участия минимального количества вспомогательного персонала, но при этом удаляется гораздо больше не загрязненных грунтов. Скреперы, погрузчики, экскаваторы позволяют удалять материал за один цикл. Грейдеры и бульдозеры - за два или более циклов. Скреперы и грейдеры могут работать только на твердых и относительно ровных поверхностях удаляя тонкий слой грунта. Погрузчики, бульдозеры и экскаваторы с обратной лопатой могут работать в более широком диапазоне условий и предназначены для перемещения больших объемов материала.

3.1.3. Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации.

В процессе эксплуатации объекта образуются отходы:

-  нефтешламы;

- грунт, загрязненный нефтепродуктами.

Нефтешламы. Образуются в результате зачистки резервуаров, трубопроводов, др. Зачистка производится в передвижные емкости.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами. Образуется в результате эксплуатации резервуарных парков, технического обслуживания оборудования, очистки территории при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

В процессе эксплуатации производственных мощностей, образуются отходы: лампы люминесцентные; использованные аккумуляторы; промасленная ветошь; использованные автопокрышки; твердые бытовые отходы; металлолом. Данные виды отходов передаются на пункт захоронения отходов на прием и захоронение.

Отходы аварийного разлива нефтепродуктов - сорбент и загрязненный грунт относятся к 3 классу опасности. Размещение отходов платное. При размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках в пределах промышленной зоны к нормативу применяется коэффициент 0,3. Юридическим условием применения этого норматива является включение рассчитанных объемов отходов в лимит, согласованный в установленном порядке с территориальным органом МПР. Иначе отходы, будут определены как сверхлимитные, и норматив умножается на 5.

Ущерб от загрязнения атмосферы продуктами сгорания рассчитывается по массе сгоревшего топлива.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 27.07.1999 г. № 116-ФЗ АЗС относится к категории опасных производственных объектов, требуется обязательное страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде. Для обеспечения финансирования договоров на привлечение сил и средств сторонних организаций необходимо создание целевого фонда, предназначенного на проведение операций по ликвидации последствий аварийного пролива нефтепродуктов.

В соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» работы по ликвидации аварийных разливов нефти завершаются подготовкой отчета о проведении операции по ликвидации разлива.

Сбор, временное хранение и утилизация собранных нефтепродуктов и отработанных расходных материалов.

Все работы по временному хранению, утилизации собранной нефти и отработанных расходных материалов осуществляются организациями, имеющими соответствующие лицензии, или профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Полигоны (оборудованные сооружения) временного хранения и утилизации собранной нефти определяются заранее по согласованию с природоохранными органами, противопожарными службами и другими заинтересованными организациями. Кроме этого, определяются способы утилизации собранной нефти и отработанных расходных материалов, применяемые для этих работ технологии и специальные технические средства, устанавливаются примерные сроки выполнения этих работ с учетом объемов собранной нефти и отработанных расходных материалов. После проведения работ по утилизации составляется акт утилизации собранной нефти и отработанных расходных материалов.

3.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий.

Процесс реабилитации территории, загрязненных в результате аварийных разливов нефти, включает:

- удаление из состава почвы нефти;

- рекультивацию земель (технический и биологический этап).

Удаление из состава почвы нефти производится на этапе ликвидации последствий аварийного разлива путем создания ям-накопителей, перекачки собранных в ямы-накопители нефти в автоцистерны, нанесением сорбента на зеркало нефтепродукта.

Рекультивация загрязненных нефтью земель проводится в несколько стадий. Сроки и стадии рекультивации определяются в соответствии с уровнем загрязнения, климатическими условиями и состоянием биогеоценоза.

Выделяется два уровня загрязнения:

- умеренное загрязнение (менее 6% остаточной нефти в гумусовом горизонте почвы), которое может быть ликвидировано путем активизации процессов самоочищения агротехническими приёмами (внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубоким рыхлением);

- сильное загрязнение (более 6% остаточной нефти в гумусовом горизонте почвы), которое может быть ликвидировано путем проведения специальных мероприятий, способствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородокисляющих процессов.

На сильно загрязненных нефтью участках для ускорения процесса биодеградации нефти вносятся биологические препараты, имеющие разрешение государственных служб к их применению.

На техническом этапе происходит выветривание нефти, испарение и частичное разрушение легких фракций, фотоокисление нефтяных компонентов на поверхности почвы, восстановление микробиологических сообществ, развитие нефтеокисляющих микроорганизмов, частичное восстановление сообщества почвенных животных. Часть компонентов превращается в твёрдые продукты, что улучшает водно-воздушный режим почвы. Аэрация и увлажнение почвы в значительной мере способствуют интенсификации этих процессов, снижению концентрации нефти и более равномерному её рассеиванию.

Биологический этап включает две стадии - пробный посев трав и фитомелиоративный с внесением минеральных удобрений и посевом устойчивых к загрязнению многолетних трав.

При умеренном загрязнении проводится только технический этап рекультивации в расчёте на самоочищение почвы, учитывая суглинистый состав почвы, проводится рыхление, преимущественно в виде отвальной обработки почвы на глубину до 20 см. Эти участки остаются в течение технического этапа рекультивации в виде пара (пахотный участок без посева). Там, где рыхление может привести к появлению эрозии, на загрязнённых нефтепродуктами участках проводится поверхностная обработка на глубину 8-10 см с оставлением необработанных полос шириной 2-3 м поперёк направлений господствующих ветров.

В течение технического этапа периодически проводится увлажнение загрязнённых участков, а в зимний период снегозадержание.

Ориентировочное окончание технического этапа можно прогнозировать по таблице 17.

Таблица 17.

| Время загрязнения в текущем году | Окончание технического этапа |
| --- | --- |
| Зима Весна Лето Осень | Первая весна через год после загрязнения Весна следующего года Весна следующего года Первая весна через год после загрязнения |

На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев трав. Цель этого мероприятия - оценить остаточную фитотоксичность почвы, интенсифицировать процессы биодеградации нефти и улучшения агрофизических свойств почвы, уточнить сроки перехода к заключительной стадии рекультивации. Перед пробным посевом трав проводится вспашка (на глубину загрязнения), рыхление и дискование. В подготовленную почву высеваются бобовые культуры (горох, люпин, и др.). На второй стадии биологического этапа спустя 1,5-2,5 года после загрязнения проводится посев многолетних трав. Он начинается, если пробный посев трав дал всходы не менее чем на 75% площади. Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы.

Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микробных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь, способствует усилению процессов восстановления земель.

Зеленая масса возделываемых трав по окончании рекультивации используется на рекультивируемом участке в качестве минерального удобрения.

Приёмка рекультивируемых земель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекультивации в органы местного самоуправления (Постоянной Комиссии по вопросам рекультивации земель).

3.2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

При попадании нефти в почву происходят глубокие, необратимые изменения ее морфологических, физических, физико-химических, микробиологических свойств, а иногда и существенные изменения почвенного профиля, что приводит к потере плодородия и отторжению территорий из сельскохозяйственного использования. Установление предельно допустимых экологически обоснованных уровней содержания нефти в почвах требуют специальных полевых исследований в разных природных зонах по единой методике.

Пропитывание нефтью почвенной массы приводит к изменениям в химическом составе, свойствах и структуре почв. Прежде всего, это сказывается на гумусовом горизонте: количество углерода в нем резко увеличивается, но ухудшается свойство почвы как питательного субстрата. Гидрофобные составляющие нефти затрудняют поступление влаги к корням растений, что приводит к физиологическим изменениям последних.

Восстановительные мероприятия проводятся по окончании работ по ЛАРН и осуществляются организациями, имеющими соответствующие лицензии.

3.2.1 Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н).

С началом аварии устанавливается порядок использования сил и средств охраны объекта с целью ограничения доступа в район аварии лиц и техники, не участвующих в ее ликвидации.

Порядок доступа в зону ЧС(Н) определяется руководителем и оперативным штабом по проведению аварийно-спасательных работ и обеспечивается как имеющимися силами охраны предприятия, так и привлекаемыми подразделениями органов внутренних дел.

По мере проведения мероприятий по ликвидации аварии и ее последствий, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации уточняется порядок доступа обслуживающего персонала к установкам, устройствам и аппаратуре объекта для проведения восстановительный работ на поврежденном оборудовании. Кроме того, осуществляется обеспечение регулирования движения на маршрутах ввода инженерной и автомобильной техники, организуется охрана материальных средств, имущества объекта, а так же техники в местах ее скопления.

3.2.2 Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов.

В случае ЧС(Н) учитывается один из важнейших критериев устойчивости - готовность предприятия к восстановлению работоспособности, в частности, готовность персонала к восстановительным работам, наличие восстановительных материалов, оборудования, программ восстановления.

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстановлению поврежденного при ЧС(Н) оборудования, руководство объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, заблаговременно должно проводить следующие мероприятия:

- разработка плана и проекта первоочередного восстановления по различным вариантам возможного разрушения;

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад.

Первоочередное восстановление работоспособности организуется после проведения локализации и ликвидации нефтеразлива, а, в отдельных случаях, одновременно с этими работами.

В основе расчетов при планировании восстановительных работ лежит характер возможных разрушений (повреждений) сооружений и оборудования.

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что восстановление может носить временный и частичный характер, производиться методами временного и капитального восстановления, а также учитывать важнейшее требование - скорейшее восстановление работоспособности поврежденного оборудования.

Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов показан в таблице 18.

Таблица 18.

| Оперативное время | Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Порядок работы членов нештатного аварийно-спасательного формирования |
| --- | --- | --- |
| Ч + 0 | Кладовщик-заправщик при осмотре обнаружил место течи - разрыв прокладки фланцевого соединения на трубопроводе | Немедленно сообщает о случившемся руководству ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА |
| Ч+15 мин | Руководство ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА | Прекращает технологический процесс. Производит откачку нефтепродукта из данного трубопровода. Огораживает зону течи вешками или сигнальной лентой. При необходимости собирает временную схему по откачке разлитого нефтепродукта. |
| Ч+3О мин. | Руководство ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА выясняет сложившуюся обстановку, принимает решение по устранению течи нефтепродукта | Руководство ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА принимает решение направить работников АСФ, составляет наряд-допуск на работу повышенной опасности, проводит инструктаж о соблюдении правил безопасности и производит замер воздушной среды на содержание углеводородов. |
| Ч+40 мин. | Руководство ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА проводит инструктаж с членами АСФ, проверяет их экипировку. | Члены АСФ приступают к устранению аварии. Работу производят в средствах индивидуальной защиты. |
| Ч+80 мин. | Члены АСФ проводят работу по устранению неисправности. | Члены АСФ докладывают руководству ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА об устранении и завершении ремонтно-восстановительных работ |
| Ч+90 мин. | После устранения неисправности производится проверка на герметичность | Руководство ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА и члены АСФ проверяют качество исполнения ремонтно-восстановительных работ. |
| 4+150 мин. | После устранения аварии производится сбор пропитанного нефтепродуктом сорбента с последующим вывозом на утилизацию. | Окончание работ по восстановлению работоспособности поврежденного элемента. Подведение итогов. |

3.2.3 Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

Приоритетными направлениями деятельности руководства объектов нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории района, являются мероприятия по повышению устойчивости функционирования производственных объектов.

С окончанием работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий осуществляется приведение в готовность к дальнейшему использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

Пополнение запасов финансовых и материальных средств производится в соответствии с требованиями постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения чрезвычайных ситуаций».

Объектовые резервы материальных ресурсов, созданные заблаговременно, своевременно пополняются после ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае повторной необходимости и включают: транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, медицинское имущество, медикаменты, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Они размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зону чрезвычайной ситуации.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет собственных резервов предприятий, учреждений и организаций.

Специальных технических средств и специализированных аварийно-спасательных формирований для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в распоряжении администрации Добринского района не имеется.

Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов осуществляется в соответствии с Постановлениями администрации Добринского муниципального района:

от 26.03.2008 № 138 «О создании и использовании резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

от 28.01.2013 № 55 «Об утверждении Положения «О порядке расходования средств резервного фонда администрации района».

Решение  Совета депутатов Добринского муниципального района  № 24-рс от 18.12.2013г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

к плану по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Добринском муниципальном районе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

А) БЕНЗИНЫ

| Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества: химическое, торговое | Бензин | ГОСТ 2084-77 |
| Формула эмпирическая, структурная | Смесь нафтеновых легких предельных, ароматических и нафтеновых углеводородов, отличающихся условиями получения и исходным сырьем | ГОСТ 2084-77 |
| Общие данные: Молекулярная масса Температура кипения, ° С (при давлении 101 кПа) Плотность при 20 С, кг/м" | усреднен. 95,45 начало перегонки + 35 конец перегонки + 195 не нормируется | ГОСТ 2084-77 |
| Данные о взрывоопасное™ Температура вспышки, °С Температура самовоспламенения, °С. Концентрационные пределы распространения пламени (нижний-верхний) % | (-27)-(-39) + 255-+ 370 1,0-6,0 | ГОСТ 2084-77 А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко «Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» |
| Данные о токсической опасности ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м" ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая среднесуточная Летальная токсодоза LCt5o, мг/кг | 4-й класс опасности 100 5,0 1,5 не определялась 38-49 | ГОСТ 12.1.005-88 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1976 г. |
| Реакционная способность | горюч | там же |
| Запах | специфический | там же |
| Коррозионное воздействие | не имеет | там же |
| Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | там же |
| Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыхании паров вызывает отравление | там же |
| Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые и изолирующие противогазы | там же |
| Методы перевода вещества в безопасное состояние | Удаление испарением, вентиляцией | там же |
| Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | Удалить пострадавшего из загрязненной зоны, при потере дыхания применять искусственное дыхание, кислород, грелки | там же |

Б) ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

| Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества химическое торговое | Топливо дизельное (летнее и зимнее) | ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 |
| Формула эмпирическая структурная | Средние и тяжелые фракции нефтепереработки | ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 |
| Состав, % масс. Основной продукт Примеси: содержание серы, % | Смесь различных парафиновых и нафтеновых углеводородов до 0,5 | там же |
| Общие данные Молекулярная масса летнее зимнее Температура кипения, ° С (при давлении 101 кПа) летнее зимнее Плотность при 20 ° С, кг/м3 - летнее -зимнее | 203,6 172,3 246 209 860 840 | там же там же там же |
| Данные о взрывоопасности: Температура вспышки, ° С летнее зимнее Температура самовоспламенения, °С летнее зимнее Пределы взрываемости, % объемн. летнее зимнее | 40 35 300 310 0,5 0,6 | ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко «Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» |
| Данные о токсической опасности ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая, мг/м3 Летальная токсодоза LCt5o, мг/кг Пороговая токсодоза PCtso, мг/л | 4-й класс опасности 1,0 не определялась 38-49 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» СПб «Интеграл», 1995 |
| Реакционная способность | горючая жидкость | там же |
| Запах | специфический | там же |
| Коррозионное воздействие | не имеет | там же |
| Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | там же |
| Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыхании паров вызывает отравление | там же |
| Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые и изолирующие противогазы, респираторы | там же |
| Методы перевода вещества в безопасное состояние | Смывание водой с использованием моющих средств | «Вредные вещества в промышленности», т. 1, 1976 |

В) АВИАТОПЛИВО

| Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества химическое торговое | Авиатопливо ТС-1 | ГОСТ 10-227-86 |
| Формула эмпирическая структурная | Средние и тяжелые фракции нефтепереработки | ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 |
| Состав, % масс. Основной продукт Примеси: содержание серы, % | Смесь различных парафиновых и нафтеновых углеводородов до 0,5 | там же |
| Общие данные Плотность при 20 °С, кг/мЗ, не менее Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее Кислотность, мг КОН на 100 смЗ топлива | 780 43120 0,7 | ГОСТ 10-227-86 |
| Данные о взрывоопасное™: Температура вспышки, С Температура самовоспламенения, С Пределы взрываемости, % объемн. | 28 25 1,5-8 | там же |
| Данные о токсической опасности ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая, мг/м Летальная токсодоза LCt5o, мг/кг Пороговая токсодоза PCt5o, мг/л | 4-й класс опасности 1,0 не определялась 38-49 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 305-82 с изменениями №№ 1-5 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» СПб «Интеграл», 1995 |
| Реакционная способность | горючая жидкость | там же |
| Запах | специфический | там же |
| Коррозионное воздействие | не имеет | там же |
| Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | там же |
| Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыхании паров вызывает отравление | там же |
| Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые и изолирующие противогазы, респираторы | там же |
| Методы перевода вещества в безопасное состояние | Смывание водой с использованием моющих средств | «Вредные вещества в промышленности», т. 1, 1976 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА

Риск аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией, разрушением оборудования, определены с использованием матрицы "вероятность - тяжесть последствий". При этом применены следующие критерии:

•          Катастрофический - может привести к смерти более 5 человек и существенному ущербу производству.

•          Критический- может привести к смерти от 1 до 5 человек и существенному ущербу производству.

•          Не критический - не угрожает жизни людей, ущербу производству.

•          С  пренебрежимо  малыми  последствиями  -  отказ,  не  относящийся  по  своим последствия ни к одной из вышеперечисленных категорий.

Категории  риска (степень  риска)  отказа,  определяемые  путем  сочетания  частоты  и последствий:

•          А - повышенный риск, требует первоочередных мер и специального контроля безопасности;

•          В - значительный, необходимы меры и контроль безопасности;

•          С - умеренный риск, меры безопасности желательны;

•          D - минимальный (приемлемый) риск, меры безопасности необязательны.

Критерии отказов и их ожидаемая частота возникновения приведены в таблице

Критерии отказов и их ожидаемая частота.

| Ожидаемая частота возникновения (1/год) |  | Тяжесть последствий |
| --- | --- | --- |
|  | Катастро фический отказ | Критичес кий отказ | Некрити ческий отказ | Отказ с пренебрежимо малыми последствиями |
| >1 | А А А А | А А | А | С С С |
| 1-Ю"2 |  |  | в |  |
| К)"2-КГ4 |  | В В 1 С | в |  |
| КГМО-6 |  |  | С ____С | D D__________ |
| <10"6 | в |  |  |  |

Анализ риска рассматриваемого объекта включает следующие этапы:

1)    определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий;

2)    определение типовых сценариев возможных аварий;

3)    оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии, и расчет вероятных зон действия поражающих факторов;

4)    оценка возможного числа пострадавших;

5)    обобщение оценок риска и сравнение их значений с критериями приемлемого риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики.

Неблагоприятные последствия разлитий нефтепродуктов для окружающей среды

Нефтяные углеводороды имеют неприятный запах сернистых соединений. Пары нефтепродуктов оказывают на организм человека наркотическое действие, аналогично метановым углеводородам и циклопарафинам, составляющим его массу. Характерно развитие судорог, замедляется пульс, понижается кровяное давление, нарушается ритм дыхания. Высокая температура воздуха усиливает наркотический эффект паров, а низкие температуры усиливают токсический эффект. При очень высоких концентрациях паров нефтепродукта возможны молниеносные отравления с потерей сознания и в случае неоказания своевременной медицинской помощи возможна быстрая смерть. При попадании на кожу нефтепродукт может вызывать дерматиты.

Нефтепродукты, попадая в почву и грунты, вызывают необратимые изменения, связанные с их битуминизацией, гудронизацией, цементацией, загрязнением и т.д. В результате нарушения почвенного покрова и растительности усиливаются нежелательные процессы - эрозия почв, деградация, криогенез. Происходит изменение фильтрационных и физико-механических свойств грунтов.

Фильтрация нефтепродуктов в почву создает хроматографический эффект, приводящий к ее дифференциации: в гумусо-аккумулятивных горизонтах сорбируются высокомолекулярные компоненты, содержащие смолисто-асфальтеновые и циклические соединения, а легкие углеводороды проникают в нижние минеральные горизонты. В анаэробной обстановке они могут сохраняться длительное время. Почвенные горизонты при этом выступают как геохимические барьеры. Кроме того, опасность загрязнения и возможность самоочищения почв от продуктов нефтедобычи в отдельных ландшафтных зонах и областях существенно различны. Опасность остаточного накопления нефтепродуктов в почвах возрастает с юга на север, а в пределах отдельных биоклиматических зон и провинций - от песчаных почв к суглинистым и глинистым.

Нефтяное загрязнение, обусловленное аварией, отличается от многих других техногенных воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, залповую нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию.

Влияние пленок нефтепродуктов на гидрологический и гидрохимический режимы глубинных вод.

Поскольку альбедо пленок нефтепродуктов значительно выше, чем альбедо чистой воды, прогревание водной поверхности происходит неравномерно: более интенсивно прогреваются участки чистой воды и менее интенсивно - участки, затянутые нефтяной пленкой.

В холодный период года наблюдается обратная картина: под пятнами пленки нефтепродуктов вода остывает медленнее, чем на участках с чистой водой или менее загрязненной поверхностью.

Различная степень загрязнения и прогревания поверхностного слоя воды, покрытой пятнами нефтепродуктов различной густоты и интенсивности, сопровождается изменением плотности воды (главного фактора вызывающего перемещение водных масс реки).

Лед как фактор трансформации нефтяных загрязнений. Впитанный льдом нефтепродукт, достигнув поверхности раздела лед - атмосферный воздух, подвергается обычным для природных условий процессам рассеивания и разрушения: испарение наиболее легких фракций, фотоокислительная и биохимическая деструкция более тяжелых фракций. Следует учитывать, что в речной воде и льдах имеется некоторое количество катионов металлов, а также коллоидных частиц, которые могут облегчать разрушение углеводородов, выступая в качестве катализаторов. В целом количество нефтепродуктов, попадающих в атмосферу при трансформации нефтяных загрязнений, можно оценить как 60-70%, 20-30% переходят в водную фазу. Оставшиеся в составе льда 6-10% первоначальной массы нефтепродуктов состоят из сложных по составу высококипящих соединений, которые переносятся дрейфующим льдом в район таяния, после чего постепенно деструктируют под воздействием кислорода воздуха, солнечной радиации и микрофлоры.

Лед, впитавший в себя нефтяные загрязнения, темнеет и за счет этого аккумулирует дополнительную энергию солнечной радиации, что, в свою очередь, ускоряет разрушение нефтяных примесей.

Зоны действия поражающих факторов при пожаре

В результате аварии, связанной с разлитием нефтепродукта и ее возможным пожаром возникают поражающие факторы для персонала, населения, окружающей среды и самого объекта. Поражающим фактором при пожаре разлития является тепловое воздействие за счет теплового излучения. Этот фактор ограничивает свободу передвижения и затрудняет действие людей в зоне пожара.

Наибольшую опасность пожар разлития представляет для персонала, который может попасть в зону пожара на начальных стадиях пожара, а также в случае невозможности своевременной эвакуации. Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева.

Зона смертельного поражения людей тепловым излучением пожара разлива занимает всю площадь горящей нефти и площадь, находящуюся в непосредственной близости от фронта пламени.

В таблице 13.1 приведены данные по требуемой защите и допустимому времени пребывания людей в зоне тепловой радиации, а также расстояния от фронта пожара.

Таблица 3.1

| № ЗОНЫ | Плотность теплового потока кВт/м: | Расстояние от фронта пожара, м | Допустимое время пребывания людей, мин. | Необходимые средства защиты людей | Степень теплового воздействия на кожу человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,4-4,2 | 54,6-28,4 | Не ограничено | В боевой одежде | Болевые ощущения через 40 с |
| II | 4,2-7,0 | 28,4-18,5 | 5 | В боевой одежде и в касках с защитным стеклом | Непереносимые болевые ощущения, возникающие мгновенно |
| III | 7,0-10,5 | 18,5-11,6 | 5 | В боевой одежде защитой струй распыленной воды; тепловых под костюмах | Мгновенные ожоги; через 40 с возможен летальный исход |
| IV | более 10,5 | Менее 11,5 | 5 | В тепло- отражательны костюмах | Тоже |

По вышеприведенной таблице границей зоны поражения людей тепловой радиацией является условная линия, где плотность теплового потока равна 1,4 кВт/м . Следовательно, границей зоны поражения тепловым излучением пожара является условная линия на расстоянии 54,6 м от фронта пламени пожара.

Смертельно пострадать от пожара может 1-2 человека, оказавшихся в зоне смертельного поражения пожаром открыто. Получить ожоги 1-ой и 2-ой степени может персонал при передвижении и работе открыто в зоне поражения без специальной одежды.

Под воздействием теплового излучения возможен и сильный перегрев оборудования с деформацией и потерей механической прочности. Несгораемые конструкции могут быть уничтожены огнем в результате расплавления, деформации или обрушения при перегреве и потере механической прочности.

Неблагоприятные последствия чрезвычайной ситуации, связанной с разлитием нефтепродуктов и последующим их возгоранием для объектов экономики в качестве критериев опасного теплового воздействия пожара разлития  принято для:

• сгораемых элементов конструкций зданий (двери, рамы и т.п.), а также для резервуаров с нефтепродуктами, не оборудованных установками охлаждения - 7,5 кВт/м2;

• резервуаров с нефтепродуктами, оборудованных установками охлаждения -13 кВт/м2.

Характер и последствия воздействия открытого огня на материальные ценности зависят от их горючести.

Тепловой поток q, кВт/м2, вызывающий воспламенение некоторых материалов определяется за время 900 с (15 мин), так как нефтепродукты, как правило, горят длительное время. Расстояния, на которых наблюдаются эти тепловые потоки, при аварии связанной с разгерметизацией емкости хранения нефтепродукта и пожаром пролития, представлены в таблице 13.2:

Таблица 3.2

| Материал | Плотность теплового потока, кВт/м | Расстояние от фронта пожара, м |
| --- | --- | --- |
| Древесина | 14 | 8 |
| Резина автомобильная | 15 | 7 |
| Слоистый пластик | 15 | 6 |
| Пергамин | 17 | 5 |

Следовательно, радиус зоны поджигающего действия пожара тепловым излучением (по наибольшей его величине) составляет 8 м от фронта пламени.

Оценка выбросов основных загрязнителей атмосферы при нефтяном пожаре показывает, что максимально-возможная концентрация окиси углерода в 100 раз меньше пороговой токсодозы, вызывающей начальные признаки поражения человека; окислов азота - меньше в 4 раза; оксидов серы - меньше в 12 раз. Это позволяет предположить, что поражения людей от действия продуктов сгорания маловероятно, но возможны аллергические реакция у лиц, особенно чувствительных к продуктам сгорания.

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на АЗС будет обусловлен размерами площади пролива нефтепродукта, условиями его испарения, рассеяния и воспламенения. В жаркое время года (май-сентябрь) для нейтральных условий зона загазованности будет примерно в 1,4 - 1,5 раз больше по сравнению с радиусом лужи, а для инвертных условий - в 4 - 5 раз больше по сравнению с радиусом разлития. В большинстве случаев опасность воспламенения облака паров нефтепродукта будет существовать лишь в жаркое время года для больших проливов в полосе 100 - 300 м. Для периода с апреля по октябрь зона загазованности будет превышать радиус разлития лишь для инверсных условий в 2,9 - 3,4 раза. Для остального периода года возможность образования парового облака практически исключена.

Основными факторами риска на площадочных сооружениях являются:

1) наличие большого количества бензина в емкостях и цистерне топливозаправщика,

2) высокое давление насыщенных паров нефтепродуктов в теплое время года;

3) отказы технологического оборудования;

4) ошибки персонала при ведении технологического процесса (наиболее опасными технологическими операциями с точки зрения возникновения крупной аварии являются операции, связанные с очисткой оборудования, профилактическими и ремонтными работами);

5) наличие площадей обвалования (поддонов) способствует образованию паровоздушных облаков значительных размеров в случае аварийного истечения нефтепродукта из емкостей;

6) большой молекулярный вес паров, способствующий гравитационному растеканию, особенно при малых скоростях ветра, что увеличивает площадь действия различных поражающих факторов, в том числе термического и (в определенных условиях) ударно-волнового воздействия;

7) различная защищенность персонала; нахождение персонала в зданиях и укрытиях может существенно снизить риск поражения, кроме тех случаев, когда здания сами становятся источниками поражающих факторов в виде падающих обломков при их разрушении;

8) возможное неадекватное поведение людей при появлении источников опасности (особенно при больших выбросах нефтепродуктов), загазованности, воспламенении и пожаре (в случае недостаточной обученности персонала к действиям в аварийных ситуациях или частого присутствия посторонних лиц); например, при возникновении пожара на открытой площадке, человек за 30 сек. может выйти из зоны потенциальной опасности без существенного ущерба для себя, если же он останется вблизи очага пожара, то велика вероятность смертельного исхода;

Опасность поражения людей

При авариях на нефтебазе (АЗС) при неблагоприятном стечении обстоятельств (большие объемы выброса, устойчивая стратификация атмосферы, низкая скорость ветра, отсроченное воспламенение облака) существует возможность выхода поражающих факторов за пределы промышленных площадок. В этом случае могут пострадать люди, находящиеся на прилегающих площадях, случайные прохожие.

При авариях на нефтебазе (АЗС) ближайшие предприятия и населенные пункты находятся вне зоны поражения человека.

Из числа людей случайно оказавшихся вблизи очага в момент аварии пострадать, согласно экспертным оценкам, могут 2-3 человека

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Схема оповещения при возникновении АРН руководителей ТП РСЧС Добринского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Расчет необходимого и достаточного количества сил и средств, для ликвидации аварий при разливе нефтепродуктов

Для расчета количества сил и средств, необходимого для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в качестве исходных данных использовались объемы возможных работ, вид потребной техники, производительность единицы техники, потребное количество техники, время выполнения работ по локализации разлива и объем загрязненного грунта от разлитого топлива. При расчетах учитывалась нефтеемкость песка 5г/1г

Расчет привлекаемых сил и средств, для локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, на территории склада ГСМ автоцистерны объёмом 10 м

| Силы и средства, необходимые для привлечения | Ед. измерения | Сценарий №1 |
| --- | --- | --- |
| Количество нефтепродукта оставшегося после откачки: | тонн | 0,31 |
| Требуемое количество: Сорбента/песка | тонн | 0,06/1,57 |
| Необходимое количество самосвалов (5,8 т) для доставки: Сорбента/песка | Шт. | 1/1 |
| Количество рабочих необходимых для дегазации территории в течение 20 минут: Сорбентом/песком | Чел. | 2/6 |
| Количество нефтезагрязненных отходов с использованием: Сорбента/песка | тонн | 0,38/1,89 |
| Количество рабочих необходимых для сбора нефтезагрязненных отходов с территории в течение 0,5 часа: с сорбентом/песком | Чел. | 2/4 |
| Количество самосвалов для вывоза нефтезагрязненного: Сорбента/песка | Шт. | 1/1 |

Расчет привлекаемых сил и средств, для локализации и ликвидации аварийного

| разлива нефтепродуктов, на территории склада ГСМ резервуара объёмом 75 м3 |
| --- |
| Силы и средства, необходимые для привлечения | Ед. измерения | Сценарий №2 |
| Количество нефтепродукта оставшегося после откачки: | тонн | 2,64 |
| Требуемое количество: Сорбента/песка | тонн | 0,53/13,18 |
| Необходимое количество самосвалов (5,8 т) для доставки: Сорбента/песка | Шт. | 1/3 |
| Количество рабочих необходимых для дегазации территории в течение 20 минут: Сорбентом/песком | Чел. | 2/40 |
| Количество нефтезагрязненных отходов с использованием: Сорбента/песка | тонн | 3,16/15,82 |
| Количество рабочих необходимых для сбора нефтезагрязненных отходов с территории в течение 0,5 часа: с сорбентом/песком | Чел. | 8/32 |
| Количество самосвалов для вывоза нефтезагрязненного: Сорбента/песка | Шт. | 1/3 |

ПРИМЕЧАНИЕ:  При работе всей техники одновременно время ликвидации аварии составит до 6 час, производительность одного рабочего принята 1 тонна в час, грузоподъемность самосвала 5,8 тонн.

ВЫВОД: Силы и средства для локализации и ликвидации аварийных проливов нефти и нефтепродуктов будут привлекаться  объектами нефтепродуктообеспечения  Добринского муниципального района на договорной основе с АСФ(Н) ООО «ЦАСО», расположенного в г. Липецк, ул. Первомайская, дом 40 (руководитель Устюхин А.А. тел. № 84742 22-17-58).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации

Требуемое  количество  ГПС  (Nгпс) для тушения  нефтепродукта  определяется по формуле:

Nгпс =Sпожх 1н/qгпс

где: Sпож - площадь пожара (м );

1н, - нормативная  интенсивность подачи  раствора пенообразователя (л/схм )  (см. таблицу 1.6.);

qгпс - расход раствора пенообразователя из ГПС, л/с (см. таблицу 7.1.).

Таблица 7.1.

Нормативные интенсивности подачи пены средней кратности (л/с><м2) для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов

| Вид нефтепродукта | Пенообразователи общего назначения углеводородные | Пенообразователи целевого назначения фторсодержащие |
| --- | --- | --- |
|  |  | непленкообразующие | пленкообразующие |
| Нефть и нефтепродукты с Твсп 28°С и ниже и ГЖ нагретые выше Твсп | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Нефть и нефтепродукты с Твсп более 28°С | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Стабильный газовый конденсат | - | 0,12 | 0,1 |

Таблица 7.2.

Характеристика пеногенераторов типа ГПС

| Пеногенераторы | ГПС-200 | ГПС-бОО | ГПС-600М | ГПС-2000 | ГПС-2000М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление у распылителя (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Расход раствора пенообразователя (л/с) | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 |
| Кратность подачи пены | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Максимальный расход пенообразователя (л/с) | 0,12 | 0,36 | 036 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный расход воды (л/с) | 1,88 | 5,64 | 5,64 | 18,8 | 18,8 |

Количество пенообразователя (Wno) для тушения горящего нефтепродукта определяется по формуле:

Wno=Nгпс х qгпс-Tн х К3

где: qгпспо - расход пенообразователя одного ГПС (л/с) (см. таблицу 7.2.);

Тн - нормативное время тушения, с (для тушения пожаров нефтепродуктов принимается равным 15 мин (900 сек)).

К3 - коэффициент запаса пенообразователя (принимается равным 3).

Таблица 7.З.

Краткая характеристика сорбента СТРГ

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид сорбента | Сыпучий продукт матового серо-черного цвета |
| Содержание влаги в сорбенте, %, не более | 5 |
| Зольность сорбента, % не более | 8,5 |
| рН водной вытяжки сорбента, не более | 6 |
| Насыпная плотность сорбента, кг/м3, не более | 12 |
| Содержание серы в сорбенте, не более | 0,3 |
| Нефтепоглотительная способность сорбента, т.е. какое количество мерных единиц нефтепродукта способна поглотить одна мерная единица сорбента | кг нефти/кг сорбента, не менее | 50 |
|  | м3 нефти/ м3 сорбента, не менее | 0,4382* |
|  | кг мазута/кг сорбента, не менее | 55 |
|  | м3 мазута/ м3 сорбента, не менее | 0,4816* |
|  | кг легких нефтепродуктов/кг сорбента, не менее | 30 |
|  | м3 кг легких нефтепродуктов/м3 сорбента, не менее | 0,2632* |
| Влияние солености воды при употреблении в водоеме | Не влияет |
| Диапазон вязкости, при котором сорбент СТРГ эффективно работает | 0,5-200 мм2/с |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 +300 |
| Плавучесть, сутки не менее | 100 |

Здесь указано объемное количество нефтепродукта, собираемое  1м   сорбента. Расчет производился для насыпной плотности сорбента СТРГ 7кг/м3.

• Сорбент Новосорб, ТУ 6418-001-57901390-02 относится к разряду сорбентов на минеральной основе. Преимущества:

• Сорбент способен сохранять гидрофобные свойства при длительном (более 2 лет) контакте с водой;

• Сорбент способен эффективно очищать водную фазу даже от эмульгированных нефтепродуктов;

• Сорбент незначительно увеличивает гидравлическое сопротивление в процессе работы;

• Сорбент не вызывает вторичного загрязнения очищаемой воды.

Благодаря этому набору свойств сорбент Новосорб успешно используется как эффективный сорбционный материал для очистки нефтезагрязненных поверхностей и сточных вод. Сорбент Новосорб эффективно используется в качестве активного элемента рукавов, предназначенных для локализации разливов нефти и нефтепродуктов. Сорбент Новосорб представляет собой твердые гранулы размером 0,6-5,0 мм. Физико-химические характеристики сорбента приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4.

Краткая характеристика сорбента

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид сорбента | Гранулы серовато-бежевого цвета размером 0,6-5,0 мм |
| Содержание влаги в сорбенте, %, не более | 7 |
| Содержание мелкой фракции, %, не более | 8,5 |
| Насыпная плотность сорбента, кг/мЗ | 50-120 |
| Нефтепоглотительная способность сорбента при прямом контакте с сырой нефтью, кг нефти/л сорбента, не менее | 0,4 |
| Влияние солености воды при употреблении на поверхности воды | Не влияет |
| Диапазон вязкости, при котором Новосорб эффективно работает, мм2/с | 0,5-100 |
| Плавучесть, %, не менее | 95-98 |
| Удерживающая способность, %, не менее | 96 |
| Оптимальная скорость фильтрации, м/ч | 4 |
| Минимальная высота слоя при фильтрации, м | 0,7 |

При соблюдении вышеуказанных параметров фильтрации, коэффициент очистки по нефтепродуктам (отношение концентрации нефтепродуктов в исходной воде к концентрации нефтепродуктов в очищенной воде) находятся в пределах 200-250. Сорбент Новосорб пожаро и взрывобезопасен, не поддерживает горения. При попадании на кожу не вызывает раздражения. Нетоксичен на всех этапах применения, экологически безопасен. Данный сорбент применяют без предварительной подготовки:

• в рукавах, предназначенных для локализации потенциальных источников разлива нефтепродуктов;

• безнапорных фильтрах;

• локальных   сооружениях   для   очистки   нефтесодержащих    стоков,    содержащих

эмульгированные нефтепродукты;

Возможно совместное применение сорбента Новосорб с нефтеокисляющими препаратами. Отработанный и насыщенный нефтепродуктами сорбент Новосорб обрабатывается:

• нефтеокисляющими   биопрепаратами   и   используется   для   отсыпки   в   дорожном строительстве и/или в сельском хозяйстве для улучшения структуры почв;

• регенерируется выжиганием нефтепродукта из сорбента в высокотемпературных печах.

Сорбент Гидробрейк.

При удалении загрязнений с поверхностей, Нус1гоВгеа1с (Гидробрейк) разбивает их длинные углеводородные молекулы на более короткие и более доступные цепочки. Его уникальный состав стимулирует "взрывной" рост бактерий, имеющихся в природе, которые "съедают" эти "остатки" длинных молекул, превращая их в воду и углекислый газ. Далее, когда "источник питания" иссякает, бактерии просто погибают. В противоположность традиционным моющим средствам, растворителям, диспергаторам масел или обезжиривателям на основе углеводородов, Нус1гоВгеа1( (Гидробрейк) не переносит загрязнения, он разрушает их. А так как сам по себе он не является загрязнителем, в силу своей способности полного биологического разложения, даже в смеси с загрязнителями, то после промывки загрязненных поверхностей там не остается остаточных следов.

Сорбент   «Лессорб»   распыляется   на   поверхности   АРН   с   помощью   ранцевого распылителя от компрессора или вручную.

Таблица 7.5.

Краткая характеристика сорбента

| Показатели | Ед. изм. | Характеристика сорбента "Лесорб" |
| --- | --- | --- |
| Основа сорбента |  | торф |
| Форма представления |  | крошка |
| Нефтеемкость | г/г | 12-15 |
| Плавучесть | час | 24 |
| Водопоглощение | г/г | гидрофобный |
| Токсичность |  | безвредный |
| Стоимость | дол/кг | 7 |
| Способ утилизации |  | сжигание |
| Упаковка |  | мешок полиэтиленовый 15кг |
| Разработчик |  | АО МН "Дружба" г. Брянск |

К средствам ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов относятся также всевозможные сорбционные и микробиологические средства.

Таблица 7.6.

Сравнительные характеристики различных сорбентов

| Сорбент | Токсич-ность | Стоимость, долл США за 1 кг | Способ утилизации | Упаковка, кг | Время погло-щения, кг/кг | % очистки воды | Термо-стой-кость при 300°С | Сорби-рующие свойства, кг нефтепродукта на кг сорбента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИТСОРБ, Канада | безвред | 7 | сжигание / захоронение | 22, п/э мешок | * | * | не стоек | 4 |
| ТУРБО- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОРБ, Франция, | безвред | 5,8 | сжигание при 365°С | 30, п/э мешок | * | * | не стоек | 3,6 |
| АО «ТСН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибсор-бент | безвред | 0,4 | сжигание | мешок | * | * | не стоек | * |
| БТИ-1 | безвред | 7 | сжигание | 15, п/э мешок | * | * | не стоек | * |
|  |  |  |  |  |  |  | стойк. |  |
| ИМП-3 | безвред | * | регенерация и сжигание | 10-15, рулон | * | * | ДО 110°С | * |
| СТРГ, Энергогаз | безвред | 10-15 | регенерация и сжигание | п/э мешок с сырьем | 10 сек. | 99,5 | стоек | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | стойк. |  |
| Праймсорб США | безвред | 25 | регенерация и сжигание | п/э мешок | 5 мин. | 99,5 | ДО 110°С | 27 |
| Spillawfy+Bio-W | безвред | 210 за упаковку | полностью расходуется | 7л, коробка | 10-20 суток | 100 | стойк. до 50°С | * |
| Нефтепог ЭКОДС-1, |  |  | сжигание | лист 0,5м х 1 м |  |  | стойк. |  |
| Россия, Волгоград, | безвред | 2 | или захоронение | толщиной 15 мм | 24 часа | 98 | до 150°С | 2,5 |
| ВГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лессорб, Россия, | безвред | 3 | отжатие, сжигание | 5-15, п/э мешок | 30 мин. | * | ДО 200°С | 5 |
| Брянск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СорБойл Россия, Экосор-бент | безвред | 2 | отжатие, дующее сжигание | 50л, п/э мешок конт. 1 т | 30-60 сек. | * | ДО 2000°С | 8 |
| АЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БТК-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия, АО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МН | безвред | 7 | сжигание | 15, мешок | * | * | * | 11 |
| Дружба, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПМ-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия, ПХНСО | безвред | * | сжигание | 15, рулон | * | * | * | 9,4 |
| РАН, Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Расчет экологического ущерба

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на окружающей природной среды: где

- Эа_ ущерб от загрязнения атмосферы, руб;

- Эп- ущерб от загрязнения почвы, руб;

- Эв_ ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб;

- Э0-ущерб от сверхлимитного размещения опасных отходов, руб.

В соответствии с разработанными сценариями развития чрезвычайных ситуаций, способным привести к максимальным по тяжести последствиям, загрязнению нефтепродуктами могут быть подвергнуты могут быть подвергнуты следующие компоненты природной окружающей среды:

-  атмосферный воздух, вследствие испарения нефтепродуктов и выброса углеводородов в атмосферу с поверхности разлива нефтепродуктов.

При этом ущерб окружающей природной среде рассчитывается по следующим показателям:

-    ущерб в результате загрязнения атмосферного воздуха;

-    ущерб в результате загрязнения почвы;

-    ущерб в результате сверхлимитного размещения опасных отходов.

Степень загрязнения атмосферы вследствие разлива нефтепродуктов определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами поверхности.

Масса углеводородов, испарившихся с поверхности разлива, в соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений», определяется по формуле:

m=W*FH*T, где

-  W - интенсивность испарения, кг*с" *м~ ;

- FH- площадь испарения, м2;

- Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство.

Таблица 8.1.

| Сценарий аварии | Площадь испарения, м2 | Масса испарившихся углеводородов, кг |
| --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | 42,5 | 50,8 |
| Сценарий №2 | 356,3 | 425,9 |

Величина ущерба, причиненного загрязнением воздуха сверхнормативным выбросом углеводородов, определяется на основании постановления Правительства РФ от 28.08.1992 г., № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (в ред. от 27.12.1994 г., № 1428 и от 14.06.2001 г., № 463). Базовый норматив оплаты за выброс в атмосферный воздух углеводородов определен на основании постановления Правительства РФ от 12.06.2003 г., № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Для расчета ущерба, причиненного загрязнением атмосферного воздуха, применяется формула:

Эа=Матм*(Бн*Кинд)*Кэ*25*Кг, где

Эа - величина ущерба (расчетная величина платы за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха), руб;

Матм - масса выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, т;

Бн - базовый норматив платы за выброс в атмосферу одного загрязняющего вещества в пределах установленных нормативов, руб/т (=1,2);

Кинд- коэффициент индексации(=1,4);

Кэ- коэффициент экологической ситуации(= 1,4);

Кг - дополнительный коэффициент^ 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов, 1 - вне города).

Рассчитанная величина ущерба, причиненного окружающей среде (атмосферный воздух) сверхнормативным выбросом углеводородов при разливе нефтепродуктов представлена в таблице8.2.

_______________________________________                                 Таблица 8.2.

| Сценарий аварии | Масса выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, кг | Расчетная сумма ущерба, руб. |
| --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | 50,8 | 3,58 |
| Сценарий №2 | 425,9 | 30,5 |

Оценка ущерба в результате загрязнения почвы

Территория АЗС имеет асфальтобетонное покрытие, расчет по загрязнению почвы не ведется. В соответствии с нормативным документом «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами определяется по формуле:

Эп=Нс*Рф*Кп*Кв*Кэ*Кг, где

Нс - нормативная стоимость земель, руб/ м ; (=34,5)

Fpp - площадь нефтенасыщенного грунта, м ;

Кп - коэффициент пересчета в зависимости от периода по восстановлению загрязненных земель (=3,8);

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель нефтью (=2,0);

Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территорий района

(=1,1);

Кг - коэффициент пересчета в зависимости от глубины заражения земель (1,3). Рассчитанная величина ущерба, причиненного окружающей среде (загрязнение почвы) при разливе нефтепродуктов представлена в табл.

Таблица 8.3.

| Сценарий аварии | Площадь разлива, м | Расчетная сумма ущерба, руб. |
| --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | 42,5 (бетонное покрытие) | - |
| Сценарий №2 | 356,3 (бетонное покрытие) | - |

Расчет в результате сверхлимитного размещения отходов.

В результате деятельности по снятию и временному складированию (на период обработки) нефтезагрязненного сорбента и мелиорантом образуются твердые производственные отходы, классифицируемые как отходы 3-го класса опасности.

Собранный нефтезагрязненный сорбент и мелиорант временно размещается на площадках склада ГСМ, имеющих нефтенепроницаемое покрытие: твердое, (асфальт, бетон) либо синтетическое (брезент, пленка) с последующим его вывозом для переработки или на представленную для этих целей в краткосрочную аренду площадку из состава ранее нарушенных земель с дальнейшим их вывозом для переработки на предприятия, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

При отсутствии возможности немедленно разместить нефтезагрязненные отходы на специально подготовленных площадках (предприятиях, имеющих соответствующие лицензии), предприятие выплачивает ущерб, причиненный окружающей природной среде в результате сверхлимитного размещения токсичных отходов.

Расчет величины ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате сверхлимитного размещения токсичных отходов производится по формуле:

Э0=Мота*(Бн*Ки„д)*Кэ*5, где

Мота - масса образовавшихся отходов, т;

Бн - базовый норматив платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, руб(=497);

КИНд - коэффициент индексации (=1,4);

Кэ - коэффициент экологической ситуации (=1,1).

В соответствии с вышеизложенным, расчетная величина ущерба, причиненного окружающей среде природной среде сверхлимитным размещением на представленной для этой цели в краткосрочную аренду площадке (до одного года) нефтесодержащих отходов, применительно к сценариям возникновения возможных ЧС(Н) представлена в таблице 8.4.

Таблица 8.4.

| Сценарий аварии | Масса образовавшихся отходов, кг | Расчетная сумма ущерба, руб. |
| --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | 1890 | 7232841,00 |
| Сценарий №2 | 15820 | 60541558,00 |

Примечание: при расчете масса образовавшихся отходов считается при использовании

песка в качестве мелиоранта.

Суммарный ущерб компонентам окружающей природной среды представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.5.

| Сценарий аварии | Экологический ущерб |
| --- | --- |
| Сценарий №1 | 7232844,58 |
| Сценарий №2 | 60541588,05 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С ПЛАНОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

| № п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Личная подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ФОРМА

оперативного журнала ликвидации аварийного разлива

нефти и нефтепродуктов

Место аварийного разлива нефтепродуктов

Характер аварийного разлива

Руководитель работ по ликвидации разлива

(должность, Ф.И.О.)

| Дата | Время | Содержание задания по ликвидации аварийного разлива и срок исполнения | Лица, ответственные за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

Изменения внесены:

(Дата и основание для внесения изменений, фамилия, имя, отчество внесшего изменения)

| №№ п/п | Содержание | Дата | Подпись | Отв. лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Алгоритмы (последовательность) принятия решений

В условиях ситуации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, с учетом важности влияния временного фактора на результаты действий по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, важную роль играет не только знание обязанностей, норм и правил, регулирующих действия участников ЧС, оперативность и быстрота принятия решений участниками ликвидации ЧС, но и правильный алгоритм (последовательность) принятия решений.

Алгоритм принятия решений в условиях ЧС можно представить следующей схемой:

| Получение данных об обстановке |  | Анализ полученных данных |  | Принятие решений |  | Контроль за выполнением решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.

Решение является основой управления. Решение принимает и организует его выполнение руководитель органа управления или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. В решении, как правило, отражаются:

- краткие выводы из оценки обстановки;

- замысел действий сил в сложившейся обстановке;

- меры безопасности;

- вопросы организации взаимодействия;

- обеспечение действий формирований.

Вопросы организации взаимодействия органов управления и сил, участвующих в ликвидации ЧС, решаются в процессе постановки им конкретных задач по ликвидации ЧС. Руководители (представители) взаимодействующих сил уточняют места и порядок проведения работ, данные обстановки, места расположения пунктов управления, способы связи, порядок информирования, об изменениях обстановки на соответствующих участках работ, о ходе выполнения задач и другие вопросы.

Всестороннее обеспечение действий сил в районах проведения работ организуется и осуществляется в целях создания условий для успешного выполнения поставленных задач. Основными видами обеспечения действий по ликвидации ЧС являются:

- организация и постоянное ведение разведки;

- транспортное обеспечение;

- дорожное обеспечение;

- инженерное обеспечение;

- гидрометеорологическое обеспечение (своевременное доведение до органов управления данных об элементах погоды в районах ведения работ);

- техническое и материальное обеспечение; - медицинское обеспечение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Финансовые и материальные резервы

Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС осуществляется за счет собственных средств, соответствующих статей бюджета, страховых фондов и других источников в соответствии с постановлением Правительства РФ № 576 от 13.05.97. Финансовые ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий на АЗС  обеспечиваются за счет предприятий владельцев АЗС.

При недостаточности средств на финансирование мероприятий по ликвидации ЧС из вышеперечисленных источников готовится обоснованное ходатайство, согласованное с главой Добринского муниципального района, о выделении дополнительных средств из резервного фонда.

С целью экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации ЧС создаются резервы финансовых и материальных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства РФ №1340 от 10.11.96 за счет средств предприятия. Создание резервов осуществляется путем выделения из соответствующих бюджетов средств, предусмотренных на предупреждение и ликвидацию ЧС, средств страховых фондов, полученных в результате целевых видов страхования риска от особо крупных аварий и катастроф, фиксированных объемов продовольственных, медицинских и других материально-технических ресурсов, ежегодно выделяемых для этих целей.

Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов осуществляется в соответствии с Постановлениями администрации Добринского муниципального района:

от 26.03.2008 № 138 «О создании и использовании резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

от 28.01.2013 № 55 «Об утверждении Положения «О порядке расходования средств резервного фонда администрации района».

Решение  Совета депутатов Добринского муниципального района  № 24-рс от 18.12.2013г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

оперативных мероприятий организации при угрозе и возникновении ЧС (Н)

| № п/п | Содержание выполняемых мероприятий | Время выполнения | Время проведения мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минуты | часы | сутки |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 2 | 3 |  |
| При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 1. | Доведение информации до органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации ЧС, Главного управления МЧС России по Липецкой области, Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкой области и руководителей организаций об угрозе возникновения ЧС(Н) | 25 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер МКУ ЕДДС района |
| 2. | Организация мониторинга и прогнозирование обстановки, определение первоочередных мер по предупреждению и ликвидации ЧС (Н) | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела ГО и ЧС |
| 3. | Оповещение и проверка сил и средств постоянной готовности к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС(Н): Оперативной группы; АСФ; Специальной инженерной техники и оборудования | 30 мин 1 час 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер МКУ ЕДДС района |
| 4. | Определение необходимого количества специальной техники и средств, а также средств их доставки | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ |
| 5. | Загрузка специальной техники и средств в транспортные средства их доставки | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
| 6. | Подготовка к применению резервных резервуаров и емкостей | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |
| 7. | Контроль за состоянием производственно ливневой канализации и очистных сооружений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ |
| 8. | Подготовка к выдаче СИЗ | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела ГО ЧС |
| 9. | Подготовка автотранспорта и расчетов по обеспечению эвакуационных мероприятий из зоны возможной ЧС(Н) | 5 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эвакуационная комиссия района |
| При возникновении ЧС (Н) |
| 1. | Оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС и ПБ. Прибытие рабочей группы КЧС и ПБ: В рабочее время – В нерабочее время - | 30 мин. 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер МКУ ЕДДС района, Начальник отдела по делам ГО ЧС р-на |
| 2. | Доведение обстановки и постановка задач на ликвидацию ЧС(Н) | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС р-на |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КЧС и ОПБ района |
| 4. | Выезд оперативной группы КЧС и ПБ в зону ЧС и организация работ по координации дейс1 час 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС р-на |
| 5. | Организация охраны зоны ЧС(Н), обеспечение доставки АСФ, специальной техники и средств | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ОМВД России по Добринскому району |
| 6. | Организация комендантской службы и регулирование движения зоне ЧС(Н), на маршрутах эвакуации и пунктах временного размещения эвакуируемого населения | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС р-на |
| 7. | Организация ликвидации ЧС(Н) соответствующего уровня силами и средствами: Штатных АСФ; Штатных команд организации; А также применение: Пожарных машин; Передвижных АЗС; | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС р-на, ПЧ-18 |
| 8. | Выполнение специальных работ по ликвидации ЧС(Н): | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) на АЗС: - меры по прекращению истечения нефти; - слив остатков нефти в резервные резервуары; - сбор остатков нефти с почвы с помощью специальных машин; - обработка площади нефтеразлива специальными средствами; - вывоз и переработка загрязненного грунта; - ремонт поврежденного резервуара; - противопожарное обеспечение ремонтно-восстановительных работ; Доклад КЧС о проделанной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, АСФ |
|  | В) при перевозке нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом: - меры по ликвидации прекращения истечения нефти и нефтепродуктов; - обработка площади нефтеразлива и автотранспорта специальными средствами в целях недопущения возгорания и локализации нефтеразлива; - сбор и удаление нефти и нефтепродуктов; - эвакуация поврежденного автотранспорта; - доклад КЧС и ПБ о проделанной работе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, АСФ |
| 9. | Донесение о проделанной работе по ликвидации ЧС(Н), задействованных силах и средствах | С 2.00 постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС района |
| Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС (Н) |
| 1. | Обеспечение эвакуационных мероприятий: - оповещение рабочих и служащих о начале и порядке проведения эвакуации из зоны ЧС; - обеспечение организационного вывода эвакуируемого населения из зоны ЧС; - обеспечение организационной посадки в транспортные средства эвакуируемого населения; - обеспечение перевозки эвакуируемого населения к местам временного размещения; - жизнеобеспечение эвакуируемого населения в местах временного размещения | 3 часа 4 часа 4 часа 6 часов 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диспетчер МКУ ЕДДС района Специалист ГО и ЧС р-на Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Развертывание сети СНЛК и формирований функциональных звеньев РСЧС медицинских учреждений; - санитарных постов, дружин; - бригад скорой помощи | 40 мин 20 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл. врач СЭС Гл. врач ЦРБ |
| 3. | Начало работ по ликвидации ЧС(Н) При необходимости в 2-3 смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ |

144

ПРИЛОЖННИЕ 14

Документирование, порядок учета затрат и отчетность

В процессе ликвидации АРН ведется Оперативный журнал ликвидации аварии.

Руководитель ремонтно-восстановительной группы непосредственно после выполненного ремонта оформляет:

заключение по контролю качества сварных швов неразрушающим методом до начала изоляции;

- акт на очистку трубы перед изоляцией;

- акт на праймирование и изоляцию трубы;

- акт на подбивку грунта под трубопровод;

- акт на засыпку трубопровода с указанием трудоемкости работ, использовании технических средств, материалов и оборудования.

Руководитель патрульной группы оформляет:

-карту, с нанесением на ней пятна АРН с интервалом 2 часа от начала обследования до момента окончания сбора АРН;

- расчеты количества АРН, площади загрязненной территории;

- трудоемкость и использование техники и оборудования.

Руководители групп ведут учет собранного нефти, трудоемкости, использования техники, материалов, оборудования и энергии для обеспечения работ по ликвидации АРН.

Сведения от всех руководителей групп непосредствённо после завершения работ передаются в штаб лицу, назначенному ответственным за оформление документации и в комиссию по расследованию аварий.

Комиссия по ликвидации АРН совместно с представителями соответствующих контролирующих органов составляет акт об экологическом последствии АРН с указанием размера ущерба окружающей среде, рыбному хозяйству, Агропрому и другим отраслям хозяйства.

Авария на пожароопасном объекте регистрируется в Журнале учета аварий и повреждений на пожароопасном объекте, оформляется актом.

Отчет о завершении работ по ликвидации разливов нефти, а также предложения по реабилитации территорий (акваторий) и других загрязненных объектов подготавливаются комиссиями по чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны? чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Ростехнадзора, Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, Министерства энергетики Российской Федерации и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отчет и предложения представляются в указанные федеральные органы исполнительной власти, а также в орган исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) произошел разлив нефти. Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти должен содержать следующие сведения:

причина и обстоятельства разливов нефти и нефтепродуктов;

описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и последующую реабилитацию территории;

расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам;

уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов;

состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности;

предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональных аварийно - спасательных формирований (служб).

Указанный отчет и приложения к нему необходимых карт (планов), расчетов графиков, других справочных материалов хранится в соответствующих КЧС не менее 5 лет.

Сроки и формы представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МЧС России и другие федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяются согласно «Инструкции о сроках и формах предоставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приложение №1 к Приказу МЧС России от 7.07,1997г. N 382 «О введении в действие инструкции о сроках и формах предоставления информации в области защиты населения и тёрриторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Вся хронология событий, с момента получения сообщения и кончая возвращением бригад ЛПДС, ЛЭС и ЦРС в пункты постоянной дислокации, должна быть отражена в оперативном журнале событий ШЛА, журналах ведущихся начальниками отделов, а также в отчетах и сводках.

После проведения всех необходимых операций по локализации и ликвидации ЧС, возникшей в результате аварийного разлива нефтепродукта, с целью документирования и учета затрат на ликвидацию ЧС составляется акт технического расследования аварии следующего содержания

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

147

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Липецкой области

4-я сессия  V-го созыва

РЕШЕНИЕ

18.12.2013г.                                   п.Добринка	                                   № 24-рс

О районном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект решения  «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Добринском районе», ст.26 Устава Добринского муниципального района, учитывая рекомендации публичных слушаний и решения постоянных комиссий, Совет депутатов Добринского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Принять районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).

2.Направить указанный нормативный правовой акт главе Добринского муниципального района для подписания и официального опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Совета депутатов

Добринского муниципального района				В.А.Максимов

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ (ПОВРЕЖДЕНИЯ)

____________________________ ПРОИСШЕДШЕЙ 200_г.

(название организации),

1. Название акционерного общества, его ведомственная принадлежность и адрес.

2. Состав комиссии:

Председатель: (фамилия, инициалы, должность).

Члены комиссии: (фамилия, имя, отчество, должность).

3. Характеристика открытого акционерного общества (кратко), объекта, участка и места аварии (повреждения).

4. Квалификация обслуживающего персонала (где и когда проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии).

5. Обстоятельства аварии (повреждения).

6. Организационные и технические причины аварии (повреждения).

7. Мероприятия по устранению причин аварии (повреждения).

8. Заключение о виновных, допустивших аварию (повреждение), и предложенные меры по их наказанию.

9. Величина ущерба от аварии (повреждения).

10. Расследование проведено и акт составлен.

11. Материал расследования на ___листах.

12. Подписи: председатель комиссии, члены комиссии.

Сметный локальный расчет затрат по аварийно-восстановительным работам, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайнбй ситуации (далее - сметный расчет) объекта составляются на каждый поврежденный объект и подписывается исполнителем (сметчиком), составившим сметный расчет с расшифровкой подписи, специалистом (производственником) соответствующего профиля с расшифровкой подписи, руководителем предприятия (организации) с расшифровкой подписи, желательно представителем Регионального центра по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) и заверяется печатями. Номер сметного расчета должен соответствовать номеру акта, в строке «основание» должен указываться номер акта обследования объекта. В названии сметного расчета указывается наименование работ и чрезвычайная ситуация, под воздействием которой произошло повреждение (разрушение) данного объекта, а также дата, когда произошла эта чрезвычайная ситуация, а также указывается юридический адрес данного объекта (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер жилого дома, здания), при этом сокращения в наименованиях не допускаются.

Наименование объекта, юридический адрес объекта проставленные в сметном расчете должны соответствовать наименованию данного объекта и его юридическому адресу в акте.

Следует помнить, что исправления и замазывания в сметных расчетах не допускаются.

Сметные расчеты составляются в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-91) базисно - индексным методом расчета, с учетом технологических процессов производства работ.

Регистрация, техническое расследование причин возникновения аварий, их учет.

1. Аварии, независимо от тяжести и сложности, подлежат регистрации, техническому расследованию и учету.

Регистрация и учет аварий и повреждений на объектах должны проводиться согласно требованиям Правил технической эксплуатации объекта и в соответствии с Регламентом представления срочных донесений об авариях и отказах и их учета.

2. Целью расследования аварий, изучения обстоятельств и причин их возникновения является выбор наиболее эффективных мер по предупреждению и ликвидации подобных аварий в будущем.

3. Техническое расследование аварий и инцидентов должно проводиться согласно Положению о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденному Постановлением Ростехнадзора от 8.06.1999 г. № 40 "Об утверждении Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах";.

4. Техническое расследование причин аварий проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем территориального органа Ростехнадзора.

5. К работе комиссий по расследованию аварий, в зависимости от характера, причин и последствий, должны быть привлечены представители:

- территориальных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых располагается опасный объект;

- органов государственной пожарной охраны;

- органов государственного санитарного надзора;

- Минприроды;

- органов по использованию и охране водных ресурсов и рыбного хозяйства;

- отдела по экологии и природопользованию администрации района

- строительно-монтажных организаций и Государственной инспекции по качеству строительства, если авария произошла вследствие брака, допущенного при строительстве;

- заводов-изготовителей труб, арматуры, оборудования, если причиной аварии явились металлургические или заводские дефекты;

- проектных институтов, если причиной аварии послужили недостатки проекта;

- научно-исследовательских организаций;

- топливно-энергетической, строительной, металлургической и других отраслей.

6. Техническое расследование причин инцидентов проводится комиссией, назначаемой руководителем предприятия, на объектах которого произошло повреждение.

7. По результатам расследования аварии руководитель предприятия в пятидневный срок с момента получения актов расследования должен издать приказ с указанием причин аварии, виновных лиц, мероприятий, подлежащих выполнению, со сроками исполнения и довести его до сведения всех подразделений с целью предупреждения подобных аварий.

Порядок расследования аварий и повреждений

8. Комиссия по расследованию аварии должна приступить к работе немедленно по прибытии на место аварии.

9. До прибытия комиссии на место аварии все части разрушенного или поврежденного объекта должны быть, по возможности, сохранены.

10. Для расследования аварии Предприятие должно обеспечить комиссию всеми техническими средствами и нужными в работе сведениями, представить необходимую документацию и материалы для выяснения обстоятельств, характера и причин аварии.

11. При определении причин аварии комиссией устанавливаются факторы конструктивного, технологического или эксплуатационного характера, вызвавшие аварию, для чего выясняются:

- соответствие разрушенного, поврежденного объекта проекту, государственному стандарту, техническим условиям на изготовление;

-соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям строительных норм и правил;

-соответствие эксплуатационных параметров работы заданным;

-наличие и состояние средств автоматической защиты, сигнализации, предохранительных устройств, правильность действий персонала в аварийной ситуации.

12. По результатам расследования аварий и инцидентов составляется акт специальной формы.

13. В тех случаях, когда непосредственно на месте аварии невозможно установить причину разрушения нефтепровода, образцы, вырезанные из аварийной катушки, передаются в независимую лабораторию для исследования.

14. К акту технического расследования аварии прилагаются:

- эскизы разрушения и методы ремонта;

- ситуационный план с эскизом площади, залитой нефтью;

- справка товарно-транспортной службы с расчетом потерь нефти;

- картограммы давления на нагнетании и всасывании ближайших нефтеперекачивающих станций к месту аварии нефтепровода;

- профиль трассы дефектного участка с эпюрой давлений, технологической схемой и ситуационным планом;

- заключение научно-исследовательского института (лаборатории) по результатам исследования образцов из дефектных участков нефтепроводов (при необходимости);

- объяснительные записки и другие материалы (при необходимости).

15. Акты технического расследования аварий направляются и хранятся в предприятии в течение срока эксплуатации АЗС.

Акты технического расследования аварий технологических объектов  владельцы АЗС направляют  в вышестоящую организацию, в Ростехнадзор и другие инспектирующие организации.

16.Предприятие должно вести журнал учета - "Сведений об авариях и отказах» установленной формы.

Начальник отдела мобилизационной

подготовки и делам ГО и ЧС

администрации района                                                                     А.И. Попов

# Text boxes

Регулирование качества среды

Наблюдение

Оценка фактического

состояния

Оценка прогнозируемого

состояния

Прогноз состояния

Прямая связь

Обратная связь

Лицо, обнаружившее аварию

Кладовщик-заправщик

объекта нефтепродуктообеспечения

ЕДДС администрации Добринского муниципального района

тел. 2-19-00, 112

ПЧ-18 тел. 01,

2-32-36

Дежурный ОМВД России  по Добринскому району, тел. 02, 2-14-50

Скорая медицинская помощь, 03

2-11-03

Председатель КЧС и ОПБ МР, тел. 2-39-37

начальник отдела мобилизационной подготовки и делам  ГО и ЧС тел. 2-12-67

КЧС и ПБ  объекта нефтепродуктообеспечения

Главное управление МЧС России по Липецкой области

т. 22-89-53

ТОУ Роспотрбнадзора  по Липецкой области                                                                                 в  Добринском, Усманском и Грязинском районах

тел.2-16-73

вах материальных ресурсов

муниципального района «Добринсий район»

для нужд ГО и ликвидации чрезвычайных

ситуаций межмуниципального характера

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (в ред. от 19.06.2007 г. №103-ФЗ)  «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379 (в ред. от 01.02.2005 г. № 49) «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств», от 10.11.1996 г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 (в ред. 07.11.2008 г. № 821) «О единой государственной системе  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  постановлением Правительства Липецкого края от 20.01.2009 г. № 7 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкого края», постановлением Правительства Липецкого края от 03.03.2009 г. № 84 «О резервах материальных ресурсов Липецкого края для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь ст. 8 ч. 1 п. 8; ст. 26 Устава муниципального района «Добринсий район»,  администрация муниципального района «Добринсий район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов муниципального района «Добринсий район» для нужд ГО и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера (прилагается).

2. Утвердить номенклатуру и объёмы резервов материальных ресурсов муниципального района «Добринсий район» для нужд ГО и ликвидации  чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального района «Добринсий район» от 07.02.2008 № 32 «Об утверждении Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов в муниципальном районе «Добринсий район» для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 1-ого заместителя главы муниципального района «Добринсий район» В.Я.Ильина.

Администрация муниципального района «Добринсий район»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2009 года                                                                                                      №  280

Об утверждении Положения о резервах

финансовых ресурсов муниципального района

«Добринсий район» для  предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

межмуниципального  характера

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (в ред. от 19.06.2007 г. №103-ФЗ)  «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 (в ред. 10.03.2009 г. № 219) «О единой государственной системе  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Липецкого края от 20.01.2009 г. № 7 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкого края», постановлением Правительства Липецкого края от 24.03.2009 г. № 112 «Об утверждении Положения о резервах финансовых ресурсов Липецкого края» для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального  характера», руководствуясь ст. 8 ч. 1 п. 8; ст. 26 Устава муниципального района «Добринсий район»,  администрация муниципального района «Добринсий район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о резервах финансовых ресурсов муниципального района «Добринсий район» для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Добринсого района от 11.12.2002 г. № 922   «Об утверждении Положения «О целевом

финансовом резерве для предупреждения  и ликвидации ЧС и последствий стихийных

бедствий» с изменениями внесёнными постановлением главы муниципального образования от 03.11.2005 г. № 605 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Добринсого района № 922  от 11.12.2002 г. «Об утверждении Положения «О целевом финансовом резерве для предупреждения  и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий».

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

- утвердить Положение о резервах финансовых ресурсов муниципального образования поселения для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

- создать резервы финансовых ресурсов для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в бюджетах поселений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 1-ого заместителя главы муниципального района «Добринсий район» В.Я.Ильина.

АСФ (Н) ООО «ЦАСО»

(84742)22-17-58